## VYHLÁŠKA

## 706 / 2002 Z.z. 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 29. novembra 2002

o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch,

o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok

Zmena: 410/2003 Z.z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) (ďalej len "zákon") ustanovuje:

##### § 1

(1) Táto vyhláška ustanovuje

a) emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len "zdroj"), lehoty a podmienky ich platnosti, 
b) nové zdroje a jestvujúce zdroje znečisťovania ovzdušia a ich zariadenia, 
c) zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, emisné kvóty a všeobecné podmienky prevádzkovania, 
d) kategorizáciu veľkých zdrojov a stredných zdrojov, 
e) požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

(2) Na účely tejto vyhlášky sa jestvujúcim zdrojom rozumie zdroj

a) uvedený do prevádzky do 31. marca 1998, 
b) pre ktorý sa vydalo stavebné povolenie alebo obdobné povolenie do 31. marca 1998 a ktorý bol uvedený do prevádzky do 31. marca 2001, alebo
c) spĺňajúci podmienky podľa písmena a) alebo b), ak sa pri jeho zmene vydá nové stavebné povolenie alebo obdobné povolenie po 1. apríli 1998, pričom nedôjde k zmene princípu celej technológie alebo k obnove celého zdroja.

(3) Novým zdrojom sa rozumie zdroj, ktorý nie je uvedený v odseku 2.

(4) Táto vyhláška sa vzťahuje na nové zdroje a jestvujúce zdroje, ak nie je ďalej alebo vo vykonávacom predpise podľa § 41 ods. 1 písm. a) a j) zákona ustanovené inak.

##### § 2

(1) Zoznam znečisťujúcich látok a vybraných znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, emisné kvóty a všeobecné podmienky prevádzkovania, je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Kategorizácia veľkých zdrojov a stredných zdrojov je uvedená v prílohe č. 2. 

(3) Všeobecné emisné limity pre znečisťujúce látky (ďalej len "všeobecný emisný limit") a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Emisné limity pre vybrané znečisťujúce látky pri vybraných technológiách a zariadeniach (ďalej len "špecifický emisný limit") a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov sú uvedené v prílohe č. 4.

(5) Všeobecné emisné limity uvedené v prílohe č. 3 sa vzťahujú na všetky zdroje okrem zdrojov a znečisťujúcich látok, pre ktoré je v prílohe č. 4 alebo v súhlase okresného úradu podľa § 10 ods. 1 zákona alebo rozhodnutí okresného úradu podľa § 33 ods. 3 písm. l) zákona ustanovené inak.

(6) Veličiny, jednotky a prepočtové vzťahy, ktorými sú vyjadrené emisné limity, sú uvedené v prílohe č. 5.

(7) Požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok pre nové zdroje sú uvedené v prílohe č. 6.

(8) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynoch (ďalej len "hmotnostná koncentrácia") alebo hmotnostný tok znečisťujúcej látky za jednotku času (ďalej len "hmotnostný tok") platí pre každé miesto odvádzania odpadových plynov zo zdroja, technologickej časti alebo zariadenia zdroja (ďalej len "časť zdroja") do ovzdušia, napríklad z technologického potrubia, výduchu, komína a iného obdobného plošne ohraničeného odvodu, za ktorým už nedochádza k technologicky riadenému znižovaniu množstva znečisťujúcej látky, ak v prílohe č. 4 nie je uvedené inak.

(9) Odpadové plyny sú plyny odvádzané zo zdroja alebo časti zdroja, ktoré obsahujú tuhé, kvapalné alebo plynné znečisťujúce látky.

(10) Emisný limit vyjadrený ako hmotnosť znečisťujúcej látky vztiahnutá na jednotku produkcie alebo výkonu (ďalej len "emisný faktor"), emisný stupeň, stupeň odsírenia alebo tmavosť dymu sa vzťahuje na zdroj alebo časť zdroja podľa prílohy č. 4.

(11) Emisný limit určený pre nový zdroj sa vzťahuje aj na časti jestvujúceho zdroja, pre ktoré okresný úrad vydá súhlas pri modernizácii podľa § 18 ods. 3 zákona, pri dobudovaní podľa § 22 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona a na zmenu jestvujúceho zdroja podľa § 23 ods. 7 zákona po 1. januári 2001, a odpadové plyny z týchto častí zdroja nie sú napojené na spoločné čistiace zariadenie s inými jestvujúcimi časťami zdroja. Ak podiel výrobnej kapacity modernizovaných alebo dobudovaných častí jestvujúceho zdroja povolených po 1. januári 2001 je 70 % a viac z celkovej kapacity napojenej na spoločné čistiace zariadenie, platia pre odpadové plyny z čistiaceho zariadenia emisné limity určené pre nové zdroje.

(12) Ustanovenie odseku 11 sa nevzťahuje na zariadenie na spaľovanie palív, ak sa jeho kapacita rozšíri o menovitý tepelný príkon 50 MW a viac; na toto zariadenie sa vzťahuje príloha č. 4 I. časť bod 1.11.

(13) Ak je pre časť zdroja určená všeobecná podmienka prevádzkovania, ktorou je určený maximálny obsah síry v palive, emisný limit pre oxidy síry sa neuplatňuje.

##### § 3

(1) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok a tmavosť dymu sa pri kontinuálnom oprávnenom meraní (ďalej len "kontinuálne meranie") považuje za dodržaný, ak § 4 a 5 alebo osobitný predpis1) neustanovuje inak a ak súčasne

a) žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu, 
b) žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu, 
c) najmenej 95 % zo všetkých validovaných polhodinových priemerných hodnôt za kalendárny mesiac neprekročí 1, 2 násobku hodnoty emisného limitu.

(2) Emisný limit vyjadrený ako emisný stupeň sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu; uvedené sa neuplatňuje, ak § 4 a 5 alebo osobitný predpis1) ustanovuje inak.

(3) Validované priemerné hodnoty podľa odseku 1 sa určia z platných polhodinových priemerných hodnôt a validované priemerné hodnoty podľa odseku 2 z platných denných priemerných hodnôt po zohľadnení odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti. Odôvodnená hodnota intervalu spoľahlivosti sa pre nainštalovaný merací systém určuje podľa metodiky oprávneného merania2) a výsledkov skúšky meracieho systému podľa osobitného predpisu;3) pre vybrané znečisťujúce látky odôvodnená hodnota intervalu spoľahlivosti nesmie byť vyššia, ako je uvedená v prílohe č. 4 V. časti bode 9.

(4) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok, tmavosť dymu alebo emisný stupeň sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní (ďalej len "diskontinuálne meranie") a pri technickom výpočte považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty (ďalej len "neistota") výsledku merania alebo výsledok technického výpočtu po pripočítaní neistoty výpočtu neprekročí hodnotu emisného limitu; uvedené sa neuplatňuje, ak § 4 a 5 alebo osobitný predpis1) ustanovuje inak.

(5) Ak sa splnenie požiadavky dodržania emisného limitu podľa odseku 4 nepreukáže, určený emisný limit sa považuje za dodržaný, ak sa preukáže, že

a) štatistická možnosť výskytu vyššej jednotlivej hodnoty vyplýva z vlastností technológie alebo vlastností metódy diskontinuálneho merania, 
b) splniť požiadavku dodržania emisného limitu podľa odseku 4 neumožňuje najlepšia dostupná technika alebo
c) na splnenie požiadavky dodržania emisného limitu podľa odseku 4 sú nutné doplnkové investičné opatrenia na zníženie emisií, ak ide o zdroje uvedené do prevádzky, 
a súčasne
1) doplnková séria meraní a rozbor neistoty potvrdili štatistickú možnosť výskytu jednotlivej hodnoty, ktorá je po pripočítaní neistoty vyššia ako hodnota emisného limitu, 
2) žiadna jednotlivá hodnota po odčítaní neistoty neprekročí hodnotu emisného limitu, 
3) je vydaný súhlas na osobitné podmienky zisťovania údajov o dodržaní emisného limitu podľa druhého bodu.

(6) Emisný limit vyjadrený ako emisný faktor sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok merania alebo výsledok technického výpočtu neprekročí 1, 5 násobku hodnoty emisného limitu; uvedené sa neuplatňuje, ak príloha č. 4 alebo osobitný predpis1) ustanovuje inak.

(7) Ak ide o kontinuálne meranie a kombinované kontinuálne meranie a diskontinuálne meranie, hodnota výsledku merania veličiny, ktorou je vyjadrený emisný faktor, sa zisťuje a posudzuje za čas, ktorý je uvedený v prílohe č. 4.

(8) Ak ide o diskontinuálne meranie, hodnota výsledku merania veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit, sa zisťuje a vyhodnocuje za reprezentatívnu časovú periódu merania podľa osobitného predpisu.3)

(9) Všeobecné podmienky prevádzkovania vyjadrené ako veličina, ktorá sa vzťahuje na odpadové plyny alebo nečistené plyny, sa pri diskontinuálnom meraní považujú za dodržané, ak príloha č. 4 alebo osobitný predpis1) neustanovuje inak, a ak súčasne

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu určenej všeobecnej podmienky prevádzkovania, 
b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1, 5 násobku hodnoty určenej všeobecnej podmienky prevádzkovania.

(10) Všeobecné podmienky prevádzkovania vyjadrené ako veličina, ktorá sa nevzťahuje na odpadové plyny alebo nečistené plyny, sa pri diskontinuálnom meraní považujú za dodržané, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu určenej všeobecnej podmienky prevádzkovania; uvedené sa neuplatňuje, ak príloha č. 4 alebo osobitný predpis1) ustanovuje inak.

(11) Dodržanie emisného limitu a všeobecných podmienok prevádzkovania zdroja sa posudzuje počas skutočnej prevádzky zdroja okrem 

a) nábehu, zmeny výrobno-prevádzkového režimu a odstavovania zdroja alebo jeho časti v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými súhlasom alebo rozhodnutím, ak príloha č. 4 neustanovuje inak, 
b) funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému, ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim zdroja alebo jeho časti, 
c) údržby kontinuálneho meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania, 
d) skúšobnej prevádzky zdroja alebo jeho časti alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase, 
e) iného času určeného súhlasom alebo rozhodnutím, ak vzhľadom na danosti technologického procesu nemožno určené emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania dodržať.

(12) Ak ide o zdroj alebo jeho časť, ktorého stavba alebo zmena bola povolená do 31. decembra 2002 a ktorý je uvedený do prevádzky do 31. decembra 2003, emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok, tmavosť dymu alebo emisný stupeň sa do 31. decembra 2006 považuje za dodržaný, ak § 4 a 5 neustanovuje inak, ak súčasne

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu, 
b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1, 2 násobku hodnoty emisného limitu, ktorý je vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok alebo tmavosť dymu a 1, 3 násobku hodnoty určeného limitu, ktorý je vyjadrený ako emisný stupeň alebo stupeň odsírenia.

##### § 4

(1) Emisné limity pre spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov uvedené v prílohe č. 4 v V. časti v bodoch 4.2 a 5.3. sa považujú za dodržané, ak sú splnené tieto požiadavky:

a) žiadna hodnota denného priemeru neprekročí hodnotu emisného limitu podľa prílohy č. 4 V. časti bodu 4.2.1 alebo bodu 5.3 a 97 % denných priemerov v roku neprekročí emisný limit oxidu uhoľnatého ako denný priemer podľa prílohy č. 4 V. časti bodu 4.2.5 písm. a), 
b) žiadna hodnota polhodinového priemeru neprekročí hodnotu emisného limitu podľa prílohy č. 4 V. časti bodu 4.2.2 stĺpca A, alebo ak je to relevantné, najmenej 97 % polhodinových priemerov v roku neprekročí hodnotu emisného limitu podľa prílohy č. 4 V. časti bodu 4.2.2 stĺpca B, 
c) žiadna priemerná hodnota koncentrácie ťažkých kovov, dioxínov a furánov za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu podľa prílohy č. 4 V. časti bodov 4.2.3, 4.2.4 a 5.3, 
d) pre krátkodobú koncentráciu oxidu uhoľnatého sa dodržia podmienky hodnotenia oxidu uhoľnatého podľa prílohy č. 4 V. časti bodu 4.2.5 písm. b) a bodu 5.3, 
e) žiadna priemerná hodnota koncentrácie fluorovodíka, chlorovodíka a oxidu siričitého za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu určeného ako denný priemer podľa prílohy č. 4 V. časti bodu 4.2.1 alebo 5.3.

(2) Polhodinové priemery a desaťminútové priemery sa pri kontinuálnom meraní posudzujú počas skutočnej prevádzky okrem nábehu a odstávky, keď sa ešte nespaľujú odpady, a okrem prípadov podľa § 3 ods. 11 po zohľadnení hodnôt intervalu spoľahlivosti podľa prílohy č. 4 V. časti bodu 9. Denné priemery sa zisťujú z týchto validovaných priemerných hodnôt.

(3) Pri poruche alebo údržbe kontinuálneho meracieho systému sa na zistenie platného denného priemeru môže vylúčiť najviac päť polhodinových priemerov v niektorom dni. Z hodnôt použitých na ročné hodnotenie možno z dôvodu poruchy alebo údržby kontinuálneho meracieho systému vylúčiť najviac desať denných priemerov.

(4) Priemerné hodnoty koncentrácie ťažkých kovov, dioxínov a furánov za periódu odberu vzorky a priemerné hodnoty koncentrácie fluorovodíka, chlorovodíka a oxidu siričitého za periódu odberu vzorky sa pri diskontinuálnom meraní zisťujú v mieste odberu vzorky a za časovú periódu podľa podmienok určených v súhlase okresného úradu tak, aby boli reprezentatívne a zistené podľa slovenských technických noriem, ktorými sa preberajú európske technické normy, a ak tieto nie sú vydané podľa slovenských technických noriem, ktorými sa preberajú medzinárodné normy, podľa národných špecifikácií, ktoré zabezpečia údaje ekvivalentnej vedeckej kvality.

(5) Podmienky dodržania emisných limitov podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahujú na spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby alebo jej zmeny, zmeny technologických zariadení alebo zmeny ich využívania po 31. decembri 2001; na ostatné spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov sa vzťahujú od 28. decembra 2005.

(6) Na spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby alebo jej zmeny, zmeny technologických zariadení alebo zmeny ich využívania do 31. decembra 2001, sa vzťahujú podmienky dodržania emisných limitov do 27. decembra 2005 pri

a) kontinuálnom meraní podľa § 3 ods. 1 doplnené o zohľadnenie hodnôt intervalu spoľahlivosti podľa odseku 2, 
b) diskontinuálnom meraní podľa § 3 ods. 12; uvedené sa vzťahuje aj na znečisťujúce látky do času inštalovania technických prostriedkov na ich kontinuálne meranie.

##### § 5

(1) Emisné limity pre zariadenia na spaľovanie palív uvedené v prílohe č. 4 v I. časti v bodoch 1.2.1, 1.2.2 a 1.2.3 a plynové turbíny uvedené v bode 2.3.1 sa pri kontinuálnom meraní považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku

a) žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu, 
b) najmenej 97 % hodnôt zo všetkých štyridsaťosemhodinových priemerov neprekročí 1, 1-násobok hodnoty emisného limitu pre oxidy síry a tuhé znečisťujúce látky, 
c) najmenej 95 % hodnôt zo všetkých štyridsaťosemhodinových priemerov neprekročí 1, 1-násobok hodnoty emisného limitu pre oxidy dusíka.

(2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo stupeň odsírenia sa pri diskontinuálnom meraní alebo technickom výpočte považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím neprekročí hodnotu emisného limitu.

(3) Hodnota stupňa odsírenia určeného v prílohe č. 4 v I. časti sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržanú, ak žiadny priemer za kalendárny mesiac alebo žiadny priemer za 30 po sebe nasledujúcich dní (plávajúci priemer) neprekročí hodnotu určeného stupňa odsírenia.

(4) Emisné limity pre zariadenia na spaľovanie palív uvedené v prílohe č. 4 v I. časti bode 1.2.4 a pre plynové turbíny uvedené v bode 2.3.2 sa pri kontinuálnom meraní považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku

a) žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu, 
b) najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu.

(5) Validované priemerné hodnoty podľa odseku 4 sa určia podľa prílohy č. 4 I. časti bodu 1.14.

(6) Pri poruche alebo údržbe kontinuálneho meracieho systému sa na zistenie platného denného priemeru môžu vylúčiť najviac tri hodinové priemerné hodnoty; priemerná denná hodnota vypočítaná pri vylúčení viac ako troch hodinových priemerných hodnôt sa na účely posudzovania dodržania určeného emisného limitu považuje za neplatnú. Z hodnotenia dodržania určeného emisného limitu možno z dôvodu poruchy alebo údržby kontinuálneho meracieho systému vylúčiť najviac desať dní za rok.

(7) Dodržanie emisného limitu sa posudzuje počas skutočnej prevádzky okrem

a) nábehu zariadenia (vrátane zmeny paliva alebo zmeny výkonu), najviac však tri hodiny, a doby ich odstavovania, najviac však 30 minút, ak nie je v platnej dokumentácii alebo v podmienkach okresného úradu určené inak, 
b) výpadku zariadenia na obmedzovanie emisií oxidu siričitého a mimoriadnych stavov uvedených v prílohe č. 4 v I. časti v bode 1.10, 
c) funkčnej alebo inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému vyžadujúcej osobitný prevádzkový režim zdroja; uvedené sa nezapočítava do času výpadku zariadenia na obmedzovanie emisií podľa písmena b), 
d) času, v ktorom nie je prevádzka kontinuálneho meracieho systému v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania, 
e) skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku za podmienok určených okresným úradom, 
f) iného času určeného okresným úradom, ak vzhľadom na danosti technologického procesu nemožno určený emisný limit dodržať.

(8) Na zariadenia na spaľovanie palív uvedené v prílohe č. 4 I. časti bodoch 1.2.1 až 1.2.3 a na plynové turbíny uvedené v bode 2.3.1 sa do lehôt určených v prílohe č. 4 I. časti bode 1.3.1 vzťahuje ustanovenie § 3 ods. 12; to sa vzťahuje aj na znečisťujúce látky do času inštalovania technických prostriedkov na ich kontinuálne meranie.

##### § 6

(1) Zmeny v začlení alebo v kategorizácii zdroja sa uplatňujú od 1. januára nasledujúceho po roku, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o zmene.

(2) Ak sa pri zmene podľa odseku 1 uplatňujú pre zdroj emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sa do vykonania zmeny neuplatnili alebo platia prísnejšie emisné limity, tieto platia po troch rokoch od nadobudnutia platnosti zmeny, ak v prílohe č. 4 nie je určené inak.

(3) Ak sa pri zmene podľa odseku 1 začlení stredný zdroj alebo malý zdroj medzi veľké zdroje, prevádzkovatelia vypracujú súbory technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a predložia ich do konca nasledujúceho roka po roku, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o zmene.

(4) Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov určené pre nové zdroje v prílohe č. 4 v I. časti v bodoch 3.1 a 4.3 a v VI. časti v bode 6.2 platia od 1. januára 2005 pre nové zdroje, pre ktoré sa vydalo stavebné povolenie do 31. decembra 2000.

(5) Emisné limity a podmienky prevádzkovania pre nové zdroje sa do 31. decembra 2004 nevzťahujú na

a) jestvujúce zdroje, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 bodoch 1.6, 3.13, 4.1, 4.39, 5.3, 6.7, 6.12 až 6.15 a v bodoch 6.18, 6.20, 6.99, 
b) veľké zdroje a stredné zdroje, ktoré sú do 31. decembra 2003 kategorizované ako malé zdroje.

(6) Ustanovenia o nových zdrojoch, okrem prílohy č. 6, sa vzťahujú na jestvujúce zdroje od 1. januára 2005, ak v prílohe č. 4 nie je ustanovené inak.

##### § 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Vyhláška č. 410/2003 Z.z. nadobúda účinnosť 15. októbra 2003 okrem bodu 12, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

László Miklós v. r.

1) Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 704/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá.
2) Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2003-6 z 15. mája 2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a o metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia (oznámenie č. 204/2003 Z. z.).
3) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 408/2003 o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

Príloha č. 1
k vyhláške č. 706/2002 Z.z.

##### ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A VYBRANÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK, 
PRE KTORÉ SA URČUJÚ EMISNÉ LIMITY, EMISNÉ KVÓTY
A VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA

I. ZÁKLADNÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY A VYBRANÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY
tuhé znečisťujúce látky
oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý 
oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý 
oxid uhoľnatý 
pachové látky 
organické látky, ktoré sú v odpadových plynoch v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík
dibenzodioxíny a dibenzofurány uvedené v prílohe č. 4 v V. časti v bode 8 

II. OSTATNÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

1. Skupina znečisťujúcich látok - látky s karcinogénnym účinkom

1. podskupina
azbest (chryzolit, krokydolit, amozit, antofylit, aktinolit a tremolit)
benzo(a)pyrén
berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be
dibenzo(a, h)antracén
kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd

2-naftylamín

2. podskupina
arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As
zlúčeniny šesťmocného chrómu vyjadrené ako Cr
kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co
nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni

3. podskupina
akrylonitril
benzén
1, 3-butadién
1, 2-dibrómetán
epichlórhydrín
etylénoxid
hydrazín
propylénoxid
vinylchlorid

2. Skupina znečisťujúcich látok - tuhé znečisťujúce anorganické látky

1. podskupina
ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg
tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl

2. podskupina
selén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se
telúr a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Te

3. podskupina
antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb
cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn
fluoridy vyjadrené ako F-VI
chróm a jeho zlúčeniny (okrem CrVI) vyjadrené ako Cr
kyanidy vyjadrené ako CN-
mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn
meď a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cu
olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb 
vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V
zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn

3. Skupina znečisťujúcich látok - anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

1. podskupina
stibín (antimonovodík)
arzín (arzenovodík)
fosfín (fosforovodík)
fosgén
chlórkyán

2. podskupina
bróm a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HBr
fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF
chlór
kyanovodík
sulfán (sírovodík)

3. podskupina
amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3
anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl

4. Skupina znečisťujúcich látok - organické plyny a pary

1. podskupina
acetaldehyd
anilín
benzylchlorid
bifenyl
cyklohexylamín
dietylamín
1, 2-dichlóretán
1, 1-dichlóretylén
dimetylamín
etanolamín
etylakrylát
fenol
formaldehyd
furfural
krezoly
kyselina akrylová
kyselina mravčia
merkaptány
metylakrylát
metylamín
nitrobenzén
nitrofenoly
nitrokrezoly
nitrotoluén
pyridín
sírouhlík
tetrachlóretán
tioétery
toluidín
trichlóretylén
trichlórmetán

2. podskupina
benzaldehyd
butylaldehyd
cyklohexanón
1, 4-dichlórbenzén
1, 1-dichlóretán
etylbenzén
chlórbenzén
2-chloroprén
2-chlórpropán
izopropylbenzén
kyselina octová
metylacetát
metylmetakrylát
1-metylnaftalén
2-metylnaftalén
naftalén
styrén
tetrachlóretylén
toluén
vinylacetát
xylén

3. podskupina
acetón
alkylalkoholy
cyklické alkoholy
2-butanón
butylacetát
dibutyléter
dietyléter
difenyléter
1, 2-dichlóretylén
dichlórmetán
diizopropyléter
dimetyléter
etylacetát
etylénglykol
4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón
chlóretán
metylester kyseliny benzoovej
4-metyl-2-pentanón
N-metylpyrolidón
olefíny okrem 1, 3-butadiénu (karcinogén)
cykloolefíny
parafíny okrem metánu
cykloparafíny

Pre jestvujúce zdroje

a) sú cyklohexylamín a cyklohexanón zaradené medzi znečisťujúce látky s platnosťou od 1. januára 2005, 
b) do 31. decembra 2004 je furfural zaradený do 2. podskupiny a bifenyl je zaradený do 3. podskupiny 4. skupiny znečisťujúcich látok.

III. PLYNNÉ LÁTKY SPÔSOBUJÚCE SKLENÍKOVÝ EFEKT
oxid uhličitý
metán
oxid dusný
fluórované uhľovodíky
plnofluórované uhľovodíky
fluorid sírový

Príloha č. 2
k vyhláške č. 706/2002 Z.z.

##### KATEGORIZÁCIA VEĽKÝCH ZDROJOV A STREDNÝCH ZDROJOV

| Čís. kateg. | Názov kategórie | Prahová kapacita |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 veľký zdroj | 2 stredný zdroj |
| 1 | PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL |  |  |
| 1.1 | Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW | 50 | 0, 3 |
| 1.2 | Triedenie a úprava uhlia, briketárne s projektovaným výkonom v t za hodinu | 30 | > 0 |
| 1.3 | Výroba koksu | > 0 | - |
| 1.4 | Výroba energetických plynov (generátorový plyn, svietiplyn) a syntéznych plynov | > 0 | - |
| 1.5 | Plynové turbíny s nainštalovaným menovitým tepelným príkonom v MW | 50 | > 0 |
| 1.6 | Stacionárne piestové spaľovacie motory s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW | - | 0, 3 |
| 2 | PRIEMYSELNÁ VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV |  |  |
| 2.1 | Úprava (praženie, spekanie) rúd železných kovov a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave | > 0 | - |
| 2.2 | Výroba surového železa (vysoké pece) s projektovanou výrobnou kapacitou v t za hodinu | > 2, 5 | > 0 |
| 2.3 | Výroba ocele (napr. konvertory, Siemens-Martinské pece, dvojnistejové tandemové pece, elektrické pece, März-Böhlerove pece) s projektovanou výrobnou kapacitou v t za hodinu | > 2, 5 | > 0 |
| 2.4 | Zlievarne železných kovov - výroba liatiny a liatinových výrobkov s projektovanou výrobnou kapacitou v t za deň | > 20 | 1 |
| 2.5 | Hutnícka druhovyroba a spracovanie kovov (napr. valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne a iné prevádzky tepelného spracovania) - valcovne s projektovanou výrobou surovej ocele v t za hodinu - kováčovne s kladivami s projektovaným výkonom v kJ na jedno kladivo a súčasne s projektovanou spotrebou tepelnej energie v MW, - lisovne a tepelné spracovanie neželezných kovov s projektovanou výrobou v t za hodinu | > 20 > 50 > 20 - | > 0 1 1 1 |
| 2.6 | Úprava rúd neželezných kovov a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave | > 0 | - |
| 2.7 | Výroba neželezných kovov a ich zliatin z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickým, chemickým alebo elektrolytickým procesom | > 2, 5 | > 0 |
| 2.8 | Tavenie neželezných kovov vrátane zlievania zliatin, pretavovania a rafinácie kovového šrotu s projektovanou taviacou kapacitou v t za deň - pre olovo a kadmium - pre ostatné neželezné kovy | > 4 > 20 | > 0 > 0 |
| 2.9 | Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti (bez používania organických rozpúšťadiel) Povrchové úpravy - pri použití elektrolytických postupov s objemom kúpeľov v m3 - pri použití chemických postupov s objemom kúpeľov v m3 - nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou v kg za hodinu - nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele plameňovym, elektro- oblúkovym, plazmovym a inym striekaním s projektovanou kapacitou nanášania v kg za hodinu - nanášanie ochranných povlakov zo surovej ocele s projektovanou kapacitou nanášania v kg za hodinu - anodická oxidácia hliníkových materiálov - nanášanie nekovových povlakov (smalty, iné obdobné povrchové úpravy) s projektovanou kapacitou nanášania v m2 za hodinu Súvisiace činnosti: - opieskovanie okrem kazetových zariadení s projektovanou kapacitou v m2 opieskovaného materiálu za hodinu - termické čistenie s celkovým inštalovaným tepelným výkonom v MW - elektrolyticko-plazmové čistenie, odmasťovanie a leštenie s projektovanou kapacitou v dm2 za hodinu | > 30 > 100 > 1 000 > 20 > 2 - - - 2 - | 1 3 10 2 > 0 > 0 20 20 0, 2 20 |
| 2.99 | Ostatné priemyselné výroby a spracovania kovov - súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW - podiel hmotnostného toku znečisťujúcej látky emisií pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre nové zdroje: a) organické plyny a pary b) ostatné znečisťujúce látky ako v písmene a) | 50 > 10 > 10 | 0, 3 0, 2 1 |
| 3 | VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV |  |  |
| 3.1 | Spracovanie azbestu a výroba výrobkov obsahujúcich azbest | > 0 | - |
| 3.2 | Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou cementového slinku v t za deň | > 500 | > 0 |
| 3.3 | Vyroba vápna s projektovanou vyrobnou kapacitou v t za deň | > 50 | > 0 |
| 3.4 | Vyroba magnezitu a vyroba bázickych žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v t za deň | > 50 | > 0 |
| 3.5 | Obaľovne bitúmenových zmesí a miešarne bitúmenu s projektovanou výrobnou kapacitou zmesi v t za hodinu | 80 | > 0 |
| 3.6 | Zariadenia na tavenie nerastných látok vrátane spracovania taveniny a výroby nerastných vlákien s projektovanou kapacitou tavenia v t za deň | > 20 | 0, 1 |
| 3.7 | Vyroba skla, sklárskych vyrobkov a sklenych vlákien s projektovanou kapacitou tavenia v t za deň | > 20 | 0, 5 |
| 3.8 | Vyroba keramickych vyrobkov pálením najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa - projektovanej výrobnej kapacity v t za deň - menovitej kapacity taviacich pecí v m3 pri hustote vsádzky nad 300 kg/m3 - objemu vypaľovacieho zariadenia okrem diskontinuálnych elektrických pecí v m3 | > 75 > 4 > 3 | 1 0, 1 > 0, 5 |
| 3.9 | Výroba ľahčených nekovových minerálnych produktov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3 za deň | > 20 | > 0 |
| 3.10 | Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa | - | > 0 |
| 3.11 | ?ažba, úprava, spracovanie silikátových surovín iných, ako je stavebný piesok a štrk | - | > 0 |
| 3.12 | Výroba nepálených murovacích materiálov a prefabrikátov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3 za hodinu | - | > 0 |
| 3.13 | Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3 za hodinu | - | 10 |
| 3.99 | Ostatné priemyselné výroby nekovových minerálnych produktov - členenie podľa bodu 2.99 |  |  |
| 4 | CHEMICKÝ PRIEMYSEL |  |  |
| 4.1 | ?ažba ropy a súvisiaca doprava a skladovanie | > 0 | - |
| 4.2 | ?ažba zemného plynu naftového a súvisiaca doprava a skladovanie | > 0 | - |
| 4.3 | Rafinérie ropy | > 0 | - |
| 4.4 | Petrochemické spracovanie ropy | > 0 | - |
| 4.5 | Distribučné sklady a prečerpávacie zariadenia palív, mastív, petrochemických výrobkov a iných organických kvapalín podľa - nainštalovaného súhrnného objemu skladovania v m3 - projektovaného alebo skutočného ročného obratu v m3 (ktorý je väčší) | 1 000 10 000 | > 0 > 0 |
| 4.6 | Výroba syntetického kaučuku | > 0 | - |
| 4.7 | Výroba základných plastických hmôt (na báze syntetických a prírodných polymérov) okrem syntetického kaučuku | > 0 | - |
| 4.8 | Výroba jednoduchých uhľovodíkov (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické) | > 0 | - |
| 4.9 | Výroba organických halogénovaných zlúčenín (halogénderivátov) | > 0 | - |
| 4.10 | Výroba organických zlúčenín obsahujúcich kyslík | > 0 | - |
| 4.11 | Výroba organických zlúčenín obsahujúcich síru | > 0 | - |
| 4.12 | Výroba organických zlúčenín obsahujúcich dusík okrem močoviny | > 0 | - |
| 4.13 | Výroba organických zlúčenín obsahujúcich fosfor | > 0 | - |
| 4.14 | Výroba organokovových zlúčenín | > 0 | - |
| 4.15 | Výroba prípravkov na ochranu rastlín a biocídov | > 0 | - |
| 4.16 | Výroba gumárenských pomocných prípravkov | > 0 | - |
| 4.17 | Výroba a spracovanie viskózy | > 0 | - |
| 4.18 | Výroba celulózy a jej derivátov vrátane spracovania odpadov na produkty z tejto výroby | > 0 | - |
| 4.19 | Výroba náterových látok, lakov, tlačiarenských farieb, gleja a lepidiel s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t za rok | > 100 | 5 |
| 4.20 | Výroba farmaceutických produktov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t za rok | > 50 | 5 |
| 4.21 | Výroba anorganických plynných látok a zlúčenín okrem amoniaku | > 0 | - |
| 4.22 | Výroba anorganických kyselín | > 0 | - |
| 4.23 | Výroba anorganických hydroxidov | > 0 | - |
| 4.24 | Výroba anorganických solí (okrem hnojív) | > 0 | - |
| 4.25 | Výroba nekovov, oxidov kovov a iných obdobných anorganických zlúčenín, ako je sodík, vápnik, kremík, fosfor, karbid kremíka, karbid vápnika | > 0 | - |
| 4.26 | Výroba síry (Clausov proces) | > 0 | - |
| 4.27 | Výroba amoniaku | > 0 | - |
| 4.28 | Výroba močoviny | > 0 | - |
| 4.29 | Výroba priemyselných hnojív na báze dusíka (okrem močoviny), fosforu a draslíka (jednozložkové alebo kombinované, kvapalné alebo tuhé) | > 0 | - |
| 4.30 | Výroba anorganických pigmentov, rafinačných a bieliacich prípravkov | > 0 | - |
| 4.31 | Výroba priemyselných výbušnín | > 0 | - |
| 4.32 | Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov - výroba drevného uhlia s projektovanou výrobou v kg za deň - vyroba sadzí - vypaľovanie uhlíkatých materiálov vrátane impregnácie - spracovanie uhlíkatých materiálov (mechanické) | 1 000 > 0 > 0 - | > 0 - - > 0 |
| 4.33 | Výroba a spracovanie gumy - projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel v t za rok - výroba surových gumárenských zmesí - projektované spracovanie gumovej zmesi v kg za hodinu | > 15 > 0 - | 0, 6 - 5 |
| 4.34 | Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou v kg za hodinu - saponáty - kozmetika | - - | 100 10 |
| 4.35 | Priemyselná extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t za rok | > 10 | 0, 6 |
| 4.36 | Výroba a zušľachťovanie papiera, lepenky s projektovaným výkonom v t za deň | 20 | 1 |
| 4.37 | Vyroba hydroizolačných materiálov a podlahových krytín s projektovaným množstvom spracovaných surovín v kg za hodinu | - | 500 |
| 4.38 | Priemyselné spracovanie plastov - výroba vlákien s projektovanou kapacitou v t za rok - výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru v kg za hodinu - spracovanie fenolových živíc a aminoplastov s projektovanou spotrebou surovín v kg za deň - spracovanie polyesterovych živíc s prídavkom styrénu a epoxidových živíc s amínmi (najmä člny, vozíky, automobilové diely) s projektovanou spotrebou surovín v kg za deň - spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t za rok: a) nanášanie lepidiel (lepenie) b) laminovanie plastov (povrchové) c) nanášanie náterov (povlakov) | - - - - > 5 > 5 > 15 | 1 000 100 150 100 0, 6 0, 6 0, 6 |
| 4.39 | Výroba, regenerácia a zneškodňovanie akumulátorov a monočlánkov | - | > 0 |
| 4.40 | Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov podľa projektovaného alebo skutočného ročného obratu v m3 za rok (ktorý je väčší) | - | 100 |
| 4.99 | Ostatné organické a anorganické chemické výroby - členenie podľa bodu 2.99 |  |  |
| 5 | NAKLADANIE S ODPADMI |  |  |
| 5.1 | Spaľovne odpadov - klasifikovaných ako nebezpečné s projektovanou kapacitou v t za deň - komunálnych s projektovanou kapacitou v t za hodinu - iného odpadu ako nebezpečného odpadu a komunálneho odpadu s projektovanou kapacitou v t za deň - experimentálne zariadenia na vyvoj a testovanie s projektovanym vykonom spáleného odpadu v t za rok | > 10 > 3 > 50 - | > 0 > 0 > 0 50 |
| 5.2 | Veterinárne asanačné zariadenia s projektovanou kapacitou spracovania v t za deň | > 10 | > 0 |
| 5.3 | Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov - čistiarne komunálnych odpadových vôd - centrálne čistiarne priemyselných podnikov | - - | 5 000 2 000 |
| 5.4 | Kompostárne s projektovaným výkonom spracovaného odpadu v t za hodinu | - | 0, 75 |
| 5.5 | Krematóriá | - | > 0 |
| 5.99 | Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi - členenie podľa bodu 2.99 |  |  |
| 6 | OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA |  |  |
| 6.1 | Lakovanie v priemysle výroby automobilov a iné obdobné sériové (strojové) lakovanie kovov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t za rok | > 15 | - |
| 6.2 | Opravy náterov, prestriekavanie áut, nanášanie náterov na veľkorozmerné výrobky (napr. autobusy, nákladné vozidlá, koľajové vozidlá, lode) s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t za rok | > 15 | > 0, 5 |
| 6.3 | Nanášanie náterov (povlakov) na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t za rok: - plasty, guma, textílie, fólie, papier, kovy (nenáležiace do 6.1 a 6.2) - navíjané drôty - pásové a svitkové materiály | > 5 > 5 > 25 | 0, 6 0, 6 0, 6 |
| 6.4 | Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok a iných materiálov vrátane odstraňovania starych náterov (povlakov) organickymi rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t za rok: - rozpúšťadlá klasifikované ako látky s karcinogénnymi, mutagénnymi a teratogénnymi účinkami (označené ako R45, R46, R49, R60, R61) - ostatné organické rozpúšťadla | > 1 > 2 | > 0 0, 6 |
| 6.5 | Čistenie, bielenie a farbenie textílií a ostatných vláknitých materiálov prírodného pôvodu (napríklad ľan, bavlna, juta) podľa - projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t za rok - projektovaného množstva bielených alebo farbených textílií alebo vlákien v t za deň | - > 20 | > 0 1 |
| 6.6 | Nanášanie lepidiel - lepenie ostatných materiálov okrem dreva, výrobkov z dreva a aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t za rok | > 5 | 0, 6 |
| 6.7 | Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t za rok: - tepelný ofset a ostatné polygrafické techniky - publikačná hĺbkotlač | > 15 > 25 | 0, 6 0, 6 |
| 6.8 | Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt (bez použitia organických rozpúšťadiel) s projektovanou spotrebou práškovej hmoty v t za rok | 200 | 1 |
| 6.9 | Priemyselné spracovanie dreva - mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva v m3 za deň - mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty (piliny, stružliny, triesky, štiepky) s projektovaným množstvom spracovania v m3 za deň - vyroba aglomerovanych plošných materiálov s projektovanou spotrebou polykondenzačných lepidiel v t sušiny za rok - spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t za rok: a) nanášanie lepidiel (lepenie) b) laminovanie dreva c) nanášanie náterov (povlakov) d) impregnácia | - - 1 000 > 5 > 5 > 15 > 25 | 50 100 10 0, 6 0, 6 0, 6 0, 6 |
| 6.10 | Priemyselná výroba a spracovanie kože - výroba kože (garbiareň) s projektovanym množstvom výrobkov v t za deň - spracovanie kože (okrem výroby obuvi), lakovanie a iné nanášanie náterov (povlakov) na kožu s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t za rok | > 12 > 10 | > 0 0, 6 |
| 6.11 | Výroba obuvi s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t za rok | > 5 | 0, 6 |
| 6.12 | Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - ošípané (nad 30 kg) - prasnice - hydina - hovädzí dobytok - ovce - kone - kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá | > 2 000 > 750 > 40 000 - - - - | 500 100 5 000 200 2 000 300 1 500 |
| 6.13 | Bitúnky a ostatné porážkarne s projektovanou kapacitou v t živej hmotnosti za rok - hydina - ostatné | > 250 > 5 000 | 25 200 |
| 6.14 | Cukrovary s projektovanou výrobnou kapacitou cukru v t za hodinu | - | 1 |
| 6.15 | Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobnou kapacitou v t za deň - mäsovych vyrobkov - rastlinnych vyrobkov (v priemere za štvrťrok) | > 75 > 300 | 2, 5 10 |
| 6.16 | Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou v t 100 % liehu za rok | - | 100 |
| 6.17 | Pivovary s projektovanou výrobou v hl za rok | - | 5 000 |
| 6.18 | Potravinárske mlyny s projektovaným výkonom v t za hodinu | - | 5 |
| 6.19 | Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom v t za hodinu | - | 1 |
| 6.20 | Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným výkonom v t za hodinu | - | 1 |
| 6.21 | Zariadenia na praženie a balenie kávy a kávovín s projektovanou kapacitou v kg za hodinu | - | 75 |
| 6.22 | Zariadenia na údenie mäsa a rýb s projektovanou kapacitou údenia v kg za týždeň | - | 1 000 |
| 6.23 | Vyroba plsti a spracovanie inej vláknitej biomasy s projektovanou kapacitou spracovanej suroviny v t za deň | - | 1 |
| 6.99 | Ostatné priemyselné technológie, vyroba a zariadenia nenáležiace do bodov 1 až 5 - členenie podľa bodu 2.99 |  |  |

Príloha č. 3
k vyhláške č. 706/2002 Z.z.

##### VŠEOBECNÉ EMISNÉ LIMITY A VŠEOBECNÉ PODMIENKY
PREVÁDZKOVANIA ZDROJOV

I. EMISNÉ LIMITY A VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA ZDROJOV
EMITUJÚCICH ZÁKLADNÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

1. EMISNÝ LIMIT A VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA ZDROJOV EMITUJÚCICH TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY
1.1 Emisný limit pre nové zdroje
a) Pri hmotnostnom toku tuhých znečisťujúcich látok menšom ako 0, 5 kg.h-1 nesmie koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m-3.
b) Pri hmotnostnom toku tuhých znečisťujúcich látok 0, 5 kg.h-1 a vyššom nesmie koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu
50 mg.m-3.
1.2 Emisný limit pre jestvujúce zdroje
a) Pri hmotnostnom toku tuhých znečisťujúcich látok menšom
ako 2, 5 kg.h-1 nesmie koncentrácia tuhých znečisťujúcich
látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 200 mg.m-3.
b) Pri hmotnostnom toku tuhých znečisťujúcich látok 2, 5
kg.h-1 a vyššom nesmie koncentrácia tuhých
znečisťujúcich látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu
150 mg.m-3.
1.3 Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich tuhé
znečisťujúce látky - nové zdroje
Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, 
a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, 
dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prašné
látky, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky
s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na obmedzenie
prašných emisií. Pri posudzovaní rozsahu opatrení je
potrebné vychádzať najmä z nebezpečnosti prachu, 
hmotnostného toku emisií, trvania emisií, meteorologických
podmienok a podmienok okolia.

Výroba, úprava, doprava, vykladanie a nakladanie prašných
materiálov.

Zariadenia na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálov
treba zakapotovať. Ak nemožno zabezpečiť prachotesnosť, je
potrebné odvádzať prašnú vzdušninu na odprášenie. Pri
plnení uzatvorených nádob prašnými látkami je potrebné
vytlačovaný vzduch odvádzať na odprášenie.

Skladovanie a skládkovanie prašných materiálov.

Pri skladovaní prašných materiálov je potrebné vykonať
opatrenia, ako napr.:
- skladovať prašné materiály najmä v silách, 
- zastrešiť a uzatvoriť sklad prašných materiálov zo
všetkých strán, 
- zakryť povrch skladovaných prašných materiálov, 
- zazeleniť povrch skladovaných prašných materiálov, 
- založiť protiveterné zazelenené zemné valy alebo zasadiť
protiveternú ochrannú zeleň, 
- udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných
materiálov.

2. EMISNÝ LIMIT PRE OXIDY SÍRY
2.1 Emisný limit pre nové zdroje
Pri hmotnostnom toku oxidov síry vyššom ako 5 kg.h-1 nesmie
koncentrácia oxidov síry v odpadovom plyne prekročiť
hodnotu 500 mg.m-3. Hodnoty hmotnostného toku
a koncentrácie sa vyjadrujú ako oxid siričitý.
2.2 Emisný limit pre jestvujúce zdroje
Pri hmotnostnom toku oxidov síry vyššom ako 20 kg.h-1
nesmie koncentrácia oxidov síry v odpadovom plyne prekročiť
hodnotu 2 500 mg.m-3. Hodnoty hmotnostného toku
a koncentrácie sa vyjadrujú ako oxid siričitý.

3. EMISNÝ LIMIT PRE OXIDY DUSÍKA
3.1 Emisný limit pre nové zdroje
Pri hmotnostnom toku oxidov dusíka vyššom ako 5 kg.h-1
nesmie koncentrácia oxidov dusíka v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 500 mg.m-3. Hodnoty hmotnostného toku
a koncentrácie sa vyjadrujú ako oxid dusičitý.
3.2 Emisný limit pre jestvujúce zdroje
Pri hmotnostnom toku oxidov dusíka vyššom ako 10 kg.h-1
nesmie koncentrácia oxidov dusíka v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 500 mg.m-3. Hodnoty hmotnostného toku
a koncentrácie sa vyjadrujú ako oxid dusičitý.

II. EMISNÉ LIMITY PRE OSTATNÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

1. EMISNÉ LIMITY PRE ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY S KARCINOGÉNNYM ÚČINKOM
(1. skupina)
1.1 Emisné limity pre 1. podskupinu karcinogénnych látok
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 0, 5 g.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 1. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 0, 1 mg.m-3.
1.2 Emisné limity pre 2. podskupinu karcinogénnych látok
1.2.1 Emisné limity pre nové zdroje
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 5 g.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 2. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 1 mg.m-3.
1.2.2 Emisné limity pre jestvujúce zdroje
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 10 g.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 2. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 2 mg.m-3.
1.3 Emisné limity pre 3. podskupinu karcinogénnych látok
1.3.1 Emisné limity pre nové zdroje
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 25 g.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 5 mg.m-3.
1.3.2 Emisné limity pre jestvujúce zdroje
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 50 g.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 5 mg.m-3.

2. EMISNÉ LIMITY PRE TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE ANORGANICKÉ LÁTKY
(2. skupina)

2.1 Emisné limity pre 1. podskupinu tuhých znečisťujúcich látok
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 1 g.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 1. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 0, 2 mg.m-3.
2.2 Emisné limity pre 2. podskupinu tuhých znečisťujúcich látok
2.2.1 Emisné limity pre nové zdroje
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 5 g.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 2. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 1 mg.m-3.
2.2.2 Emisné limity pre jestvujúce zdroje
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 10 g.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 2. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 2 mg.m-3.
2.3 Emisné limity pre 3. podskupinu tuhých znečisťujúcich látok
2.3.1 Emisné limity pre nové zdroje
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 25 g.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 5 mg.m-3.
2.3.2 Emisné limity pre jestvujúce zdroje
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 50 g.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 5 mg.m-3.

3. EMISNÉ LIMITY PRE PLYNNÉ ANORGANICKÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY
(3. skupina)
3.1 Emisné limity pre 1. podskupinu plynných anorganických
znečisťujúcich látok
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 10 g.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 1. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 1 mg.m-3.
3.2 Emisné limity pre 2. podskupinu plynných anorganických
znečisťujúcich látok
3.2.1 Emisné limity pre nové zdroje
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 50 g.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 2. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 5 mg.m-3.
3.2.2 Emisné limity pre jestvujúce zdroje
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 100 g.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 2. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 10 mg.m-3.
3.3 Emisné limity pre 3. podskupinu plynných anorganických
znečisťujúcich látok
3.3.1 Emisné limity pre nové zdroje
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 0, 3 kg.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 30 mg.m-3.
3.3.2 Emisné limity pre jestvujúce zdroje
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 0, 5 kg.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 50 mg.m-3.

4. EMISNÉ LIMITY PRE ORGANICKÉ PLYNY A PARY A VŠEOBECNÉ
PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA ZDROJOV EMITUJÚCICH ORGANICKÉ
PLYNY A PARY
(4. skupina)

4.1 Emisné limity pre 1. podskupinu organických plynov a pár
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 0, 1 kg.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 1. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 20 mg.m-3.
4.2 Emisné limity pre 2. podskupinu organických plynov a pár
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 2 kg.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 2. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 100 mg.m-3.
4.3 Emisné limity pre 3. podskupinu organických plynov a pár
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 3 kg.h-1 nesmie celková
koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne
prekročiť hodnotu 150 mg.m-3.
4.4 Emisný limit pri súčasnom výskyte znečisťujúcich látok
viacerých podskupín v odpadovom plyne
Pri výskyte organických znečisťujúcich látok viacerých
podskupín, pri ich celkovom hmotnostnom toku vyššom ako 3
kg.h-1 nesmie celková koncentrácia týchto látok v odpadovom
plyne prekročiť súčasne hodnotu 150 mg.m-3, pričom sa nesmú
prekročiť emisné limity podľa bodov 4.1 až 4.3.
4.5 Emisný limit pre organické znečisťujúce látky ustanovený
ako celkový organický uhlík
Pri určení špecifického emisného limitu pre organické
znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 4 ako celkový
organický uhlík neplatia emisné limity pre jednotlivé
znečisťujúce látky podľa bodov 4.1 až 4.4. Emisné limity
pre 1. skupinu znečisťujúcich látok (karcinogénne látky)
ostávajú nedotknuté. 4.6 Všeobecné podmienky prevádzkovania
zdrojov emitujúcich organické plyny a pary - nové zdroje

Pri všetkých technologických procesoch a operáciách, počas
ktorých sa pracuje s plynmi alebo s kvapalnými látkami
s vysokým parciálnym tlakom pár, je potrebné využiť všetky
technicky dostupné opatrenia s prihliadnutím na primeranosť
nákladov, množstvo manipulovanej látky a jej vlastnosti na
zamedzenie úniku plynov a pár do ovzdušia. To platí aj pre
organické znečisťujúce látky menovite uvedené v prílohe
č. 1 v skupine č. 4 a pre ostatné prchavé organické
zlúčeniny (VOC) antropogénnej povahy, ktoré môžu s oxidmi
dusíka v prítomnosti slnečného žiarenia produkovať
fotochemické oxidanty.

Ide najmä o tieto opatrenia:
a) Pri skladovaní kvapalných organických látok s tlakom pár
väčším ako 1, 32 kPa (13 mbar) pri teplote 20 stupňov
C do 76 kPa pri pracovnej teplote je potrebné
1. používať skladové nádrže s plávajúcou strechou, 
2. nádrže s pevnou strechou vybaviť vnútornou plávajúcou
membránou s tesnením, 
3. zabezpečiť odvod pár z nádrží s pevnou strechou na
ich spätné získavanie alebo zneškodňovanie, 
4. vykonať iné opatrenia, ktoré sa uvedeným postupom
vyrovnajú.
V prípade odvodu pár z nádrže na zneškodnenie musí byť
emisný stupeň organických látok 5% a nižší (účinnosť
zariadenia 95% a vyššia). Nádrže s plávajúcou strechou, 
s pevnou strechou a plávajúcou membránou alebo s pevnou
strechou a plávajúcim zakrytím hladiny je potrebné vybaviť
účinným tesnením z elastických materiálov.
b) Pri prečerpávaní organických kvapalín uvedených v bode
a), ako napr. pri stáčaní z automobilových alebo
železničných cisterien, pri plnení cisterien zo
skladových nádrží alebo pri inom prečerpávaní, je
potrebné použiť osobitné opatrenia, ako recirkuláciu
plynnej fázy, vedenie vytláčaných plynov na
zneškodňovacie zariadenie, alebo iné obdobne účinné
opatrenia.
c) Dýchanie nádrží eliminovať na čo najmenšiu mieru, napr.
znížením teplotných výkyvov obsahu nádrže jej vhodnou
izoláciou alebo reflexným náterom.
d) Pri prečerpávaní kvapalín I. a II. triedy horľavosti
s teplotou varu do 200 stupňov C je potrebné používať
čerpadlá s účinnými tesniacimi systémami, ktoré majú
nízke straty, ako napr. čerpadlá s mechanickými
upchávkami.
e) Osobitne účinné opatrenia na zamedzenie úniku plynov
a pár do ovzdušia je potrebné vykonať pri manipulácii
(čerpanie, komprimovanie, doprava potrubím, 
uskladňovanie) s kvapalnými organickými látkami, ktoré
obsahujú viac ako 10 mg.kg-1 látok 1. podskupiny
1. skupiny a viac ako 5% látok 2. a 3. podskupiny
1. skupiny a 1. podskupiny 4. skupiny:
1. pri čerpaní je potrebné použiť osobitne tesné
čerpadlá, napr. čerpadlá s dvojitou mechanickou
upchávkou s externým preplachom a bezupchávkové
čerpadlá, a tak zabezpečiť uzavretý okruh čerpaných
látok, 
2. pri stláčaní plynov a pár nesmie byť odplynenie
uzavieracej kvapaliny (oleja) upchávok kompresora
odvedené do ovzdušia, 
3. obmedzovať počet prírubových spojení potrubí, ktorými
sú dopravované plyny a pary, ak je to z hľadiska
technológie, bezpečnosti práce a údržby možné, 
4. v prípade vysoko stabilných látok a látok 1. skupiny
a látok 1. podskupiny 4. skupiny je potrebné vybaviť
prírubové spojenia účinnými tesneniami, 
5. klasické ventily a posúvače s pohyblivými vretenami
je potrebné nahradiť vlnovcovými ventilmi vybavenými
pomocnými upchávkami alebo iným rovnocenným spôsobom.

Pri látkach, ktoré sú vysoko stabilné a toxické, ako napr.
polychlórované bifenyly (PCB), polychlórované
dibenzodioxíny (PCDD), polychlórované dibenzofurány (PCDF), 
je potrebné hmotnostný tok podľa technických možností
maximálne obmedziť. Preto je potrebné popri čistení spalín
alebo odpadových plynov vykonať technické opatrenia
v technologickom procese, ako aj opatrenia s dosahom na
povahu vstupných látok, ktorých cieľom bude znížiť tvorbu
týchto zlúčenín.

4.7 Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich
pachové látky - nové zdroje
Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých
môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách
emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať
technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií, napr.
zakrytie zariadenia, zapuzdrovanie časti zariadenia, 
vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej časti zariadenia, 
vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov.
Technologické operácie, pri ktorých vznikajú zapáchajúce
látky, treba umiestniť do uzavretých priestorov. Odpadové
plyny s intenzívnym zápachom je potrebné odviesť na
čistenie alebo inú vhodnú likvidáciu. Pri stanovení rozsahu
požiadaviek v jednotlivých prípadoch je potrebné vziať do
úvahy hlavne objemový prietok odpadových plynov, hmotnostný
tok zapáchajúcej látky, miestne rozptylové podmienky, 
trvanie emisií a vzdialenosť zariadenia od najbližšej
uvažovanej alebo jestvujúcej zástavby.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 706/2002 Z.z.

##### ŠPECIFICKÉ EMISNÉ LIMITY A VŠEOBECNÉ PODMIENKY
PREVÁDZKOVANIA ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA

I.     PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

1.     TECHNOLOGICKÉ  CELKY OBSAHUJÚCE  STACIONÁRNE ZARIADENIA  NA
       SPAĽOVANIE    PALÍV    (TEPLÁRNE,    ELEKTRÁRNE,   VÝHREVNE
       A ZARIADENIA NA  PROCESNÉ SPAĽOVANIE) SO  SÚHRNNÝM TEPELNÝM
       PRÍKONOM 0, 3 MW A VYŠŠÍM
1.1    Zariadenia na spaľovanie palív
       Zariadenie  na  spaľovanie  palív   je  každý  kotol  alebo
       technický aparát,  ktorý slúži na  oxidáciu palív na  účely
       využitia vzniknutého tepla.
       Emisné  limity a  podmienky prevádzkovania  uvedené v tomto
       bode platia  pre zariadenia určené na  výrobu energie okrem
       tých zariadení, ktoré  využívajú produkty spaľovania priamo
       vo výrobe, najmä:
       a) zariadenia, v  ktorých sa produkty  spaľovania používajú
          na  priame   vykurovanie,  sušenie  alebo   iné  tepelné
          spracovanie materiálov a predmetov, 
       b) dopaľovacie zariadenia, t.j. zariadenia, ktoré sú určené
          na  čistenie  odpadových  plynov  spaľovaním,  ak nie sú
          prevádzkované  ako samostatné  zariadenia na  spaľovanie
          palív, 
       c) zariadenia  na regeneráciu  katalyzátorov na katalytické
          krakovanie, 
       d) zariadenia na premenu sírovodíka na síru, 
       e) reaktory   používané   v   chemickom   priemysle   okrem
          procesného spaľovania, 
       f) koksárenské pece, 
       g) ohrievače vetra, 
       h) technické zariadenia  používané na pohon  vozidiel, lodí
          a lietadiel, 
       i) plynové turbíny, 
       j) stacionárne piestové motory.
1.2    Členenie   zariadení   na   spaľovanie   palív   vo  vzťahu
       k platnosti emisných limitov
1.2.1  Zariadenia   zdrojov,  pre   ktoré  bolo   vydané  stavebné
       povolenie, alebo  ak také nie sú,  povolenie na užívanie do
       30. júna 1987.
1.2.2  Zariadenia   zdrojov,  pre   ktoré  bolo   vydané  stavebné
       povolenie, alebo  ak také nie sú,  povolenie na užívanie od
       1. júla 1987 do 31. marca  1998, alebo bolo vydané stavebné
       povolenie  do 31. marca  1998  a  povolenie na  užívanie do
       31. marca  2001.
1.2.3  Zariadenia   zdrojov,  pre   ktoré  bolo   vydané  stavebné
       povolenie od 31. marca 1998 a ktoré sú uvedené do prevádzky
       do 27. novembra 2003.
1.2.4  Zariadenia zdrojov,  pre ktoré sa  začne konanie o  vydanie
       súhlasu na povolenie od 27. novembra 2002, alebo zariadenia
       zdrojov,  ktoré budú  uvedené do  prevádzky od 27. novembra
       2003.
1.3    Zariadenia pre jestvujúce zdroje a nové zdroje
1.3.1  Zariadenie pre jestvujúce zdroje
       Za  zariadenie  sa  považuje  kotol  alebo  skupina  kotlov
       (aparátov), ktoré podľa posúdenia okresného úradu vypúšťajú
       alebo  môžu  vypúšťať  odpadové  plyny  cez  spoločný odvod
       spalín a  ktorých jednotlivé tepelné príkony  sú nižšie ako
       62  MW, alebo  jednotlivé  kotly  a zariadenia  na procesné
       spaľovanie s menovitým tepelným príkonom 62 MW a vyšším. Na
       priradenie  emisného  limitu  podľa  príkonu sa spočítavajú
       príkony  kotlov  spaľujúcich  palivo  rovnakého typu (tuhé, 
       kvapalné,  plynné).  Pri  dvojpalivovom  systéme, ak podiel
       privedeného  tepla   druhým  palivom  neprekročí   30%,  sa
       z hľadiska priradenia emisného limitu berie kotol, ako keby
       spaľoval   len  palivo   privádzajúce  prevažujúci  tepelný
       príkon. Ak kotol spaľuje  prídavné palivo vo väčšom podiele
       ako 30% privedeného tepla, príkon tohto kotla sa k príkonom
       kotlov spaľujúcich len jedno  palivo (alebo považovaných za
       také)  nepripočítava  a  na  priradenie  emisného limitu sa
       počíta príkon každého takého  kotla samostatne. Osobitne sa
       spočítavajú príkony kotlov  s cirkulujúcou fluidnou vrstvou
       a pretlakovou  fluidnou vrstvou  a osobitne  sa spočítavajú
       príkony kotlov s výtavným ohniskom.

       Pre zariadenia uvedené v  bode 1.2.1 platí toto ustanovenie
       do 31. decembra 2007 a pre  zariadenia uvedené v bode 1.2.2
       do   dňa   nadobudnutia   platnosti   Zmluvy  o  pristúpení
       Slovenskej   republiky   k   Európskej   únii  a  Európskym
       spoločenstvám.
1.3.2  Zariadenie pre nové zdroje
       Za  zariadenie  sa  považuje  kotol  alebo  skupina  kotlov
       (prípadne   procesných  ohrevov),   ktoré  podľa  posúdenia
       okresného  úradu  vypúšťajú  alebo  môžu  vypúšťať odpadové
       plyny  cez spoločný  odvod spalín.  Na priradenie  emisného
       limitu   podľa  príkonu   sa  spočítavajú   príkony  kotlov
       spaľujúcich palivo rovnakého typu (tuhé, kvapalné, plynné).
       Pri  viacpalivovom  systéme  sa  pripočítava  príkon  kotla
       k ostatným kotlom  podľa prevládajúceho paliva.  V prípade, 
       že do jedného komína sú  zaústené len kotly s viacpalivovým
       systémom,   spočítajú  sa   ich  príkony   bez  ohľadu   na
       prevládajúce palivo. Osobitne sa spočítavajú príkony kotlov
       s cirkulujúcou    fluidnou   alebo    pretlakovou   vrstvou
       a osobitne kotlov s výtavným ohniskom.

       Pre zariadenia uvedené v  bode 1.2.1 platí toto ustanovenie
       od  1. januára  2008. Pre  zariadenia uvedené  v bode 1.2.2
       platí ustanovenie  o spočítavaní kotlov  okrem spočítavania
       kotlov  s  viacpalivovým   systémom  odo  dňa  nadobudnutia
       platnosti   Zmluvy   o   pristúpení   Slovenskej  republiky
       k Európskej únii a  Európskym spoločenstvám. Pre zariadenia
       uvedené v  bodoch 1.2.2 a 1.2.3  platí spočítavanie príkonu
       kotlov s viacpalivovým systémom od 1. januára 2008.
1.4    Zariadenia na procesné spaľovanie
       Zariadenia  na  procesné  spaľovanie  sú  iné zariadenia na
       spaľovanie palív,  ako sú elektrárne,  teplárne a výhrevne, 
       pri ktorých  je množstvo a  zloženie emisií závislé  len od
       množstva  a zloženia  paliva, pričom  spalinový prúd  je od
       ďalšej technológie oddelený pevnou teplovýmennou plochou.
1.5    Palivá
       Palivo je každá tuhá, kvapalná alebo plynná látka používaná
       na  spaľovanie  v  zariadeniach  na  spaľovanie palív okrem
       odpadov, na  ktoré sa vzťahujú  ustanovenia časti V.  tejto
       prílohy;  sú to  fosílne palivá  a palivá  z nich  vyrobené
       (hnedé  a čierne  palivové uhlie,  lignit, rašelina,  koks, 
       brikety,  nafta, vykurovacie  oleje a  ťažké ropné  frakcie
       štandardizovanej   kvality  spaľované   v  rafinériách  ako
       vlastná   produkcia),   biomasa,    zemný   plyn   naftový, 
       skvapalnené    uhľovodíkové   plyny,    bioplyn,   prípadne
       priemyselné plyny osobitne uvedené v bodoch 1.8.2 a 1.8.3.

       Za  palivo sa  do  27. decembra  2005 považujú  aj odpadové
       oleje, ak neobsahujú chlór v množstve väčšom ako 0, 5% hmot.
       a PCB a PCT v množstve väčšom ako 10 mg.kg-1.

       Biomasa sú produkty pozostávajúce  z rastlinnej hmoty alebo
       z časti rastlinnej hmoty,  pochádzajúce z poľnohospodárstva
       alebo  lesného hospodárstva,  ktoré možno  využiť na výrobu
       energie. Drevný  odpad a rastlinný odpad  sú tiež biomasou, 
       ak sú uvedené v bode 1.2 písm.  b) v bodoch 1 až 5 V. časti
       tejto prílohy.

       Zemný  plyn je  prírodný metán,  ktorý neobsahuje  viac ako
       20% obj. inertných plynov alebo iných zložiek.

1.6    Emisné limity na spaľovanie tuhých palív
1.6.1  Podmienky platnosti emisných limitov

       Všetky  emisné  limity  uvedené   v  bode  1.6  platia  pre
       koncentrácie  prepočítané  na  suchý  plyn pri štandardných
       podmienkach 101, 325 kPa  a 0 stupňov C a  pre obsah kyslíka
       v odpadových  plynoch 6%  obj. Pre  zariadenia s  menovitým
       tepelným  príkonom nižším  ako 50  MW platia  pri spaľovaní
       biomasy   emisné  limity   pri  obsahu   kyslíka  11%;  pre
       zariadenia  s menovitým  tepelným príkonom  50 MW  a vyšším
       uvedené v bodoch 1.2.1, 1.2.2  a 1.2.3 platia pri spaľovaní
       biomasy  emisné  limity   pri  referenčnom  obsahu  kyslíka
       v spalinách 11% obj. do 31. decembra 2007.

1.6.2   Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky.
1.6.2.1 Emisný   limit  pre   zariadenia  uvedené   v  bode  1.2.1
        s platnosťou do 31. decembra 2007 a pre zariadenia uvedené
        v bode  1.2.2 s  platnosťou do  dňa nadobudnutia platnosti
        Zmluvy o pristúpení Slovenskej  republiky k Európskej únii
        a Európskym spoločenstvám s  výnimkou zariadení s tepelným
        príkonom  0, 3 MW  a vyšším  do 2, 5  MW vrátane,  pre ktoré
        platia emisné limity do 31. decembra 2007.

------------------------------------------------------------------
    Menovitý tepelný príkon            Emisný limit [mg.m-3]
    62 MW a vyšší                                    100
------------------------------------------------------------------
    Vyšší ako 2, 5 MW až do 62 MW                     150

    Zariadenia na fluidné spaľovanie
    s cirkulujúcou alebo
    pretlakovou fluidnou vrstvou
    s príkonom vyšším ako 2, 5 MW                     100

    0, 3 MW a vyšší až do 2, 5 MW
    vrátane                            Emisný limit sa neurčuje
                                       a neplatia ani všeobecné
                                       emisné limity
------------------------------------------------------------------

1.6.2.2 Emisný  limit pre  zariadenia  uvedené  v bode  1.2.3, pre
        zariadenia   uvedené  v   bode  1.2.1   s  platnosťou   od
        1. januára  2008 a  pre  zariadenia  uvedené v  bode 1.2.2
        s platnosťou   odo  dňa   nadobudnutia  platnosti   Zmluvy
        o pristúpení   Slovenskej  republiky   k  Európskej   únii
        a Európskym spoločenstvám s  výnimkou zariadení s tepelným
        príkonom  0, 3 MW  a vyšším  do 2, 5  MW vrátane,  pre ktoré
        platia emisné limity od 1. januára 2008.

------------------------------------------------------------------
    Menovitý tepelný príkon            Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    50 MW a vyšší                                     50 1)

    Vyšší ako 2, 5 MW až do 50 MW                     150

    Fluidný kotol s cirkulujúcou
    alebo pretlakovou fluidnou
    vrstvou s príkonom vyšším
    ako 2, 5 MW do 500 MW                             100

    0, 3 MW a vyšší až do 2, 5 MW
    vrátane                                          250
------------------------------------------------------------------
1) Pri  zariadeniach  na  spaľovanie   tuhých  palív  s  menovitým
   tepelným príkonom  50 MW a  vyšším až do  500 MW, pre  ktoré sa
   začalo  konanie  o  vydanie  súhlasu  na  povolenie  stavby  do
   31. decembra 2001, platí emisný  limit 100 mg.m-3. Tento emisný
   limit platí do 31. decembra 2007 pre všetky zariadenia v bodoch
   1.2.1, 1.2.2 a 1.2.3 uvedených príkonov.

   Pre zariadenia uvedené v bode  1.2.1, ktoré spaľujú tuhé palivá
   s nižšou výhrevnosťou ako 5 800  kJ.kg-1, s obsahom vody vyšším
   ako 45% hmot., s kombinovaným  obsahom vody a popola vyšším ako
   60% hmot.  a s obsahom  oxidu vápenatého vyšším  ako 10% hmot., 
   platí emisný limit 100 mg.m-3.

1.6.2.3 Emisný limit pre zariadenia uvedené v bode 1.2.4.

------------------------------------------------------------------
    Menovitý tepelný príkon             Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    Vyšší ako 100 MW                                  30

    50 MW a vyšší do 100 MW vrátane                   50

    Vyšší ako 2, 5 MW až do 50 MW                     150

    Zariadenia na fluidné spaľovanie
    s cirkulujúcou alebo
    pretlakovou fluidnou vrstvou
    s príkonom vyšším ako
    2, 5 MW do 50 MW                                  100

    0, 3 MW a vyšší až do 2, 5 MW vrátane              250
 -----------------------------------------------------------------

1.6.3   Emisný limit pre oxidy siričité.
1.6.3.1 Emisný   limit  pre   zariadenia  uvedené   v  bode  1.2.1
        s platnosťou do 31. decembra 2007 a pre zariadenia uvedené
        v bode  1.2.2 s  platnosťou do  dňa nadobudnutia platnosti
        Zmluvy o pristúpení Slovenskej  republiky k Európskej únii
        a Európskym spoločenstvám s  výnimkou zariadení s tepelným
        príkonom 0, 3 MW a vyšším do 7 MW vrátane, pre ktoré platia
        emisné limity do 31. decembra 2007.

------------------------------------------------------------------
    Menovitý tepelný príkon              Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    Vyšší ako 400 MW                                 500 1)

    62 MW a vyšší až do 400 MW vrátane             1 700 2)

    Vyšší ako 7 MW až do 62 MW                     2 500

    Zariadenia na fluidné spaľovanie
    s cirkulujúcou alebo
    pretlakovou fluidnou vrstvou
    s príkonom vyšším ako 2, 5 MW                     400 3)

    0, 3 MW a vyšší až do 7 MW vrátane              2 500
                                         pri hmotnostnom toku
                                         vyššom ako 20 kg.h-1
------------------------------------------------------------------
1) Ak  pre vysoký  obsah síry  v domácom  palive nemožno dosiahnuť
   túto hodnotu, nesmie byť stupeň odsírenia nižší ako 85%.
2) Ak  pre vysoký  obsah síry  v domácom  palive nemožno dosiahnuť
   túto hodnotu  bez odsírenia, nesmie byť  stupeň odsírenia nižší
   ako  40%.  V  takom   prípade  koncentrácia  oxidov  siričitých
   v spalinách nesmie zároveň prekročiť hodnotu 2 500 mg.m-3.
3) Ak pre vysoký obsah síry  v domácom palive nemožno túto hodnotu
   dosiahnuť, nesmie byť stupeň odsírenia nižší ako 85%.

1.6.3.2 Emisný  limit pre  zariadenia  uvedené  v bode  1.2.3, pre
        zariadenia   uvedené  v   bode  1.2.1   s  platnosťou   od
        1. januára  2008 a  pre  zariadenia  uvedené v  bode 1.2.2
        s platnosťou   odo  dňa   nadobudnutia  platnosti   Zmluvy
        o pristúpení   Slovenskej  republiky   k  Európskej   únii
        a Európskym spoločenstvám s  výnimkou zariadení s tepelným
        príkonom 0, 3 MWa vyšším do  50 MW, pre ktoré platia emisné
        limity od 1. januára 2008.

------------------------------------------------------------------
    Menovitý tepelný príkon              Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    500 MW a vyšší                                   400

    175 MW a vyšší až do 500 MW          od 1 700 do 400 1)

    50 MW a vyšší až do 175 MW                     1 700

    Fluidné spaľovacie zariadenia
    s cirkulujúcou alebo
    pretlakovou fluidnou vrstvou
    s príkonom vyšším ako 2, 5 MW                     400

    0, 3 MW a vyšší až do 50 MW                     2 500
                                         pri hmotnostnom toku
                                         vyššom ako 10 kg.h-1
------------------------------------------------------------------
1) Emisný limit sa vypočíta podľa vzťahu EL = 2 400 - 4 x MTP, kde
   EL je emisný limit a MTP je menovitý tepelný príkon. Pre všetky
   zariadenia pri spaľovaní biomasy  platí emisný limit 200 mg.m-3
   od 1. januára 2008.

   Ak  pre vysoký  obsah síry  v domácom  palive nemožno dosiahnuť
   určené  koncentračné emisné  limity pre  zariadenia s  tepelným
   príkonom  50   MW  a  vyšším,  a   pri  fluidných  zariadeniach
   s cirkulujúcou  alebo pretlakovou  fluidnou vrstvou  s príkonom
   vyšším ako 2, 5 MW, nesmie byť s platnosťou do 31.12.2007 stupeň
   odsírenia nižší, ako je uvedené v tabuľke:

------------------------------------------------------------------
       Menovitý tepelný príkon             Stupeň odsírenia [%]
------------------------------------------------------------------
    500 MW a vyšší                                   90

    167 MW a vyšší až do 500 MW        Vypočíta sa podľa vzťahu

                                       SO = 15 + 0, 15 x MTP, kde
                                       SO je stupeň odsírenia
                                       MTP je menovitý tepelný
                                       príkon

    50 MW a vyšší až do 167 MW                       40

    Fluidné spaľovacie zariadenia
    s cirkulujúcou alebo
    pretlakovou fluidnou vrstvou
    s príkonom vyšším ako 2, 5 MW                     85
------------------------------------------------------------------

    Ak sa uplatní stupeň odsírenia, koncentrácia oxidov siričitých
    v spalinách nesmie zároveň prekročiť hodnotu 2 500 mg.m-3.

    S platnosťou  od 1. januára  2008, ak  vzhľadom na  vlastnosti
    paliva  nemožno  dosiahnuť  určený  emisný  limit,  nesmie byť
    stupeň  odsírenia  nižší,  ako  je  uvedené  v  tejto tabuľke:

------------------------------------------------------------------
       Menovitý tepelný príkon           Stupeň odsírenia  [%]
------------------------------------------------------------------
    50 MW a vyšší až
    do 100 MW vrátane                                60

    Vyšší ako 100 MW do 300 MW
    vrátane                                          75

    Vyšší ako 300 MW do 500 MW
    vrátane                                          90

    Vyšší ako 500 MW                                 94
------------------------------------------------------------------

    Pre  fluidné   spaľovacie  zariadenia  s   cirkulujúcou  alebo
    pretlakovou fluidnou  vrstvou s príkonom vyšším  ako 2, 5 MW do
    300 MW vrátane platí stupeň odsírenia najmenej 85%.

1.6.3.3 Emisné limity pre zariadenia uvedené v bode 1.2.4.

        Emisný limit pre tuhé palivá okrem biomasy

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon        Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    100 MW a vyšší                               200

    50 MW a vyšší až do 100 MW                   850

    0, 3 MW a vyšší až do 50 MW                 2 500
                                        pri hmotnostnom toku
                                        vyššom ako 10 kg.h-1
------------------------------------------------------------------
    Emisný limit  osobitne pre biomasu: pre  zariadenia s tepelným
    príkonom 0, 3 MW a vyšším platí emisný limit 200 mg.m-3.

    Ak  vzhľadom  na  vlastnosti  paliva  nemožno dosiahnuť určený
    emisný limit pre  zariadenia s tepelným príkonom od  100 MW do
    300 MW  vrátane, nesmie koncentrácia  oxidov síry v  spalinách
    prekročiť hodnotu 300 mg.m-3 alebo stupeň odsírenia nesmie byť
    nižší ako  92%; pre zariadenia s  tepelným príkonom vyšším ako
    300  MW nesmie  byť stupeň  odsírenia nižší  ako 95% a súčasne
    koncentrácia oxidov síry v  spalinách nesmie prekročiť hodnotu
    400 mg.m-3.

1.6.4   Emisný limit pre oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý
1.6.4.1 Emisný limit pre zariadenia  uvedené v bodoch 1.2.1, 1.2.2
        a 1.2.3 s platnosťou emisného limitu do 31. decembra 2007

------------------------------------------------------------------
       Menovitý tepelný príkon           Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    0, 3 MW a vyšší                                   650

    Pre palivá s obsahom menej ako
    10% prchavých zložiek                          1 300

    Zariadenia na fluidné spaľovanie
    s cirkulujúcou alebo pretlakovou
    fluidnou vrstvou s príkonom
    vyšším ako 2, 5 MW                                400
------------------------------------------------------------------

1.6.4.2 Emisný  limit pre  zariadenia  uvedené  v bodoch  1.2.1 až
        1.2.3 s platnosťou od 1. januára 2008

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon          Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    0, 3 MW a vyšší do 50 MW                          650

    50 MW a vyšší do 500 MW vrátane                  600

    Vyšší ako 500 MW 1)                              500

    Zariadenia na fluidné spaľovanie
    s cirkulujúcou alebo pretlakovou
    fluidnou vrstvou s príkonom vyšším
    ako 2, 5 MW                                       400

    0, 3 MW a vyšší pre palivá
    s obsahom menej ako 10%
    prchavých zložiek 2)                           1 200

    Vyšší ako 500 MW od
    1. januára 2016 3)                               200
------------------------------------------------------------------
1) Pre zariadenia,  ktoré od roku  2008 nebudú prevádzkované  viac
   ako 2 000  hodín ročne (prevádzkový priemer v  období 5 rokov), 
   platí emisný limit 600 mg.m-3.
2) Platí do 1. januára 2018 pre zariadenia, ktoré začali
   prevádzkovať s uvedeným palivom pred 1. januárom 2001.
3) Pre zariadenia, ktoré nebudú prevádzkované viac ako 1 500 hodín
   ročne  (prevádzkový priemer  v  období  5 rokov),  platí emisný
   limit 450 mg.m-3.

1.6.4.3 Emisný limit pre zariadenia uvedené v bodoch 1.2.4

-----------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon          Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    0, 3 MW a vyšší do 50 MW                          650

    Zariadenia na fluidné spaľovanie
    s cirkulujúcou alebo pretlakovou
    fluidnou vrstvou s príkonom vyšším
    ako 2, 5 MW do 50 MW                              400

    50 MW a vyšší do 100 MW                          400

    100 MW a vyšší do 300 MW vrátane
    Tuhé palivá všeobecne                            200
    Biomasa                                          300

    Vyšší ako 300 MW                                 200
------------------------------------------------------------------

1.6.5   Emisný limit pre oxid uhoľnatý
1.6.5.1 Emisný  limit  pre  zariadenia   uvedené  v  bodoch  1.2.3
        a 1.2.4 a  s platnosťou od 1.  januára 2008 pre zariadenia
        uvedené v bodoch 1.2.1 a 1.2.2

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon          Emisný limit [mg.m-3]
-----------------------------------------------------------------
    Vyšší ako 7 MW                                   250

    0, 3 MW a vyšší až do 7 MW vrátane                850
                                         pri hmotnostnom toku
                                         vyššom ako 5 kg.h-1
------------------------------------------------------------------

1.6.5.2 Emisný  limit  pre  zariadenia   uvedené  v  bodoch  1.2.1
        a 1.2.2 s platnosťou do 31. decembra 2007

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon          Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    Vyšší ako 7 MW                                   250

    0, 3 MW a vyšší až do 7 MW vrátane                850
                                         pri hmotnostnom toku
                                         vyššom ako 5 kg.h-1

    Roštové kúrenisko s pohadzovačom
    s menovitým  tepelným príkonom
    vyšším ako 2, 5 MW                              1 100

    Roštové kúreniská všetkých typov
    s menovitým  tepelným príkonom
    0, 3 MW a vyšším až do 2, 5 MW
    vrátane                              Emisný limit sa neurčuje
------------------------------------------------------------------

1.6.6   Emisný  limit pre  organické látky  vyjadrené ako  celkový
        organický uhlík pri spaľovaní biomasy
1.6.6.1 Emisný  limit  pre  zariadenia   uvedené  v  bodoch  1.2.1
        a 1.2.2 s platnosťou do 31. decembra 2007

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon          Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    Vyšší ako 7 MW                                    50
------------------------------------------------------------------

1.6.6.2 Emisný  limit  pre  zariadenia   uvedené  v  bodoch  1.2.3
        a 1.2.4 a  s platnosťou od 1.  januára 2008 pre zariadenia
        uvedené v bodoch 1.2.1 a 1.2.2

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon          Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    0, 3 MW a vyšší do 1 MW vrátane                   100

    Vyšší ako 1 MW                                    50
------------------------------------------------------------------

1.6.7   Emisné  limity  pre  ostatné  znečisťujúce  látky  uvedené
        v prílohe č. 1
        Emisné limity  pre ostatné znečisťujúce  látky sa neurčujú
        a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity.
        Pritom    však    treba    využiť    dostupné    opatrenia
        s prihliadnutím na primeranosť  nákladov na obmedzenie ich
        emisií (napr. technika spaľovania, voľba kvality palív).

1.7     Emisné limity na spaľovanie kvapalných palív
1.7.1   Podmienky platnosti emisných limitov
        Všetky  emisné  limity  uvedené  v  bode  1.7  platia  pre
        koncentrácie  prepočítané na  suchý plyn  pri štandardných
        podmienkach 101, 325 kPa a 0  stupňov C a pre obsah kyslíka
        v odpadových plynoch 3% obj.
1.7.2   Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky
1.7.2.1 Emisný limit pre zariadenia  uvedené v bodoch 1.2.1, 1.2.2
        a 1.2.3

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon          Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    50 MW a vyšší                                     50 1, 2)

    0, 3 MW a vyšší až do 50 MW                       100 1)
------------------------------------------------------------------

1) Ak sa  emisné limity pre  tuhé znečisťujúce látky  dosahujú bez
   odlučovania,   všeobecné  emisné   limity  pre   druhú  skupinu
   znečisťujúcich  látok   (príloha  č.  3  časť   II  bod  2)  sa
   neuplatňujú.
2) Pre zariadenia  s tepelným príkonom od  50 MW do 500  MW, ktoré
   spaľujú kvapalné palivá s obsahom  popola viac ako 0, 06%, platí
   emisný limit 100 mg.m-3.

1.7.2.2 Emisný limit pre zariadenia uvedené v bode 1.2.4

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon          Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    Vyšší ako 100 MW                                  30 1)

    50 MW a vyšší do 100 MW vrátane                   50 1)

    0, 3 MW a vyšší až do 50 MW                       100 1)
------------------------------------------------------------------
1) Ak sa  emisné limity pre  tuhé znečisťujúce látky  dosahujú bez
   odlučovania,   všeobecné  emisné   limity  pre   druhú  skupinu
   znečisťujúcich  látok   (príloha  č.  3  časť   II  bod  2)  sa
   neuplatňujú.

1.7.3   Emisné limity pre oxidy siričité
1.7.3.1 Emisný   limit  pre   zariadenia  uvedené   v  bode  1.2.1
        s platnosťou do 31. decembra 2007 a pre zariadenia uvedené
        v bode   1.2.2  s   platnosťou  emisného   limitu  do  dňa
        nadobudnutia  platnosti  Zmluvy  o  pristúpení  Slovenskej
        republiky k Európskej únii a Európskym spoločenstvám

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon          Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    Vyšší ako 400 MW                                 500 1)

    Vyšší ako 7 MW až do 400 MW vrátane            1 700
------------------------------------------------------------------
1) Ak  nemožno dosiahnuť  túto hodnotu  bez odsírenia,  nesmie byť
   stupeň odsírenia nižší ako 85%.

1.7.3.2 Emisný limit pre zariadenia  uvedené v bode 1.2.3, uvedené
        v bode 1.2.2  s platnosťou odo  dňa nadobudnutia platnosti
        Zmluvy o pristúpení Slovenskej  republiky k Európskej únii
        a Európskym   spoločenstvám   a   uvedené   v  bode  1.2.1
        s platnosťou od 1. januára 2008

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon          Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    500 MW a vyšší                                   400

    Vyšší ako 300 MW až do 500 MW        od 1 700 do 400 1)

    Vyšší ako 7 MW až do 300 MW
    vrátane                                        1 700
------------------------------------------------------------------
1) Emisný limit sa  vypočíta podľa vzťahu EL = 3  650 - 6, 5 x MTP, 
   kde EL je emisný limit a MTP je menovitý tepelný príkon.

1.7.3.3 Emisný limit pre zariadenia uvedené v bode 1.2.4

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon          Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    300 MW a vyšší 200

    100 MW a vyšší do 300 MW               od 400 do 200 1)

    50 MW a vyšší do 100 MW                          850

    Vyšší ako 7 MW až do 50 MW                     1 700
------------------------------------------------------------------
1) Emisný limit sa vypočíta podľa vzťahu EL  = 500 - 1 MTP, kde EL
   je emisný limit a MTP je menovitý tepelný príkon.

1.7.3.4 Všeobecné  podmienky  prevádzkovania  -  obmedzenie obsahu
        síry v palive
        V zariadeniach na  spaľovanie kvapalných palív  s tepelným
        príkonom  0, 3 MW  a vyšším  až do  7 MW  vrátane sa nesmie
        spaľovať palivo  s obsahom síry  vyšším ako 1%  hmot. Toto
        obmedzenie neplatí pri spaľovaní vlastných technologických
        olejov, pritom  však koncentrácia oxidov  síry v spalinách
        nesmie prekročiť hodnotu 1 700 mg.m-3.

1.7.4   Emisný limit pre oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý

1.7.4.1 Emisný limit  pre zariadenia uvedené  v bode 1.2.1,  1.2.2
        a 1.2.3 s platnosťou emisného limitu do 31. decembra 2007

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon          Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
        Vyšší ako 7 MW                               450

        0, 3 MW a vyšší až do 7 MW
        vrátane                                      500
------------------------------------------------------------------

1.7.4.2 Emisný limit pre zariadenia  uvedené v bodoch 1.2.1, 1.2.2
        a 1.2.3 s platnosťou od 1. januára 2008

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon          Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    Vyšší ako 500 MW                                 400

    Vyšší ako 7 MW do 500 MW vrátane                 450

    0, 3 MW a vyšší až do 7 MW vrátane                500
------------------------------------------------------------------

1.7.4.3 Emisný limit pre zariadenia uvedené v bode 1.2.4

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon          Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    100 MW a vyšší                                   200

    50 MW a vyšší do 100 MW                          400

    Vyšší ako 7 MW do 50 MW                          450

    0, 3 MW a vyšší až do 7 MW vrátane                500
------------------------------------------------------------------

1.7.5   Emisný  limit  pre  oxid  uhoľnatý  pre zariadenia uvedené
        v bodoch 1.2.1 až 1.2.4

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon          Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    0, 3 MW a vyšší                                   175
------------------------------------------------------------------

1.7.6   Emisné limity pri spaľovaní odpadových olejov

1.7.6.1 Emisné limity  pre zariadenia, pre ktoré  sa začne konanie
        o vydanie  súhlasu na  povolenie stavby  alebo jej  zmeny, 
        zmeny technologických zariadení alebo zmeny ich využívania
        po 31. decembri 2001
        Pri  spaľovaní  odpadových  olejov  platia  emisné  limity
        a všeobecné     podmienky    prevádzkovania     ako    pre
        spoluspaľovanie odpadov podľa V. časti.

1.7.6.2 Emisné  limity  pre  iné  zariadenia  ako  v  bode 1.7.6.1
        s platnosťou do 27. decembra 2005
        Pri spaľovaní  odpadových olejov platia  emisné limity pre
        základné  znečisťujúce látky  podľa bodov  1.7.1 až  1.7.5
        okrem poznámky č.  1 k bodu 1.7.2, ktorá  sa pri spaľovaní
        odpadových olejov neuplatňuje. Ďalšie podmienky spaľovania
        odpadových olejov určí okresný úrad.
        Od  28.  decembra  2005  platia  emisné  limity podľa bodu
        1.7.6.1.

1.8     Emisné limity na spaľovanie plynných palív
1.8.1   Podmienky platnosti emisných limitov
        Všetky emisné  limity v bode  1.8 platia pre  koncentrácie
        prepočítané  na  suchý  plyn  pri štandardných podmienkach
        101, 325 kPa a 0 stupňov C a pre obsah kyslíka v odpadových
        plynoch vo výške 3% obj.

1.8.2   Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky
1.8.2.1 Emisný limit pre zariadenia  uvedené v bodoch 1.2.1, 1.2.2
        a 1.2.3

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon-palivo     Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    0, 3 MW a vyšší - všeobecne plynné
    palivá                                             5 1)

    0, 3 MW a vyšší - spaľovanie
    vysokopecného plynu                               10

    0, 3 MW a vyšší - spaľovanie
    ostatných využiteľných
    plynov z výroby ocele                             50
------------------------------------------------------------------
1) Emisný limit platí pre zariadenia,  pre ktoré sa začalo konanie
   o vydanie súhlasu  na povolenie stavby od  1. januára 2002. Pre
   zariadenia, pre  ktoré sa začalo  konanie o vydanie  súhlasu na
   povolenie  stavby do  31. decembra 2001,  platí do 31. decembra
   2004  emisný limit  10 mg.m-3.   Od 1.  januára 2005  platí pre
   všetky zariadenia uvedený emisný limit.

1.8.2.2 Emisný limit pre zariadenia uvedené v bode 1.2.4

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon-palivo     Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    0, 3 MW a vyšší - všeobecne
    plynné palivá                                      5

    0, 3 MW a vyšší - spaľovanie
    vysokopecného plynu                               10

    0, 3 MW a vyšší - spaľovanie
    ostatných využiteľných
    plynov z výroby ocele                             30
------------------------------------------------------------------

1.8.3   Emisný limit pre oxidy siričité
1.8.3.1 Emisný limit pre zariadenia  uvedené v bodoch 1.2.1, 1.2.2
        a 1.2.3

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon-palivo     Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    0, 3 MW a vyšší - všeobecne
    plynné palivá                                     35

    0, 3 MW a vyšší - spaľovanie plynov
    z rafinérií                                      100

    0, 3 MW a vyšší - spaľovanie
    nízkovýhrevných
    priemyselných plynov 1)                          800

    0, 3 MW a vyšší - spaľovanie
    skvapalnených uhľovodíkových
    plynov                                             5
------------------------------------------------------------------
1) Napríklad vysokopecný plyn, koksárenský plyn, kalový plyn a ich
   zmesi.

1.8.3.2 Emisný limit pre zariadenia uvedené v bode 1.2.4

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon-palivo     Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    0, 3 MW a vyšší - všeobecne
    plynné palivá                                     35

    0, 3 MW a vyšší do 50 MW -
    spaľovanie plynov
    z rafinérií                                      100

    0, 3 MW a vyšší do 50 MW -
    spaľovanie nízkovýhrevných
    priemyselných plynov 1)                          800

    50 MW a vyšší - spaľovanie
    koksárenského plynu
    s nízkou výhrevnosťou                            400

    50 MW a vyšší - spaľovanie
    vysokopecného plynu
    s nízkou výhrevnosťou                            200

    0, 3 MW a vyšší - spaľovanie
    skvapalnených uhľovodíkových
    plynov                                             5
------------------------------------------------------------------
1) Napríklad vysokopecný plyn, koksárenský plyn, kalový plyn a ich
   zmesi

1.8.4   Emisný limit pre oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý
1.8.4.1 Emisný  limit  pre  zariadenia  uvedené  v  bodoch  1.2.1, 
        1.2.2, 1.2.3

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon-palivo     Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    0, 3 MW a vyšší - všeobecne
    plynné palivá                                    200

    0, 3 MW a vyšší - skvapalnené
    uhľovodíkové plyny                               300
------------------------------------------------------------------

1.8.4.2 Emisný limit pre zariadenia uvedené v bode 1.2.4

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon-palivo     Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    0, 3 MW a vyšší do 50 MW
    - všeobecne plynné palivá                        200

    0, 3 MW a vyšší do 50 MW
    - skvapalnené
    uhľovodíkové plyny                               300

    50 MW a vyšší do 300 MW
    vrátane - zemný plyn                             150

    Vyšší ako 300 MW - zemný plyn                    100

    50 MW a vyšší - ostatné plyny                    200
------------------------------------------------------------------

1.8.5 Emisný  limit  pre  oxid  uhoľnatý  pre  zariadenia  uvedené
      v bodoch 1.2.1 až 1.2.4

------------------------------------------------------------------
        Menovitý tepelný príkon-palivo     Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    0, 3 MW a vyšší                                   100
------------------------------------------------------------------

Poznámka: Uvedená  medzná koncentrácia pre oxidy  dusíka platí pre
spaľovanie  palív druhej  triedy  -  zemný plyn.  Pri zariadeniach
prevádzkovaných palivami tretej triedy  s obsahom butánu sa medzná
hodnota oxidov dusíka vynásobí  súčiniteľom 1, 3 a pri zariadeniach
prevádzkovaných   len   propánom   sa   medzná   hodnota  vynásobí
súčiniteľom 1, 20.

Technické  požiadavky  sa  preukazujú  v  rámci posudzovania zhody
podľa osobitného predpisu. 1)
------------------------------------------------------------------
1) Zákon č.  264/1999 Z.z. o  technických požiadavkách na  výrobky
   a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.9     Viacpalivové zariadenia na spaľovanie palív
1.9.1   Viacpalivové zariadenie na spaľovanie palív je zariadenie, 
        ktoré môže spaľovať súčasne alebo striedavo dva alebo viac
        druhov palív.
1.9.2   Spaľovanie  viacerých  druhov  palív  v  jednom  zariadení
        postupne
        Pri spaľovaní  viacerých druhov palív  v jednom spaľovacom
        zariadení tak, že je spaľovaný vždy len jeden druh paliva, 
        platí emisný limit pre spaľovaný druh paliva.
1.9.3   Spaľovanie  viacerých   druhov  palív  súčasne   v  jednom
        zariadení
1.9.3.1 Podmienky  spaľovania  viacerých  druhov  paliva  v jednom
        zariadení pre zariadenia uvedené v bode 1.2.3 a 1.2.4, pre
        zariadenia uvedené  bode 1.2.1 s platnosťou  od 1. januára
        2008 a  pre zariadenia uvedené  v bode 1.2.2  s platnosťou
        odo  dňa   nadobudnutia  platnosti  Zmluvy   o  pristúpení
        Slovenskej   republiky  k   Európskej  únii   a  Európskym
        spoločenstvám:
        a) pri spaľovaní  viacerých druhov palív  súčasne v jednom
           zariadení sa emisný limit  určí ako modifikovaný vážený
           priemer emisných limitov používaných palív podľa vzťahu

               (20, 95 - Oref)     Qi . ELi               Qn . ELn
 ELmix, Oref = --------------- . [------------- + ... + --------------], 
                   Qcelk          20, 95 - Or, i          (20, 95 - Or, n)

kde     Qi je tepelný príkon v i-tom palive, 
        Qcelk je celkový tepelný príkon, 
        ELi  je  emisný  limit  pre  dané  palivo  a  ref. kyslík, 
        zodpovedajúci menovitému tepelnému príkonu zariadenia
        ELmix, Oref je celkový emisný limit, 
        Oref  je referenčný  kyslík pre  prevládajúce palivo podľa
        príkonu v obj. %, 
        Or, i je referenčný kyslík pre i-te palivo v obj. %, 
        b) ak  podiel  tepelného  príkonu  jedného  paliva  je 70%
           a viac, platí emisný limit podľa tohto paliva.

1.9.3.2 Podmienky  spaľovania  viacerých  druhov  paliva  v jednom
        zariadení pre zariadenia uvedené v bode 1.2.1 s platnosťou
        do  31. decembra  2007  a  pre  zariadenia  uvedené v bode
        1.2.2  s platnosťou  do dňa  nadobudnutia platnosti Zmluvy
        o pristúpení   Slovenskej  republiky   k  Európskej   únii
        a Európskym spoločenstvám. Pri  spaľovaní viacerých druhov
        palív súčasne  v jednom zariadení  je emisný limit  určený
        tým druhom  paliva, ktorého podiel na  tepelnom príkone je
        najväčší; za zariadenie sa  v tomto prípade považuje každý
        jednotlivý kotol.

1.9.4   Osobitné  podmienky  spaľovania  viacerých  druhov  paliva
        v jednom zariadení platné v rafinériách
1.9.4.1 Pri   spaľovaní   destilačných   zvyškov   alebo   zvyškov
        z konverzie z rafinérskej výroby  samostatne alebo v zmesi
        s inými palivami  vo vlastných zariadeniach  na spaľovanie
        palív sa  určuje emisný limit  podľa paliva, pre  ktoré je
        určený najvyšší emisný limit (určujúce palivo), ak tepelný
        príkon tohto paliva je  najmenej 50% z celkového tepelného
        príkonu privedeného do zariadenia všetkými palivami.

        Ak  je tepelný  príkon  určujúceho  paliva menší  ako 50%, 
        vypočíta sa emisný limit podľa tohto postupu:

        a) určí sa  emisný limit pre  každé palivo a  znečisťujúcu
           látku podľa tepelného príkonu zariadenia, 
        b) vypočíta sa emisný limit pre určujúce palivo (v prípade
           dvoch   palív   s   rovnakým   emisným  limitom  palivo
           s najväčším tepelným  príkonom); táto hodnota  sa získa
           vynásobením   hodnoty  emisného   limitu  platného  pre
           uvedené  palivo  dvomi  a  odčítaním  hodnoty  emisného
           limitu pre palivo s najnižším emisným limitom, 
        c) vypočíta   sa   vážený   podiel   emisného  limitu  pre
           jednotlivé  palivá;  tieto   hodnoty  sa  získajú,  keď
           vypočítanú  hodnotu emisného  limitu určujúceho  paliva
           vynásobíme   príkonom  určujúceho   paliva  a   hodnoty
           emisných  limitov ostatných  palív vynásobíme  príkonom
           každého  daného  paliva   a  tieto  jednotlivé  násobky
           vydelíme celkovým príkonom, 
        d) nakoniec    sa   vážené    podiely   emisných   limitov
           jednotlivých palív spočítajú.

Uvedený postup je možné vyjadriť týmto matematickým vzťahom:

           Q1 . EL1    Q2 . EL2     Qn . ELn    (2.ELmax - ELmin) . Qmax
 ELmix  =  -------- +  -------- ... -------- +  -------------------------
            Qcelk      Qcelk        Qcelk                Qcelk

1.9.4.2 Odchylne od  bodu 1.9.4.1 môže okresný  úrad za podmienok, 
        ak nedôjde  k celkovému zvýšeniu  množstva emisií, upraviť
        emisný limit pre oxidy síry takto:

        a) 1 000 mg.m-3 pre všetky  zariadenia na spaľovanie palív
           uvedené v  bodoch 1.2.1, 1.2.2  a 1.2.3 v  rámci jednej
           rafinérie, 
        b) 600 mg.m-3 pre zariadenia uvedené  v bode 1.2.4 v rámci
           jednej rafinérie.

1.9.5   Súčasné spaľovanie viacerých druhov palív v rôznych typoch
        stacionárnych zariadení na spaľovanie palív
        Ak sú v rámci  jedného zdroja znečisťovania odpadové plyny
        z viacerých  zariadení  alebo  skupín  zariadení odvádzané
        spoločným odvodom spalín a pre jednotlivé zariadenia alebo
        skupiny  sú týmto  nariadením určené  rôzne emisné limity, 
        môže  sa na  účely preukázania  dodržania emisných limitov
        použiť vzťah uvedený v bode 1.9.3.1 písm. a).

1.10    Podmienky  prevádzkovania   zariadení  počas  mimoriadnych
        stavov
1.10.1. Podmienky  prevádzkovania  pre   zariadenia  uvedené  bode
        1.2.1  s  platnosťou  do  31. decembra  2007  a zariadenia
        uvedené  v  bodoch  1.2.2  a  1.2.3  s  platnosťou  do dňa
        nadobudnutia  platnosti  Zmluvy  o  pristúpení  Slovenskej
        republiky  k  Európskej  únii  a  Európskym spoločenstvám.
        Zariadenie na  spaľovanie palív možno  prevádzkovať aj pri
        výpadku zariadenia na  obmedzenie emisií oxidu siričitého, 
        ak čas  výpadku neprekročí 96 hodín  nasledujúcich po sebe
        a počas kalendárneho roka spolu 360 hodín.
1.10.2  Podmienky  prevádzkovania  pre   zariadenia  uvedené  bode
        1.2.4,  v  bode  1.2.1  s  platnosťou  od  1. januára 2008
        a v bodoch 1.2.2 a 1.2.3 s platnosťou odo dňa nadobudnutia
        platnosti   Zmluvy  o   pristúpení  Slovenskej   republiky
        k Európskej únii a Európskym spoločenstvám.
        Zariadenie  na  spaľovanie  palív  možno  prevádzkovať pri
        výpadku zariadenia na čistenie odpadových plynov najdlhšie
        24  hodín,  potom  treba  obmedziť  prevádzku, prípadne ju
        úplne odstaviť.  Za žiadnych okolností  nesmie celkový čas
        prevádzkovania   zariadenia   bez   odlučovača  presiahnuť
        v akomkoľvek dvanásťmesačnom období 120 hodín.
1.10.3  Odchylne od bodu 1.10.2 môže okresný úrad povoliť iný čas, 
        a) ak preváži potreba zabezpečenia dodávky energie, 
        b) keď by odstavené zariadenie na spaľovanie palív bolo na
           obmedzený   čas  nahradené   iným  zariadením,  ktorého
           prevádzka by spôsobila celkové zvýšenie emisií.
1.10.4  Okresný úrad  môže na obmedzený čas,  najviac však na šesť
        mesiacov, povoliť vyššie emisie oxidov síry, ako sú určené
        emisné  limity, pre  zariadenia spaľujúce  palivo s  takým
        obsahom síry, že emisný limit sa zabezpečuje bez odsírenia
        a prevádzkovateľ  z  dôvodu  prerušenia  dodávky  takéhoto
        paliva, vyplývajúceho z  vážneho nedostatku, nemôže splniť
        emisný limit.

1.10.5  Okresný  úrad môže  na obmedzený  čas, najviac  však na 10
        dní,  povoliť vyššie  emisie  oxidov  síry, ako  sú určené
        emisné   limity  pre   zariadenia,  ktoré   za  normálnych
        podmienok spaľujú  len plynné palivo  a z dôvodov  náhleho
        výpadku dodávky  paliva by sa  na zabezpečenie prednostnej
        dodávky energie muselo spaľovať iné palivo, ktoré by si na
        zabezpečenie emisného limitu vyžadovalo odsírenie.

1.11    Platnosť   emisných  limitov   pri  rozširovaní   kapacity
        zariadenia
        Ak  sa  kapacita  zariadenia  na  spaľovanie palív rozšíri
        o menovitý  príkon 50  MW a  viac, platí  emisný limit pre
        novú  časť  podľa  tepelného  príkonu  celého  zariadenia.
        Uvedené neplatí pre prípady uvedené v bode 1.9.4.
1.10.6  Pre  zariadenia na  spaľovanie palív  s menovitým tepelným
        príkonom do  50 MW, ktoré sú  podľa dokumentácie používané
        na  núdzovú  a  inú  obdobnú  prevádzku,  ktorá má trvanie
        najviac  240 hodín  ročne, sa  emisné limity  neuplatňujú.
        Emisie  z takýchto  zariadení majú  zodpovedať požiadavkám
        podľa technických  noriem a iných  obdobných špecifikácií, 
        ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú.

1.11    Platnosť emisných  limitov pri rozširovaní  kapacity a pri
        zmenách

        Ak  sa  kapacita  zriadenia  na  spaľovanie  palív rozšíri
        o menovitý príkon 50 MWa viac, pre novú  časť sa uplatňuje
        emisný limit  pre zariadenia uvedené v  bode v 1.2.4 podľa
        tepelného príkonu  celého zariadenia; to  sa nevzťahuje na
        prípady  uvedené  v  bode  1.9.4.  Ak  sa  na zariadení na
        spaľovanie palív  vykoná podstatná zmena  podľa osobitného
        predpisu, 2)  uplatňujú  sa  emisné  limity pre zariadenia
        uvedené v bode 1.2.4.
------------------------------------------------------------------
2) § 8  ods. 7 zákona  č. 245/2003 Z.z.  o integrovanej  prevencii
   a kontrole  znečisťovania   životného  prostredia  a   o  zmene
   a doplnení niektorých zákonov.

1.12    Kombinovaná výroba tepla a elektriny
        Pri  príprave výstavby  zariadení uvedených  v bode  1.2.4
        alebo pri  rozširovaní zariadení uvedených  v bodoch 1.2.1
        až  1.2.3  podľa  bodu   1.11  treba  prešetriť  technické
        a ekonomické    podmienky   kombinovanej    výroby   tepla
        a elektriny.  Ak sa  ukážu trhové  a distribučné možnosti, 
        treba kombinovanú výrobu tepla a elektriny realizovať.

1.13    Platnosť    emisných   limitov    pri   obmedzenom   počte
        prevádzkových hodín

1.13.1  Pre  zariadenia uvedené  v  bode  1.2.1, ktoré  na základe
        záväzku  prevádzkovateľa  nebudú  v  období  od 1. januára
        2008 do  31. decembra 2015 prevádzkované  viac ako 20  000
        hodín, sa  emisné limity platné pre  uvedené zariadenia od
        1. januára 2008 neuplatňujú,  pričom naďalej platia emisné
        limity platné  do 31. decembra 2007.  Podmienkou na takéto
        uplatňovanie   emisných   limitov   je   písomný   záväzok
        prevádzkovateľa, ktorý  sa musí predložiť  okresnému úradu
        najneskôr   do  30. júna   2004.  Prevádzkovateľ  predloží
        každoročne  správu,   v  ktorej  uvedie   počet  využitých
        prevádzkových  hodín  za  uplynulý  rok  a  počet zvyšných
        prevádzkových hodín, ktoré ostávajú do vyčerpania časového
        limitu.

1.13.2  Pre zariadenia  uvedené v bode 1.2.1  až 1.2.3 s menovitým
        tepelným  príkonom  400  MW   a  vyšším,  ktoré  od  lehôt
        uvedených  v bodoch  1.6.3.1, 1.6.3.2,  1.7.3.1 a  1.7.3.2
        nebudú  v prevádzke  viac ako  2 000  h/r do  31. decembra
        2015 a 1  500 h/r od 1. januára  2016 (prevádzkový priemer
        v období piatich rokov), platí emisný limit pre oxidy síry
        800 mg.m-3.

1.14    Interval spoľahlivosti merania
        Hodnoty 95% intervalov spoľahlivosti jednotlivého výsledku
        merania   nesmú  prekročiť   tieto  percentuálne   podiely
        z hodnôt určeného emisného limitu:
        oxid siričitý - 20%
        oxidy dusíka - 20%
        TZL - 30%
        Validované  hodinové a  denné priemerné  hodnoty sa  určia
        z nameraných  platných  priemerných  hodinových  hodnôt po
        odčítaní hodnoty uvedeného intervalu spoľahlivosti.

2.      PLYNOVÉ TURBÍNY

2.1     Plynová turbína je rotujúci  stroj, ktorý premieňa tepelnú
        energiu    na   mechanickú    prácu,   a    jej   hlavnými
        strojovotechnologickými  prvkami sú  kompresor, spaľovacia
        komora, v ktorej sa palivo spaľuje na vyhriatie pracovného
        média, a turbína.

2.2     Podmienky platnosti emisných limitov
        Emisné limity určené ako koncentrácie znečisťujúcich látok
        v odpadových  plynoch platia  pre koncentrácie prepočítané
        na  suchý  plyn  pri  štandardných  podmienkach 101, 32 kPa
        a 0 stupňov C a pri  obsahu kyslíka 15% obj. Emisné limity
        platia  pre  jednotlivé  turbíny  pri  základnom  zaťažení
        vyššom ako  70%. Pre plynové turbíny  používané na núdzovú
        prevádzku, ktorá má trvanie menej  ako 500 hodín ročne, sa
        emisné limity neuplatňujú.

2.3     Emisný limit pre znečisťujúce látky
2.3.1   Emisný  limit pre  plynové turbíny  jestvujúcich a  nových
        zdrojov, pre ktoré sa začalo  konanie o vydanie súhlasu na
        povolenie stavby  do 27. novembra 2002 a  ktoré sú uvedené
        do prevádzky do 27. novembra 2003

----------------------------------------------------------------------------
 Menovitý tepelný                  Emisný limit [mg.m-3]
      príkon                    pre tuhé znečisťujúce látky -
                            stupeň podľa Bacharachovej stupnice

                  ----------------------------------------------------------
                          TZL               SO2 1)             NOx       CO
                                                              ako NO2
----------------------------------------------------------------------------
 20 MW a vyšší     2. stupeň - trvalá     Nové zdroje   600
 (objem spalín        prevádzka           Jestvujúce
>=60 000 m3.h-1)   3. stupeň - nábeh      zdroje      1 700   300 2)    100
----------------------------------------------------------------------------
 Do 20 MW          4. stupeň              Nové zdroje   600
 (objem spalín        všetky stavy        Jestvujúce
 < 60 000 m3.h-1)                         zdroje      1 700   350 2)    100
----------------------------------------------------------------------------
1) Emisný  limit  pre  SO2  platí  pri  spaľovaní kvapalných palív
   s obsahom síry.
2) Emisné limity platia pre  jednotlivé plynové turbíny s tepelnou
   účinnosťou  do 30%  vrátane. Pre  plynové turbíny  s účinnosťou
   viac  ako 30%  sa  emisný  limit koriguje  vynásobením hodnotou
   podielu eta/30, kde eta je skutočná účinnosť v %.

2.3.2   Emisný limit pre plynové turbíny nových zdrojov, pre ktoré
        sa začne konanie o vydanie  súhlasu na povolenie stavby od
        27. novembra 2002 alebo ktoré budú uvedené do prevádzky od
        27. novembra 2003

2.3.2.1 Emisný  limit  pre  oxidy  dusíka  vyjadrené  ako  NO2 pre
        plynové  turbíny  s  menovitým  tepelným  príkonom  50  MW
        a vyšším

------------------------------------------------------------------
                 Palivo                  Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
    Zemný plyn                                        50 1)

    Kvapalné palivá 2)                               120

    Iné plynné palivá ako zemný plyn                 120
------------------------------------------------------------------

Emisné limity sa pre núdzovú prevádzku, ktorá má trvanie menej ako
500 hodín ročne, neuplatňujú.

1) Odchylne  od uvedenej  hodnoty je  emisný limit  75 mg.m-3  pre
   tieto prípady:
    - plynové  turbíny  použité   pri  kombinovanej  výrobe  tepla
      a elektriny s celkovou účinnosťou viac ako 75%, 
    - plynové  turbíny  použité  v  kombinovanom  cykle s celkovou
      elektrickou účinnosťou viac ako 55%, 
    - plynové turbíny použité na mechanický pohon.
Pre  jednostupňové  plynové  turbíny,  ktoré  nepatria  do žiadnej
z uvedených kategórií a  ktoré majú účinnosť vyššiu ako  35% - pri
základnom zaťažení  určenom podľa podmienok  ISO, sa emisný  limit
vypočíta podľa vzťahu:

                       EL = 50 x  eta/35, 

kde  eta je  účinnosť plynovej  turbíny v%  pri základnom zaťažení
         podľa ISO.
2) Emisný   limit  platí   pre  spaľovanie   ľahkých  a  stredných
   destilátov.

2.3.2.2 Emisné limity platné  pre TZL, SO2, CO a  emisný limit pre
        oxidy dusíka vyjadrené ako  NO2 platný pre plynové turbíny
        s menovitým tepelným príkonom nižším ako 50 MW

--------------------------------------------------------------------------------
 Menovitý tepelný                  Emisný limit [mg.m-3]
      príkon                    pre tuhé znečisťujúce látky -
                            stupeň podľa Bacharachovej stupnice

                  --------------------------------------------------------------
                          TZL               SO2 1)             NOx          CO
                                                              ako NO2
--------------------------------------------------------------------------------
 20 MW a vyšší     2. stupeň - trvalá    Nové zdroje   600   plyn.
 (objem spalín        prevádzka          Jestvujúce          palivá 150 2)
>=60 000 m3.h-1)   3. stupeň - nábeh     zdroje              kvap.
                                                             palivá 200 2)  100
                                                     1 700

 Do 20 MW          4. stupeň - všetky    Nové zdroje   600   plyn.
 (objem spalín        stavy              Jestvujúce          palivá 150 2)
 < 60 000 m3.h-1)                        zdroje      1 700   kvap.
                                                             palivá 200 2)  100
--------------------------------------------------------------------------------
1) Emisný  limit  pre  SO2  platí  pri  spaľovaní kvapalných palív
   s obsahom síry.
2) Emisné limity platia pre  jednotlivé plynové turbíny s tepelnou
   účinnosťou do 30% vrátane.

Pre  plynové turbíny  s účinnosťou  viac ako  30% sa  emisný limit
koriguje vynásobením hodnotou podielu  eta/30, kde eta je skutočná
účinnosť v %.

2.4     Integrácia kotla s plynovou turbínou

2.4.1   Emisné limity pre nové zdroje znečisťovania
        V prípade zaradenia  spalinového kotla za  plynovú turbínu
        platia  emisné limity  a podmienky  ich platnosti  ako pre
        plynové turbíny. V  prípade prikurovania spalinového kotla
        s príkonom  vyšším  ako  30%  príkonu  plynovej turbíny sa
        počíta emisný limit ako vážený priemer emisného limitu pre
        plynovú turbínu  a spalinový kotol  podľa vzťahu uvedeného
        v bode 1.9.3.1 písm. a).

2.4.2.  Emisné limity pre jestvujúce zdroje znečisťovania
        V prípade zaradenia  spalinového kotla za  plynovú turbínu
        platia  emisné limity  a podmienky  ich platnosti  ako pre
        plynové turbíny.

3.      ZARIADENIA  NA SUŠENIE  ALEBO NA  INÉ TEPELNÉ  ÚPRAVY, PRI
        KTORÝCH  DOCHÁDZA K  PRIAMEMU STYKU  SPALÍN ALEBO  PLAMEŇA
        S OHRIEVANÝM MÉDIOM

3.1     Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
        V zariadeniach  na  sušenie  alebo  na  iné tepelné úpravy
        možno spaľovať len plynné palivá, skvapalnené uhľovodíkové
        plyny, kvapalné palivá s obsahom síry najviac 1% hmotnosti
        alebo tuhé palivá s mernou sírnatosťou najviac 0, 5 g.MJ-1.

3.2     Emisné limity
        Ak ide  o zariadenie na sušenie  alebo iné tepelné úpravy, 
        uplatňujú sa emisné limity pre znečisťujúce látky, ktorých
        emisia závisí len od paliva  a od spôsobu jeho spaľovania, 
        ktoré platia pre príslušné  zariadenie na spaľovanie palív
        podľa  menovitého  tepelného  príkonu  zariadenia  a druhu
        paliva pri referenčnom obsahu kyslíka 17% objemu.

3.3     Platnosť  všeobecných podmienok  prevádzkovania a emisných
        limitov
        Všeobecné podmienky prevádzkovania podľa bodu 3.1 a emisné
        limity podľa bodu 3.2 platia pre všetky kategórie zdrojov, 
        ak táto príloha neustanovuje inak.

4.      STACIONÁRNE PIESTOVÉ SPAĽOVACIE MOTORY - NOVÉ ZDROJE
4.1     Podmienky platnosti emisného limitu
        Emisné limity  platia pri štandardných  podmienkach 101, 32
        kPa, teplote 0 stupňov C a pri obsahu kyslíka 5% obj.
        Emisné limity  neplatia pre agregáty  používané výlučne na
        núdzovú prevádzku.

4.2     Emisné limity
------------------------------------------------------------------
        Typ motora                     Emisný limit [mg.m-3]
                             -------------------------------------
    Menovitý tepelný príkon    TZL        NOx ako NO2        CO
------------------------------------------------------------------
 Všetky typy motorov                                         650
 0, 3 MW a vyšší

 Vznetové motory
 od 0, 3 MW do 3 MW             130 1)        4 000
 3 MW a vyšší                  130 1)        2 000
------------------------------------------------------------------
 Ostatné motory
 0, 3 MW a vyšší
 Štvortaktné                                   500
 Dvojtaktné                                    800
------------------------------------------------------------------
1) Emisný limit na spaľovanie kvapalných palív.

4.3     Všeobecné  podmienky  prevádzkovania  -  obmedzenie obsahu
        síry v palive
        V stacionárnych  spaľovacích motoroch  možno spaľovať  len
        plynné  palivá a  kvapalné palivá  s obsahom  síry najviac
        0, 2% hm.

5.      TMAVOSŤ DYMU PRE ZARIADENIA  S MENOVITÝM TEPELNÝM PRÍKONOM
        NIŽŠÍM AKO 0, 3 MW - NOVÉ ZDROJE

        a) Pri  spaľovaní tuhých  palív v  zariadeniach s tepelným
           príkonom  nižším ako  0, 3 MW  nesmie byť  vypúšťaný dym
           tmavší ako  druhý stupeň Ringelmannovej  stupnice alebo
           hodnota opacity  pri meraní optickým  prístrojom nesmie
           byť väčšia  ako 40%. Výnimočne môže  byť dym tmavší ako
           uvedené hodnoty  počas rozkurovania zo  studeného stavu
           alebo pri odstavovaní zariadenia  po čas, ktorý stanoví
           výrobca  zariadenia na  spaľovanie palív,  najviac však
           3 hodiny  pri   nábehu  a  30   minút  pri  odstavovaní
           zariadenia. Ani  vtedy však nesmie  byť dym tmavší  ako
           tretí  stupeň  Ringelmanovej   stupnice  alebo  hodnota
           opacity väčšia ako 60%.
        b) Pri   spaľovaní   kvapalných   palív   v   zariadeniach
           s tepelným príkonom nižším ako 0, 3 MW nesmie byť tvorba
           sadzí  väčšia  ako  štvrtý  stupeň  podľa Bacharachovej
           stupnice pri  žiadnom z troch po  sebe idúcich testoch, 
           pričom aspoň  dva z troch po  sebe idúcich testov nesmú
           mať hodnotu  vyššiu ako tretí  stupeň podľa Bacharacha.
           Pri rozkurovaní sa Bacharachov test nerobí.

6.    VÝROBA KOKSU

6.1   Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
6.1.1 Vykurovanie koksárenských batérií
      Koncentrácia sulfánu  vo vykurovacom plyne  nesmie prekročiť
      hodnotu 500 mg.m-3.
6.1.2 Príprava koksárenskej vsádzky
      Emisie  tuhých  znečisťujúcich  látok  zo všetkých zariadení
      a miest   vzniku   sa   musia   podľa  technických  možností
      s prihliadnutím  na  primeranosť  výdavkov  obmedziť  (napr.
      odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou).
6.1.3 Plnenie koksovacích komôr
      Plniace plyny  je potrebné zaviesť  do technologického plynu
      alebo do inej koksovacej komory,  ak je taký odvod s ohľadom
      na  ďalšie  spracovanie  surového  dechtu  možný.  V opačnom
      prípade sa musia spaľovať.
      Všetky otvory koksárenských batérií  musia byť utesnené tak, 
      aby  v   uzavretom  stave  pri   vizuálnej  kontrole  podiel
      dymiacich   otvorov  oproti   celkovému  počtu   otvorov  na
      koksovacej batérii nebol vyšší ako 10%.
6.1.4 Vytláčanie koksu
      Vytláčať možno  len úplne skoksovanú  vsádzku. Pri vytláčaní
      koksu  sa  musia  odpadové  plyny  odviesť do odprašovacieho
      zariadenia.
6.1.5 Chladenie koksu
      Pri  chladení koksu  je potrebné  zaviesť procesy  s nízkymi
      emisiami tuhých znečisťujúcich  látok, napr. suché chladenie
      koksu.
6.1.6 Triediarne koksu
      Zariadenia  na drvenie  a triedenie  koksu sa  musia odsávať
      a odprašovať.
6.1.7 Chemické prevádzky koksární
      a) Zariadenia  chemických  prevádzok  musia  byť zabezpečené
         proti únikom prchavých látok do ovzdušia.
      b) Odpadové  vody  z  priameho  chladenia  plynu  nesmú  byť
         v priamom styku s ovzduším.
      c) Koksárenský plyn  na výstupe z  chemických prevádzok môže
         obsahovať max. 500 mg.m-3 sulfánu (sírovodíka).
      d) Koksárenský plyn sa nesmie priamo vypúšťať do ovzdušia.
6.2   Všeobecné podmienky prevádzkovania pre jestvujúce zdroje
      Všeobecné  podmienky  prevádzkovania  pre  jestvujúce zdroje
      podľa  bodu 6.1.5  budú platiť  od 1.  januára 2015  a podľa
      bodov 6.1.1  , 6.1.7/b a  6.1.7/c budú platiť  od 1. januára
      2010.

6.3   Emisné limity
------------------------------------------------------------------
Technologický uzol                    Emisný limit
                      Tuhé znečisťujúce látky Oxidy dusíka ako NO2
------------------------------------------------------------------
Vykurovanie           2. stupeň                  500 mg.m-3 1)
koksárenských         Ringelmanovej
batérií               stupnice
- dym vypúšťaný
  z koksárenskej
  batérie

Príprava
koksárenskej
vsádzky
Nové zdroje           50 mg.m-3
Jestvujúce zdroje    100 mg.m-3

Plnenie koksovacích
komôr-odpadové
plyny
zo spaľovania
plniacich plynov      50 mg.m-3

Vytláčanie koksu
- celkové emisie      0, 035 kg na tonu koksu
                      v mesačnom priemere

Chladenie koksu
- suché chladenie     0, 02 kg na tonu koksu
                      v mesačnom priemere

Triediarne koksu
Nové zdroje            50 mg.m-3
Jestvujúce zdroje     100 mg.m-3
-----------------------------------------------------------------
1) Emisný limit  platí pre obsah  kyslíka v odpadových  plynoch 5%
   obj.

II.   VÝROBA A SPRACÚVANIE KOVOV
1.    ÚPRAVA ŽELEZNEJ RUDY
1.1   Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
      Príprava vsádzky pre aglomeráciu.
      Chladenie, drvenie, triedenie a manipulácia s pražencom.
      Emisie  tuhých  znečisťujúcich  látok  zo všetkých zariadení
      a miest   vzniku   sa   musia   podľa  technických  možností
      a s  prihliadnutím na  primeranosť výdavkov  obmedziť (napr.
      odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou).

1.2 Emisné limity

------------------------------------------------------------------
Technologický                   Emisný limit 1) [mg.m-3]
uzol               -----------------------------------------------
                   TZL    Oxidy      Oxidy     Oxid       Ortuť
                          síry       dusíka    uhoľnatý   v plyn.
                          ako SO2    ako NO2            skupenstve
------------------------------------------------------------------
Príprava
vsádzky pre
aglomeráciu
Nové zdroje        50
Jestv. zdroje     100

Aglomerácia       100      400
                         1 000 2)     400       6 000
                                                8 000 3)     1
Magnetizačné
praženie rúd
a ich
peletizácia
v rotačných
peciach
Nové zdroje       100    2 500 4)
Jestv. zdroje     100    3 500

Drvenie, 
triedenie
a manipulácia
s pražencom        50

Chladenie         100
------------------------------------------------------------------
1) Všetky  emisné limity  platia  pre  obsah kyslíka  v odpadových
   plynoch 19% obj.
2) Emisný limit pri spracúvaní sulfidických rúd.
3) Emisný limit pri spracúvaní karbonátových rúd.
4) Ak  nemožno  túto  hodnotu   dosiahnuť  bez  odsírenia,  stupeň
   odsírenia nesmie byť nižší ako 40%.

2.    VÝROBA SUROVÉHO ŽELEZA, VYSOKÉ PECE
2.1   Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
      Emisie  tuhých  znečisťujúcich  látok  zo všetkých zariadení
      a miest   vzniku   sa   musia   podľa  technických  možností
      a s  prihliadnutím na  primeranosť výdavkov  obmedziť (napr.
      odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou zariadenia).

2.2 Emisné limity

------------------------------------------------------------------
Technologický uzol               Emisný limit [mg.m-3]
                      --------------------------------------------
                              TZL                   CO
------------------------------------------------------------------
Doprava a manipulácia
s vysokopecnou vsádzkou
Nové zdroje                    50
Jestvujúce zdroje             100

Odlievanie                    100

Ohrievače vetra               100 1)                6 000 1)
------------------------------------------------------------------
1) Emisné limity platia pre obsah  kyslíka v odpadových plynoch 7%
   obj.

3.    VÝROBA OCELE
3.1   Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
      a) Emisie tuhých znečisťujúcich  látok zo všetkých zariadení
         a miest  vzniku  sa   musia  podľa  technických  možností
         s prihliadnutím  na primeranosť  výdavkov obmedziť (napr.
         odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou zariadenia).
      b) Konvertorový plyn  a ostatné odpadové plyny  s obsahom CO
         je potrebné podľa možnosti  zachytávať na ďalšie využitie
         alebo  zneškodniť   spaľovaním.  Ak  sa   odpadové  plyny
         privádzajú  na  dodatočné  spaľovanie,  okresný úrad určí
         podmienky   spaľovania,    najmä   účinnosť   spaľovania, 
         koncentráciu   oxidu   uhoľnatého,   teplotu   spaľovania
         a potrebnú zádrž.
      c) Pri  delení ťažkého  kovového odpadu  na vsádzku  rezaním
         kyslíkom   je   potrebné   podľa   technických   možností
         s prihliadnutím   na   primeranosť   výdavkov  zabezpečiť
         odsávanie a odprášenie odpadových plynov.

3.2 Emisné limity

------------------------------------------------------------------
Technologický uzol                    Emisný limit [mg.m-3]
                    ----------------------------------------------
                          TZL          NOx ako NO2
Kyslíkové
konvertory
Odpadové plyny
z konvertora               50

Odpadové plyny
z odsávania dopravy
a manipulácie so
vsádzkou
Nové zdroje                50
Jestvujúce zdroje         100

Elektrické oblúkové
pece
a indukčné pece
Spaliny z pecí
do 20 t
vsádzky                    75             400
Spaliny z pecí 20 t
a viac
vsádzky                    50             400

Odpadové plyny
z odsávania
z dopravy
a manipulácie
so vsádzkou
a z delenia
kovového odpadu
rezaním
kyslíkom
Nové zdroje                50
Jestvujúce zdroje         100
------------------------------------------------------------------

3.3   Podmienka platnosti emisných limitov pre nové zdroje
      Ak  sa   odvádzajú  vyčistené  odpadové   plyny  na  koncové
      spaľovanie, platia emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky
      pred spaľovaním.

4.    ZLIEVARENSKÉ TECHNOLÓGIE
4.1   Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
      a) Emisie tuhých znečisťujúcich  látok zo všetkých zariadení
         a miest  vzniku  sa   musia  podľa  technických  možností
         a s prihliadnutím na primeranosť výdavkov obmedziť (napr.
         odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou zariadenia).
      b) Pri  výrobe  jadier  a   foriem  je  potrebné  vznikajúce
         organické znečisťujúce látky odsávať a zachytávať.

5.    VÝROBA LIATINY - KUPLOVÉ PECE
      5.1 Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
          Emisie   znečisťujúcich  látok   zo  všetkých  zariadení
          a miest  vzniku  sa  musia  podľa  technických  možností
          s prihliadnutím na primeranosť  výdavkov obmedziť (napr.
          odsávaním,   odprašovaním,   hermetizáciou   zariadenia, 
          využívaním  alebo spaľovaním  CO). Ak  sa odpadové plyny
          privádzajú  na dodatočné  spaľovanie, okresný  úrad určí
          podmienky   spaľovania,   najmä   účinnosť   spaľovania, 
          koncentráciu   oxidu   uhoľnatého,   teplotu  spaľovania
          a potrebnú zádrž.
      5.2 Emisné   limity   pre   jednotlivé   znečisťujúce  látky
          z kuplových pecí

------------------------------------------------------------------
Technologický uzol                   Emisný limit [mg.m-3]
                      --------------------------------------------
                                 TZL             Oxid uhoľnatý
------------------------------------------------------------------
Spaliny
z kuplových pecí
- taviaci výkon
  do 10 t.h.-1                   100               1 000 1)
- taviaci výkon
  10 t.h.-1
  a vyšší                         75               1 000 1)

Odpadové plyny
z odsávania
z dopravy
a manipulácie
Nové zdroje                      50
Jestvujúce zdroje               100
------------------------------------------------------------------
1) Platí pre horúcoveterné kuplové pece s rekupeátorom.

5.3   Podmienka platnosti emisných limitov pre nové zdroje
      Ak  sa   odvádzajú  vyčistené  odpadové   plyny  na  koncové
      spaľovanie, platia emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky
      pred spaľovaním.

6.    HUTNÍCKA  DRUHOVÝROBA (napr.  valcovne, drôtovne,  kováčovne
      a iná tepelná úprava)
6.1.  Emisné limity

------------------------------------------------------------------
                                   Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
     Tuhé             Oxidy          Oxidy            Zinok
     znečisťujúce     síry           dusíka           (pri
     látky            ako SO2        ako NO2          žiarových
                                                      úpravách)
------------------------------------------------------------------
       50              800 1)         400
   nové zdroje                         bez
                                   predhrievača
                                       vzduchu           20

      100                                800
jestvujúce zdroje                  s predhrievačom
                                       vzduchu           20
------------------------------------------------------------------
1) Pri  použití   vykurovacieho  plynu  ako   zmesi  vysokopecného
   a koksárenského plynu.

6.2   Podmienky platnosti emisného limitu
      Emisný limit  pre zinok platí  pri obsahu kyslíka  19% obj., 
      pre ostatné znečisťujúce látky platí emisný limit pri obsahu
      kyslíka 5% obj.

7.    VÝROBA A SPRACÚVANIE NEŽELEZNÝCH KOVOV A FEROZLIATIN
7.1   Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
      Emisie  tuhých  znečisťujúcich  látok  zo všetkých zariadení
      a miest   vzniku   sa   musia   podľa  technických  možností
      s prihliadnutím  na  primeranosť  výdavkov  obmedziť  (napr.
      odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou zariadenia).
7.2   Emisné limity

------------------------------------------------------------------
Technologický uzol                     Emisný limit [mg.m-3]
                      --------------------------------------------
                      Tuhé znečisťujúce látky   Oxidy síry ako SO2
------------------------------------------------------------------
Spaliny z pecných
agregátov
Nové zdroje                     50
Jestvujúce zdroje               50

Odpadové
plyny z odsávania
z dopravy
a manipulácie
Nové zdroje                     50
Jestvujúce zdroje              100

Spracúvanie
odpadových plynov
na kyselinu
sírovú pri výrobe
medi                                                  1 500 1)
------------------------------------------------------------------
1) Pri zabezpečení opatrení na minimalizáciu emisií SO3.

7.3   Spoločné ustanovenia
      Ustanovenia   uvedené   v   bode   7   sa   netýkajú  výroby
      a spracúvania ortuti a hliníka.

8.    VÝROBA ORTUTI NA BÁZE TETRAEDRITOVÝCH KONCENTRÁTOV
8.1   Emisné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky

------------------------------------------------------------------
                           Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
Tuhé           Arzén a jeho    Ortuť a jej    Antimón
znečisťujúce   zlúčeniny       zlúčeniny      a meď
látky          vyjadrené       vyjadrené      a ich
               ako As          ako Hg         zlúčeniny
                                              vyjadrené
                                              ako súčet
                                              Sb + Cu
------------------------------------------------------------------
   50              4              7              19
------------------------------------------------------------------

9.    VÝROBA HLINÍKA
9.1   Emisné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky

------------------------------------------------------------------
Technologické                     Emisný limit [mg.m-3]
uzly          ----------------------------------------------------
              Tuhé           Zlúčeniny    Oxidy       Oxidy
              znečisťujúce   fluóru       síry        dusíka
              látky          vyjadrené    vyjadrené   vyjadrené
                             ako          ako oxid    ako oxid
                             fluorovodík  siričitý    dusičitý
------------------------------------------------------------------
Odpadový
plyn
odsávaný
z
elektrolyzérov    30 1)          2 3)

Odpadový
plyn
odsávaný
z výrobných
priestorov
elektrolýzy                      1 2)

Výroba oxidu
hlinitého a
uhlíkatých
elektród
- všetky
  operácie        50
- spaliny
  z rotačných
  pecí
  s využitím                                  400
  tepla spalín
  bez využitia                                          1 300
  tepla
  spalín                                                1 800
------------------------------------------------------------------
1) Celkové  emisie tuhých  znečisťujúcich látok  vrátane odsávania
   výrobných  priestorov  elektrolýzy  nesmú  prekročiť  v  dennom
   priemere hodnotu 5 kg na tonu hliníka.
2) Emisie   zlúčenín  fluóru   vyjadrené  ako   fluorovodík  nesmú
   prekročiť v dennom priemere hodnotu 0, 5 kg na tonu hliníka.

III.  VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV
1.    VÝROBA CEMENTU
1.1   Podmienky platnosti emisných limitov pre nové zdroje
      Emisné  limity pre  znečisťujúce látky  v odpadových plynoch
      z rotačných  cementárskych  pecí  platia  pri koncentráciách
      prepočítaných na obsah kyslíka 11% obj.
1.2   Emisný limit pre jednotlivé znečisťujúce látky

------------------------------------------------------------------
Technologické                   Emisný limit [mg.m-3]
uzly             -------------------------------------------------
                 Tuhé               Oxidy            Oxidy
                 znečisťujúce       síry             dusíka
                 látky              vyjadrené        vyjadrené
                                    ako oxid         ako NO2
                                    siričitý
------------------------------------------------------------------
Všetky
operácie             50 1)            400
Výpal slinku
Nové zdroje
Rotačné pece
s disperzným
predhrievačom                                           1300

Ostatné pece                                            1500

Jestvujúce zdroje
Rotačné pece
- s využitím
  tepla spalín                                          1300
- bez využitia
  tepla spalín                                          1800

Šachtové pece                                           1500
------------------------------------------------------------------
1) Celkové  emisie  tuhých  znečisťujúcich  látok  nesmú prekročiť
   hodnotu 1, 5 kg na tonu vypáleného slinku v mesačnom priemere.

2.    VÝROBA VÁPNA
2.1   Podmienky platnosti emisných limitov pre nové zdroje
      Emisné  limity pre  znečisťujúce látky  v odpadových plynoch
      z rotačných   vápenných   pecí   platia   pre   koncentrácie
      prepočítané na obsah kyslíka 11% obj.
2.2   Emisný limit pre jednotlivé znečisťujúce látky

------------------------------------------------------------------
Technologické                        Emisný limit [mg.m-3]
uzly              ------------------------------------------------
                       Tuhé                      Oxidy
                       znečisťujúce              dusíka
                       látky                     vyjadrené
                                                 ako NO2
------------------------------------------------------------------
Všetky
operácie krem
hydrátora vápna           50 1)

Nové zdroje
- vypaľovacie
  pece                                            1 500

Jestvujúce zdroje
- rotačné pece                                    1 800
- ostatné pece                                    1 500
------------------------------------------------------------------
1) Celkové  emisie  tuhých  znečisťujúcich  látok  pre nové zdroje
   nesmú  prekročiť  hodnotu  1, 5  kg  na  tonu  vypáleného  vápna
   v mesačnom priemere.

3.    OBAĽOVNE BITÚMENOVÝCH ZMESÍ A MIEŠIARNE BITÚMENOV
3.1   Podmienky platnosti emisného limitu pre nové zdroje
      Emisné limity  platia prepočítané na  koncentrácie pre obsah
      kyslíka v spalinách 17% objemu.

3.2   Emisný limit pre nové zdroje
3.2.1 Koncentrácia emisií  tuhých znečisťujúcich látok  nesmie pri
      všetkých operáciách prekročiť hodnotu 30 mg.m-3.
3.2.2 Koncentrácia  emisií  oxidu  uhoľnatého  nesmie pri všetkých
      operáciách prekročiť hodnotu 500 mg.m-3.
3.2.3 Koncentrácia emisií organických plynov a pár vyjadrených ako
      celkový  organický  uhlík  nesmie  pri  všetkých  operáciách
      prekročiť hodnotu 50 mg.m-3.
3.3   Emisný limit pre jestvujúce zdroje
3.3.1 Koncentrácia emisií  tuhých znečisťujúcich látok  nesmie pri
      všetkých operáciách prekročiť hodnotu 50 mg.m-3.
3.3.2 Emisný  limit pre  oxid uhoľnatý  a organické  plyny a  pary
      vyjadrené ako celkový organický uhlík sa pre zdroje povolené
      do 31. decembra 2003 neuplatňuje.
3.4   Všeobecné podmienky prevádzkovania  - obmedzenie obsahu síry
      v palive pre nové zdroje
      Pri  výrobe bitúmenových  zmesí sa  nesmie používať kvapalné
      palivo  s  obsahom  síry  vyšším  ako  1%  alebo tuhé palivo
      s merným obsahom síry vyšším ako 0, 5 g.MJ-1.

4.    VÝROBA MAGNEZITU
4.1   Podmienky platnosti emisných limitov pre nové zdroje
      Emisné  limity pre  znečisťujúce látky  v odpadových plynoch
      z rotačných   vypaľovacích  pecí   platia  pre  koncentrácie
      prepočítané na obsah kyslíka 11% objemu.
4.2   Emisný limit pre jednotlivé znečisťujúce látky

------------------------------------------------------------------
Technologické uzly                     Emisný limit [mg.m-3]
                             -------------------------------------
                             Tuhé           Oxidy        Oxidy
                             znečisťujúce   síry         dusíka
                             látky          vyjadrené    vyjadrené
                                            ako SO2      ako
                                                         NO2
------------------------------------------------------------------
Všetky operácie a všetky
suroviny                     50 1)

Výpal slinku z
vyťažených (primárnych)
magnezitových surovín                       400

Nové zdroje
- všetky typy pecí                                       1 500

Jestvujúce zdroje
- rotačné pece                                           1 800
- ostatné pece                                           1 500

Výpal slinku z tuhých                       Emisný
prachových                                  limit
a briketovaných odpadov                     sa
z čistenia odpadových                       neurčuje 2)
plynov

Nové zdroje - všetky
typy pecí                                                1 500

Jestvujúce zdroje
- rotačné pece                                           2 500
- ostatné typy pecí                                      1 500
------------------------------------------------------------------
1) Celkové  emisie  tuhých  znečisťujúcich  látok  pre nové zdroje
   nesmú  prekročiť hodnotu  1, 5 kg  na tonu  vypáleného magnezitu
   v mesačnom priemere.
2) Pri  vypaľovaní  slinku  z  tuhých  prachových  a briketovaných
   odpadov z  čistenia odpadových plynov  sa môžu použiť  kvapalné
   palivá s obsahom síry najviac 1% hmotnosti.

4.3   Platnosť emisného limitu pre jestvujúce zdroje
      Emisný limit pre oxidy dusíka  vyjadrené ako NO2 pre rotačné
      pece pri  výpale slinku z tuhých  prachových a briketovaných
      odpadov z čistenia odpadových  plynov určený pre nové zdroje
      platí pre jestvujúce zdroje od 1. januára 2009.

5.      VÝROBA SKLA A SKLÁRSKYCH VÝROBKOV A SKLENENÝCH VLÁKEN
5.1     Podmienky platnosti emisných limitov
        Emisné limity uvedené v bodoch 5.2 až 5.5 platia pre suché
        spaliny pri  štandardných stavových podmienkach  pri tlaku
        101, 325 kPa  a teplote 0  stupňov C. Pre  taviace agregáty
        platia  emisné  limity  pri  obsahu  kyslíka  v odpadových
        plynoch 13%  obj. pre kontinuálne  taviace agregáty a  17%
        obj. pre diskontinuálne taviace agregáty.
5.2     Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky
5.2.1   Emisný limit pre nové zdroje
        a) Pri  všetkých operáciách,  pri ktorých  vznikajú emisie
           tuhých  znečisťujúcich  látok,   nesmie  prekročiť  ich
           koncentrácia v odpadových plynoch hodnotu 50 mg.m-3.
        b) Súčet  koncentrácií tuhých  znečisťujúcich látok nesmie
           prekročiť pre
           ba) arzén
               chróm
               kadmium
               kobalt
               nikel
               selén
           pri  hmotnostnom  toku  0, 005  kg.h-1  a vyššom hodnotu
           1 mg.m-3, 
           bb) antimón
               cín
               mangán
               meď
               olovo
               vanád
           pri hmotnostnom  toku 0, 025 kg.h-1  a vyššom hodnotu  5
           mg.m-3.
5.2.2   Emisný limit pre jestvujúce zdroje
        a) Pri  všetkých operáciách,  pri ktorých  vznikajú emisie
           tuhých  znečisťujúcich  látok,   nesmie  prekročiť  ich
           koncentrácia v odpadových plynoch hodnotu
           aa) pri hmotnostnom toku nižšom
               ako 2, 5 kg.h-1          100 mg.m-3, 
           ab) pri hmotnostnom toku
                   2, 5 kg.h-1  a vyššom 50 mg.m-3.
        b) Súčet  koncentrácií tuhých  znečisťujúcich látok nesmie
           prekročiť pre
           ba) arzén
               chróm
               kadmium
               kobalt
               nikel
               selén
           pri  hmotnostnom  toku  0, 01  kg.h-1  a  vyššom hodnotu
           2 mg.m-3, 
           bb) antimón
               cín
               mangán
               meď
               olovo
               vanád
           pri  hmotnostnom  toku  0, 05  kg.h-1  a  vyššom hodnotu
           5 mg.m-3.

5.3     Emisný limit pre oxidy síry
        Koncentrácia  oxidov  síry  vyjadrená  ako  oxid  siričitý
        nesmie prekročiť hodnotu
        a) pri palive zemný plyn          500 mg.m-3, 
        b) pri palive generátorový plyn 1 750 mg.m-3.

5.4     Emisný limit pre oxidy dusíka
        Koncentrácia  oxidov  dusíka  vyjadrená  ako oxid dusičitý
        nesmie prekročiť v spalinách hodnotu
        a) pre   rekuperatívne    kontinuálne   taviace   agregáty
           1 600 mg.m-3, 
        b) pre   regeneratívne    kontinuálne   taviace   agregáty
           2 500 mg.m-3, 
        c) pre diskontinuálne taviace agregáty 1 100 mg.m-3.
        Ak je  z dôvodu kvality  výrobku nutné nitrátové  čerenie, 
        koncentrácia  oxidov  dusíka  vyjadrená  ako oxid dusičitý
        nesmie prekročiť dvojnásobok  hodnôt uvedených v písmenách
        a) až c).

5.5     Emisný limit pre plynné zlúčeniny fluóru
5.5.1   Emisný limit pre nové zdroje
        Koncentrácia   plynných  zlúčenín   fluóru  vyjadrená  ako
        fluorovodík  nesmie  prekročiť  pri  hmotnostnom toku 0, 05
        kg.h-1 a pri vyššom hodnotu 7 mg.m-3.
5.5.2   Emisný limit pre jestvujúce zdroje
        Koncentrácia   plynných  zlúčenín   fluóru  vyjadrená  ako
        fluorovodík  nesmie  prekročiť  pri  hmotnostnom  toku 0, 1
        kg.h-1 a pri vyššom hodnotu 10 mg.m-3.
5.6     Emisný limit pre plynné zlúčeniny chlóru
5.6.1   Emisný limit pre nové zdroje
        Koncentrácia   plynných  zlúčenín   chlóru  vyjadrená  ako
        chlorovodík  nesmie  prekročiť  pri  hmotnostnom  toku 0, 3
        kg.h-1 a pri vyššom hodnotu 30 mg.m-3.
5.6.2   Emisný limit pre jestvujúce zdroje
        Koncentrácia   plynných  zlúčenín   chlóru  vyjadrená  ako
        chlorovodík  nesmie  prekročiť  pri  hmotnostnom  toku 0, 5
        kg.h-1 a pri vyššom hodnotu 50 mg.m-3.

6.      ZARIADENIA   NA   TAVENIE    MINERÁLNYCH   LÁTOK   VRÁTANE
        SPRACOVANIA TAVENINY
6.1     Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky
        Koncentrácia  tuhých  znečisťujúcich  látok  v  odpadových
        plynoch  z odsávania  z dopravy,  manipulácie so  vsádzkou
        a z ostatných  zariadení, ktoré emitujú  tuhé znečisťujúce
        látky, nesmie prekročiť hodnotu 50 mg.m-3.
6.2     Emisné limity pre kuplové pece
        Koncentrácia   znečisťujúcich  látok   pri  tavení  čadiča
        v kuplových peciach nesmie prekročiť hodnotu
        a) v odpadových  plynoch  z  pecí  s  taviacim  výkonom do
           10 t.h-1 pre  tuhé znečisťujúce látky  100 mg.m-3, oxid
           uhoľnatý 1 000 mg.m-3, 
        b) v odpadových   plynoch  z   pecí  s   taviacim  výkonom
           10 t.h-1   a   vyšším   pre   tuhé  znečisťujúce  látky
           75 mg.m-3, oxid uhoľnatý 1 000 mg.m-3.
6.3     Emisné limity  pre tuhé znečisťujúce  látky z usadzovania, 
        vytvrdzovania a sušenia minerálnych vláken
        Pri usadzovaní,  vytvrdzovaní a sušení  minerálnych vláken
        nesmie    koncentrácia    tuhých    znečisťujúcich   látok
        v odpadových plynoch prekročiť hodnotu 75 mg.m-3.

7.      OSTATNÉ  ZDROJE  PRIEMYSLU  VÝROBY  NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH
        PRODUKTOV
7.1     Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
        Emisie tuhých  znečisťujúcich látok zo  všetkých zariadení
        a miest  vzniku   sa  musia  podľa   technických  možností
        s prihliadnutím  na primeranosť  výdavkov obmedziť  (napr.
        odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou).
7.2     Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky
7.2.1   Emisný limit pre nové zdroje znečisťovania
        Pri  všetkých   operáciách,  pri  ktorých   vznikajú  tuhé
        znečisťujúce  látky,  nesmie  prekročiť  ich  koncentrácia
        v odpadových plynoch hodnotu 50 mg.m-3.
7.2.2   Emisný limit pre jestvujúce zdroje znečisťovania
        Platí všeobecný emisný limit pre jestvujúce zdroje.

8.      ZARIADENIA NA VYPAĽOVANIE KERAMICKÝCH VÝROBKOV PRI POUŽITÍ
        HLINY AKO SUROVINY (napr. výroba tehál)
8.1     Podmienky platnosti emisných limitov pre nové zdroje
        Emisné   limity  platia   prepočítané  na   obsah  kyslíka
        v odpadových plynoch 18% obj.
8.2     Emisný limit pre oxidy síry
8.2.1   Emisný limit pre nové zdroje
        a) Pri  obsahu  síry  vo  vstupných  surovinách  menej ako
           0, 12%  nesmie  koncentrácia  oxidov  síry  v odpadových
           plynoch  vyjadrená  ako  oxid  siričitý pri hmotnostnom
           toku 10 kg.h-1 a vyššom prekročiť hodnotu 500 mg.m-3.
        b) Pri obsahu síry vo  vstupných surovinách 0, 12% a vyššom
           nesmie  koncentrácia oxidov  síry v  odpadových plynoch
           vyjadrená  ako  oxid   siričitý  pri  hmotnostnom  toku
           10 kg.h-1 a vyššom prekročiť hodnotu 1 500 mg.m-3.
8.2.2   Emisný limit pre jestvujúce zdroje
        Platí  všeobecný   emisný  limit  pre   jestvujúce  zdroje
        znečisťovania.

IV.     CHEMICKÝ PRIEMYSEL

1.      VÝROBA CHLÓRU
1.1     Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
        a) Všetky   druhy  koncových,   technologických  a   iných
           odpadových plynov  obsahujúcich chlór sa  musia zaviesť
           do vhodného zariadenia na odstránenie chlóru.
        b) Z pracovného   priestoru    elektrolýzy   je   potrebné
           zabezpečiť centrálne odsávanie  a odvádzanie odpadových
           plynov.
1.2     Emisný limit pre chlór
        Koncentrácia   chlóru   v   odpadovom   plyne  opúšťajúcom
        odchlórovacie   zariadenie    nesmie   prekročiť   hodnotu
        6 mg.m-3.
1.3     Emisný limit pre ortuť
        Emisie  ortuti  v  odpadovom  plyne  odsávanom z priestoru
        elektrolýzy nesmú  prekročiť hodnotu 1, 5 g  ortuti na tonu
        vyrobeného chlóru v ročnom priemere.

2.      VÝROBA CHLOROVODÍKA A KYSELINY CHLOROVODÍKOVEJ
2.1     Emisný limit pre chlorovodík
        a) Koncentrácia   chlorovodíka    v   odpadových   plynoch
           odchádzajúcich  z  čistenia   odpadového  plynu  nesmie
           prekročiť    hodnotu   25    mg.m-3.   Súčasne   emisie
           chlorovodíka pri výrobe  kyseliny chlorovodíkovej nesmú
           prekročiť  0, 05 kg  chlorovodíka na  tonu vyrobenej 36%
           kyseliny chlorovodíkovej v mesačnom priemere.
        b) Emisné  limity uvedené  v písmene  a) platia  pre tieto
           procesy:
           ba) spaľovanie chlóru vo vodíku, 
           bb) reakcie   solí  s   kyselinou  sírovou  (Mannheimov
               proces, sulfátový proces), 
           bc) chlorácia organických zlúčenín.

3.      VÝROBA KYSELINY SÍROVEJ
3.1     Emisný limit pre oxidy síry
        Emisie  oxidov   síry  vyjadrené  ako   oxid  siričitý  vo
        vypúšťanom plyne  nesmú prekročiť hodnotu  2, 2 kg na  tonu
        vyrobenej kyseliny sírovej  v ročnom priemere (prepočítané
        na 100% kyselinu sírovú).

4.      VÝROBA AMONIAKU
4.1     Emisný limit pre amoniak
        Emisie  amoniaku  vo   vypúšťanom  plyne  nesmú  prekročiť
        hodnotu   0, 2  kg   na  jednu   tonu  vyrobeného  amoniaku
        v mesačnom  priemere.  Emisia  amoniaku  sa  sleduje  pred
        spálením vypúšťaných plynov  v technologickom ohreve alebo
        v poľnom horáku.

5.      VÝROBA KYSELINY DUSIČNEJ
5.1     Emisný limit pre oxidy dusíka
        Koncentrácia  oxidov  dusíka  vyjadrená  ako oxid dusičitý
        nesmie prekročiť v odpadovom plyne hodnotu 300 mg.m-3.
5.2     Emisný limit pre amoniak
        Ak   sa  použije   na  znižovanie   emisií  oxidov  dusíka
        katalytická redukcia oxidov dusíka amoniakom, koncentrácia
        amoniaku  v  odpadovom   plyne  nesmie  prekročiť  hodnotu
        300 mg.m-3.

6.      VÝROBA SÍRY (CLAUSOV PROCES)
6.1     Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
        Odpadové  plyny s  obsahom sulfánu  (sírovodíka) sa  musia
        dodatočne spaľovať.
6.2     Emisný limit pre sulfán
        Koncentrácia sulfánu v odpadovom plyne po spaľovaní nesmie
        prekročiť hodnotu 10 mg.m-3.
6.3     Emisný limit pre zlúčeniny síry
        a) Emisný stupeň  síry zo zariadení s  dennou kapacitou do
           10 ton síry vrátane nesmie prekročiť 6%.
        b) Emisný  stupeň  síry  zo  zariadení  s dennou kapacitou
           väčšou  ako  10  ton  do  20  ton  síry  vrátane nesmie
           prekročiť 3%.
        c) Emisný  stupeň  síry  zo  zariadení  s dennou kapacitou
           väčšou  ako  20  ton  do  50  ton  síry  vrátane nesmie
           prekročiť 2%.
        d) Emisný stupeň síry zo  zariadení s dennou kapacitou nad
           50 ton síry nesmie prekročiť 1%.

7.      VÝROBA A SPRACOVANIE VISKÓZY
7.1     Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
        Odpadové plyny z výroby  a spracovania viskózy je potrebné
        podľa   technických  možností   a  primeranosti   nákladov
        odvádzať na zneškodňovanie alebo regeneráciu.
7.2     Emisné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky
        a) V odpadovom   plyne  odchádzajúcom   zo  zneškodňovania
           nesmie koncentrácia prekročiť hodnotu pre
           aa) sulfán (sírovodík) 10 mg.m-3, 
           ab) sírouhlík 100 mg.m-3.
        b) Celkové  emisie vrátane  odsávania výrobných priestorov
           a prídavného  odsávania   zvlákňovacích  strojov  nesmú
           prekročiť hodnotu pre
           ba) sulfán (sírovodík) 50 mg.m-3, 
           bb) sírouhlík  z  výroby   striže,  textilného  hodvábu
               a fólie 150 mg.m-3, 
           bc) sírouhlík z výroby kordového hodvábu 400 mg.m-3.
7.3     Všeobecné podmienky prevádzkovania pre jestvujúce zdroje
        Všeobecné  podmienky  prevádzkovania  podľa  bodu  7.1  sa
        vzťahujú na jestvujúce zdroje s účinnosťou od 1.1.1999.

8.      VÝROBA POLYVINYLCHLORIDU (PVC)
8.1     Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
        Odpadové  plyny   s  obsahom  vinylchloridu   je  potrebné
        odvádzať na čistenie alebo na termickú likvidáciu.
8.2     Emisný limit pre vinylchlorid
        a) Koncentrácia vinylchloridu v odpadovom plyne z čistenia
           alebo z likvidácie nesmie prekročiť hodnotu 5 mg.m-3.
        b) Na  mieste prechodu  z uzatvoreného  systému na  úpravu
           alebo  na sušenie  v otvorenom  systéme nesmie zvyškový
           obsah vinylchloridu prekročiť v mesačnom priemere
           ba) v hotovom výrobku 10 mg VC na kg PVC, 
           bb) v suspenzii homopolyméru 100 mg VC na kg PVC, 
           bc) v suspenzii kopolyméru 400 mg VC na kg kopolyméru, 
           bd) v suspenzii mikropolyméru a  emulzii polyméru 1 500
               mg VC na kg PVC.

9.      RAFINÉRIE ROPY, PETROCHEMICKÉ SPRACOVANIE ROPY
9.1     Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
9.1.1   Skladovanie a prečerpávanie
        a) Pri  skladovaní  surovín,  medziproduktov  a  produktov
           s tlakom pár vyšším ako 1, 32  kPa (13 mbar) pri teplote
           20  stupňov  C  do  76  kPa  pri  pracovnej  teplote je
           potrebné
           aa) používať  skladové  nádrže  s  plávajúcou  strechou
               vybavené účinným tesnením okrajov strechy, 
           ab) nádrže   s   pevnou   strechou   vybaviť  vnútornou
               plávajúcou membránou s tesnením, 
           ac) zabezpečiť odvod pár z  nádrží s pevnou strechou na
               spätné získavanie alebo na zneškodňovanie, 
           ad) vykonať  iné opatrenia,  ktoré sa  uvedeným metódam
               vyrovnajú.
           Tieto opatrenia musia  zabezpečiť zníženie emisií aspoň
           o 90%  v  porovnaní  s  nádržou  s  pevnou strechou bez
           plávajúceho zakrytia hladiny.  V prípade odvádzania pár
           na zneškodňovanie alebo na spätné získavanie nesmie byť
           emisný  stupeň   vyšší  ako  5%   (účinnosť  zariadenia
           minimálne 95%).
        b) Pri prečerpávaní  kvapalín podľa písmena  a), ako napr.
           pri  stáčaní  z  automobilových  alebo  zo železničných
           cisterien,  pri plnení  cisterien zo  skladových nádrží
           alebo pri inom prečerpávaní je potrebné použiť zvláštne
           opatrenia, ako  napr. recirkuláciu plynnej  fázy, alebo
           viesť vytlačované plyny do zneškodňovacieho zariadenia.
           Emisný   stupeň  uhľovodíkov   zo  zariadenia   na  ich
           zneškodňovanie  alebo na  spätné získavanie  nesmie byť
           vyšší ako 5% (účinnosť zariadenia 95%).
        c) Opatrenia uvedené  v písmenách a)  a b) na  skladovanie
           a prečerpávanie   platia  pre   každú  skladovú   nádrž
           s objemom  1  000  m3  a  vyšším  alebo pre ročný obrat
           10 000 m3 a viac.
        d) Dýchanie nádrží je potrebné  eliminovať na čo najmenšiu
           mieru, napr. znížením  teplotných výkyvov obsahu nádrže
           jej   vhodnou   izoláciou   alebo   reflexným   náterom
           s celkovou odrazovosťou sálavého tepla 70%.
        e) Na  prečerpávanie je  potrebné používať  tesné čerpadlá
           bez odkvapov, napr. čerpadlá s mechanickou upchávkou.
        f) Pri   skladovaní   kvapalín,   ktoré   obsahujú   látky
           1. podskupiny  1. skupiny  z  prílohy  č. 1  vo  väčšom
           množstve ako 10 mg.kg-1 alebo  látky 2. a 3. podskupiny
           1.  skupiny  a  látky  1.  podskupiny  4. skupiny podľa
           prílohy  č. 1 vo  väčšom množstve  ako 5%,  je potrebné
           počítať s nádržami s pevnou strechou s núteným dýchaním
           a odvádzané  plyny a  pary zaviesť  do zberného systému
           plynov  alebo  na   spaľovanie,  ak  očakávané  hodnoty
           emisných  tokov  prekročia  hodnoty  uvedené  v prílohe
           č. 3.
        g) Technické  podrobnosti  pri  skladovaní  a prečerpávaní
           benzínov  v  distribučných   skladoch  a  na  čerpacích
           staniciach sú určené osobitným predpisom. 2)
9.1.2   Armatúry na odľahčenie tlaku a vyprázdňovacie zariadenia
        Plyny a  pary, ktoré vystupujú zo  zariadení na odľahčenie
        tlaku a z vyprázdňovacích  zariadení, je potrebné odvádzať
        do zberného systému plynov. To neplatí pre prípady havárií
        a požiarov  alebo pre  prípady, keď  môže nastať  zvýšenie
        tlaku  následkom  polymerizácie  alebo  z  iných obdobných
        dôvodov. Zachytené plyny je potrebné spaľovať v procesných
        peciach; ak  to nie je  možné, treba ich  odviesť na poľný
        horák.
9.1.3   Odvádzanie odpadových plynov
        Odpadové  plyny z  procesných zariadení,  ktoré odchádzajú
        pri bežnej prevádzke, ako aj odpadové plyny vznikajúce pri
        regenerácii katalyzátorov  je potrebné odviesť  na koncové
        spaľovanie  alebo realizovať  obdobné účinné  opatrenie na
        zníženie emisií.
9.1.4   Spustenie a odstavenie výroby
        Plyny, ktoré  odchádzajú pri spustení  a odstavení výroby, 
        je potrebné zaviesť do zberného systému plynov.
        Ak  to nie  je možné,  treba ich  odviesť na  poľný horák.
        Poľný horák  musí byť skonštruovaný  a nastavený tak,  aby
        bolo zabezpečené bezdymové spaľovanie.
9.1.5   Sulfán (sírovodík)
        a) Plyny  z odsírovacích  zariadení alebo  z iných zdrojov
           s obsahom   sulfánu  väčším   ako  0, 4%   obj.  a   pri
           hmotnostnom  toku  sulfánu  väčšom  ako  2  t za deň je
           potrebné spracovať.
           Plyny,  ktoré sa  nebudú ďalej  spracúvať, je  potrebné
           odviesť  na  koncové  spaľovanie,  pričom  koncentrácia
           sulfánu nesmie prekročiť hodnotu 10 mg.m-3.
           Odpadové vody a technologické vody s obsahom sulfánu sa
           musia odvádzať  tak, aby sa zabránilo  úniku sulfánu do
           ovzdušia.
        b) Plyny  z vákuotvorných  systémov, ktoré  obsahujú okrem
           sulfánu  aj zapáchajúce  heterocyklické zlúčeniny  síry
           a dusíka, sa  môžu spaľovať v  technologických peciach.
           Koncentrácia  oxidov síry  vyjadrená ako  oxid siričitý
           v odpadových  plynoch  zo  spaľovania  nesmie prekročiť
           hodnotu 800 mg.m-3.
9.1.6   Technologické odpadové vody
        Čistiarne   odpadových   vôd,   do   ktorých  sú  odvedené
        technologické odpadové vody, je potrebné zakryť a odsávané
        plyny odvádzať  na čistenie. Opatrenie  platí pre kapacitu
        čistiarne 200  m3.h-1 a väčšiu.  Emisný stupeň organických
        látok  nesmie byť  vyšší ako  20% (účinnosť  zariadenia na
        čistenie plynov musí byť najmenej 80%).
9.1.7   Kontrola úniku pár organických látok
        V technologických   prevádzkach   je   potrebné  vykonávať
        pravidelnú  kontrolu  únikov  prchavých  organických látok
        najmä  z   čerpadiel  a  armatúr  a   pri  zistení  únikov
        operatívne vykonať nápravu.
9.2     Všeobecné podmienky prevádzkovania pre jestvujúce zdroje
        a) Ustanovenia  bodu  9.1.1  písm. a)  až  c)  platia  pre
           jestvujúce zdroje od 1. januára 2010.
        b) Ustanovenia bodu  9.1.5 písm. b) platia  pre jestvujúce
           zdroje od 1. apríla 1996.
9.3     Emisný    limit   pre    jednotlivé   znečisťujúce   látky
        a technologické procesy
9.3.1   Emisný limit pre sulfán (sírovodík)
        Koncentrácia  sulfánu v  odpadových plynoch  zo spaľovania
        plynov   s  obsahom   sulfánu  nesmie   prekročiť  hodnotu
        10 mg.m-3.
9.3.2   Emisný limit  pre katalytické štiepenie -  pre nové zdroje
        znečisťovania
        Emisie  jednotlivých  znečisťujúcich  látok  v  odpadových
        plynoch   zo   zariadenia   na   regeneráciu  katalyzátora
        z katalytického  štiepenia procesom  fluidného lôžka nesmú
        prekročiť hodnotu  pre tuhé znečisťujúce  látky 50 mg.m-3, 
        oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý 700 mg.m-3, oxidy
        síry vyjadrené ako oxid siričitý 1 700 mg.m-3.
------------------------------------------------------------------
2) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
   č. 704/2002  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú technické požiadavky
   a všeobecné  podmienky prevádzkovania  zariadení používaných na
   skladovanie, plnenie a prepravu benzínu.

10.     VÝROBA CELULÓZY
10.1    Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
        Pri výrobe celulózy je  potrebné využiť dostupné technické
        možnosti  s  prihliadnutím   na  primeranosť  nákladov  na
        zachytávanie  a likvidáciu  zapáchajúcich látok (zlúčeniny
        obsahujúce redukovanú síru)  z jednotlivých zdrojov (napr.
        z varne,  odparky,  vyvarovacej   kolóny)  lokálnym  alebo
        centrálnym  odsávaním  do  zariadení  na  ich zachytávanie
        a likvidáciu.
10.2    Emisné  limity   pre  jednotlivé  znečisťujúce   látky  zo
        spaľovania lúhov z výroby buničiny
10.2.1  Sulfitový  spôsob a  neutrálsulfitový spôsob  výroby:
        tuhé znečisťujúce látky                   100 mg.m-3, 
        oxid siričitý                             700 mg.m-3, 
        oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý  400 mg.m-3, 
        sulfán (sírovodík)                         40 mg.m-3.
10.2.2  Sulfátový spôsob výroby:
        tuhé znečisťujúce látky                   100 mg.m-3, 
        oxid siričitý                             450 mg.m-3, 
        oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý  300 mg.m-3, 
        zlúčeniny obsahujúce redukovanú síru
        vyjadrené ako H2S                          20 mg.m-3.
10.2.3  Podmienky platnosti emisných limitov
        Emisné limity uvedené v bodoch  10.2.1 a 10.2.2 platia pri
        obsahu kyslíka 11% obj.

11.     VÝROBA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN
11.1    Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky
11.1.1  Emisný limit pre nové zdroje
        Koncentrácia   tuhých  znečisťujúcich   látok  s   obsahom
        účinných látok v odpadových plynoch nesmie pri hmotnostnom
        toku 25 g.h-1 a vyššom prekročiť hodnotu 5 mg.m-3.
11.1.2  Emisný limit pre jestvujúce zdroje
        Platí všeobecný emisný limit pre jestvujúce zdroje.

12.      VÝROBA PRIEMYSELNÝCH HNOJÍV
12.1     Emisný  limit  pre  tuhé  znečisťujúce  látky  pri výrobe
         priemyselných hnojív okrem močoviny
12.1.1   Emisný limit pre nové zdroje
         Koncentrácia  tuhých  znečisťujúcich  látok  v  odpadovom
         plyne   zo  všetkých   technologických  operácií   nesmie
         prekročiť hodnotu 75 mg.m-3.
12.1.2   Emisný limit pre jestvujúce zdroje
         Platí všeobecný emisný limit pre jestvujúce zdroje.
12.2     Emisný limit pre znečisťujúce látky pri výrobe močoviny
12.2.1   Emisné limity  pre nové zdroje  a jestvujúce zdroje,  pre
         ktoré sa  začalo konanie o  vydanie súhlasu na  povolenie
         stavby do 31. decembra 2002
12.2.1.1 Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky
         Koncentrácia  tuhých  znečisťujúcich  látok  v  odpadovom
         plyne   zo  všetkých   technologických  operácií   nesmie
         prekročiť hodnotu 75 mg.m-3.
12.2.1.2 Emisný limit pre amoniak
         Koncentrácia  amoniaku  v  odpadovom  plyne  zo  všetkých
         technologických  operácií  nesmie  prekročiť  hodnotu 100
         mg.m-3.
12.2.2   Emisný limit pre nové zdroje,  pre ktoré sa začne konanie
         o vydanie súhlasu na povolenie stavby od 1. januára 2003
12.2.2.1 Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky
         Koncentrácia  tuhých  znečisťujúcich  látok  v  odpadovom
         plyne   zo  všetkých   technologických  operácií   nesmie
         prekročiť hodnotu 50 mg.m-3.
12.2.2.2 Emisný limit pre amoniak
         Koncentrácia  amoniaku  v  odpadovom  plyne  zo  všetkých
         technologických   operácií   nesmie   prekročiť   hodnotu
         50 mg.m-3.

13.      ZARIADENIA NA VÝROBU A SPRACÚVANIE UHLÍKATÝCH MATERIÁLOV
13.1     Všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zdroje
         Emisie  organických  znečisťujúcich   látok  z  tepelných
         procesov  pri  výrobe  uhlíkatých  materiálov je potrebné
         podľa technických možností s prihliadnutím na primeranosť
         výdavkov obmedzovať (napr. odsávať a zneškodňovať).
13.2     Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky
13.2.1   Emisný limit pre nové zdroje
         Pri všetkých  operáciách, kde vznikajú  tuhé znečisťujúce
         látky,  nesmie  ich  koncentrácia  v  odpadových  plynoch
         prekročiť hodnotu 50 mg.m-3.
13.2.2   Emisný limit pre jestvujúce zdroje
         Platí všeobecný emisný limit pre jestvujúce zdroje.
13.3.    Emisné  limity  pre  plynné  organické  látky  pri výrobe
         uhlíkatých materiálov vypaľovaním
13.3.1   Emisný limit pre nové zdroje
13.3.1.1 Miešanie a tvarovanie
         Koncentrácia  organických  látok  vyjadrená  ako  celkový
         organický  uhlík  v  odpadových  plynoch  zo zariadení na
         miešanie   a   tvarovanie   s   použitím  smoly,  dechtov
         a podobných  organických  prchavých  látok  ako  spájadla
         nesmie prekročiť hodnotu 100 mg.m-3.
13.3.1.2 Vypaľovanie
         a) koncentrácia  organických látok  vyjadrená ako celkový
            organický uhlík v spalinách  z komorových a tunelových
            pecí nesmie prekročiť hodnotu 50 mg.m-3, 
         b) koncentrácia  organických látok  vyjadrená ako celkový
            organický  uhlík  v  spalinách  z  kruhových  pecí  na
            vypaľovanie  grafitových a  uhlíkatých elektród nesmie
            prekročiť hodnotu 200 mg.m-3.
13.3.1.3 Impregnácia
         Koncentrácia  organických  látok  vyjadrená  ako  celkový
         organický  uhlík  v  odpadových  plynoch  z impregnačných
         zariadení nesmie prekročiť hodnotu 50 mg.m-3.
13.3.2   Emisný limit pre jestvujúce zdroje
         Platí všeobecný emisný limit pre jestvujúce zdroje.

14.      VÝROBA OXIDU TITANIČITÉHO
14.1     Podmienky platnosti emisných limitov
         Emisné limity platia  pri štandardných podmienkach (tlaku
         101, 325  kPa   a  0  stupňov   C)  a  pri   prevádzkových
         podmienkach vlhkosti a obsahu kyslíka.
14.2     Sulfátový proces výroby oxidu titaničitého
14.2.1   Všeobecné podmienky prevádzkovania
14.2.1.1 Pri  všetkých  operáciách,  pri  ktorých  môžu  unikať do
         ovzdušia   kvapôčky   kyseliny   sírovej,   je   potrebné
         inštalovať odlučovače kvapiek.
14.2.1.2 S cieľom zníženia emisií oxidov  síry pri zariadeniach na
         praženie solí,  vznikajúcich pri úprave  odpadov, sa musí
         voliť   najlepšia   dostupná   technika   pri  zohľadnení
         primeranosti výdavkov.
14.2.2   Emisné limity pre znečisťujúce látky
14.2.2.2 Koncentrácia  tuhých  znečisťujúcich  látok  v odpadových
         plynoch nesmie prekročiť hodnotu
         a) 50 mg.m-3 z hlavných technologických operácií, 
         b) 150 mg.m-3 z ostatných operácií.
         Emisné limity  platia pre všetky  tuhé znečisťujúce látky
         z výrobného  zariadenia,  najmä  rudný  prach  a prachový
         pigment.
14.2.2.3 Merná emisia  oxidov síry vyjadrených ako  SO2 z rozkladu
         a z  kalcinácie nesmie  prekročiť hodnotu  10 kg  na tonu
         vyrobeného oxidu titaničitého.
         Na  určenie  mernej  emisie  je  potrebné vykonať meranie
         koncentrácie  a  objemového  prietoku  odpadových  plynov
         v rovnakom   čase  a   za  rovnakých   podmienok  teploty
         a vlhkosti.
14.2.2.4 Koncentrácia oxidov síry vyjadrených ako SO2 zo zariadení
         na zahusťovanie  kyslého odpadu nesmie  prekročiť hodnotu
         500 mg.m-3.
         Emisné  limity platia  pre oxid  siričitý a  oxid sírový, 
         ktoré sú uvoľňované v  rôznych štádiách výrobného procesu
         a procesu  úpravy  inertného  odpadu,  vrátane  kvapôčiek
         kyseliny sírovej.
14.3     Chlórový proces výroby oxidu titaničitého
14.3.1   Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky
         Koncentrácia  tuhých  znečisťujúcich  látok  v odpadových
         plynoch nesmie prekročiť hodnotu
         a) 50 mg.m-3 z hlavných technologických operácií, 
         b) 150 mg.m-3 z ostatných operácií.
         Emisné limity  platia pre všetky  tuhé znečisťujúce látky
         z výrobného  zariadenia,  najmä   rudný  prach,  prachový
         pigment a prach zo zuhoľnatených zvyškov.
14.3.2   Emisný limit pre chlór
         Koncentrácia chlóru v odpadových plynoch nesmie prekročiť
         hodnotu
         a) 5 mg.m-3 - denný priemer, 
         b) 40 mg.m-3 - každá nameraná hodnota.
         Emisný limit platí pre  plynný chlór uvoľňovaný v rôznych
         štádiách výrobného procesu.

V.       SPAĽOVANIE A SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV
1.       ROZSAH PLATNOSTI
1.1      Ustanovenia  V. časti  tejto prílohy  platia pre spaľovne
         odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.
1.2      Ustanovenia V. časti tejto prílohy neplatia pre
         a) experimentálne  zariadenia používané  na výskum, vývoj
            a testovanie  spaľovacích procesov,  ak nespaľujú viac
            ako 50 t/r odpadu, 
         b) spaľovacie  zariadenia,  v   ktorých  sa  nakladá  len
            s týmito odpadmi:
            1. rastlinný  odpad  z   poľnohospodárstva  a  lesného
               hospodárstva, 
            2. rastlinný odpad z  potravinárskeho priemyslu, ak sa
               teplo zo spaľovania využíva na výrobu energie, 
            3. vláknitý  drevný odpad  z prvotnej  výroby celulózy
               a výroby papiera  z celulózy, ak  je spoluspaľovaný
               v mieste vzniku a teplo zo spaľovania sa využíva na
               výrobu energie, 
            4. drevný  odpad  okrem   drevného  odpadu,  ktorý  by
               v dôsledku  ošetrenia  konzervačnými  látkami alebo
               ochrannými  nátermi  mohol  obsahovať  halogénované
               organické  zlúčeniny alebo  ťažké kovy,  do ktorého
               patrí najmä  drevný odpad pochádzajúci  z odpadu zo
               stavebných a búracích prác, 
            5. korkový odpad, 
            6. plynné odpady vypúšťané do ovzdušia, 
            7. rádioaktívny odpad, 
            8. mŕtve telá zvierat, 
            9. odpad,  ktorý  pochádza  z  prieskumu nálezísk ropy
               a plynu  a  ich  ťažby,  ak  sa  ťažba  zabezpečuje
               z ťažobných ostrovov, kde sa odpad aj spaľuje.

2.       VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA
2.1      Všeobecné    podmienky   prevádzkovania    pre   spaľovne
         komunálnych odpadov  - nové zdroje,  pre ktoré sa  začalo
         konanie  o   vydanie  súhlasu  na   povolenie  stavby  do
         31. decembra 2001, platné do 27. decembra 2005
2.1.1    Pri  všetkých  zariadeniach   na  spaľovanie  komunálnych
         odpadov musí byť zásobník  odpadov vyhotovený tak, aby sa
         v ňom mohol  trvalo udržiavať podtlak  a aby sa  odsávaný
         vzduch privádzal do ohniska.  Ak je spaľovacie zariadenie
         mimo  prevádzky,  musí  sa  vzduch  zo  zásobníka odpadov
         odvádzať do výduchu určeného okresným úradom.
2.1.2    Všetky zariadenia na spaľovanie komunálnych odpadov musia
         v spaľovacom  priestore  za  posledným  prívodom  vzduchu
         zabezpečiť dodržanie teploty najmenej 850 stupňov C počas
         zotrvania spalín  v tomto priestore  najmenej dve sekundy
         a pri  obsahu kyslíka  v spalinách  najmenej 6%  obj. Pre
         špeciálne  spaľovacie zariadenia,  napr. typu pyrolýznych
         pecí alebo iných,  individuálne určí podmienky spaľovania
         okresný úrad.
2.1.3    Zariadenie  na  spaľovanie  komunálnych  odpadov musí byť
         vyhotovené  tak, aby  sa zabezpečilo  dostatočné zdržanie
         spaľovaného  odpadu  v  spaľovacom  priestore na dokonalé
         vyhorenie.
2.1.4    Odpad možno pridávať do ohniska  postupne vtedy a v takom
         množstve,  aby  sa  vždy  dodržali  podmienky  podľa bodu
         2.1.2.
2.1.5    Od   28. decembra   2005   platia   všeobecné   podmienky
         prevádzkovania pre nové a jestvujúce zdroje znečisťovania
         - spaľovne komunálnych odpadov podľa bodu 2.3.
2.2      Všeobecné    podmienky   prevádzkovania    pre   spaľovne
         nebezpečných odpadov  - nové zdroje, pre  ktoré sa začalo
         konanie  o   vydanie  súhlasu  na   povolenie  stavby  do
         31. decembra 2001, platné do 27. decembra 2005
2.2.1    Pri  všetkých  zariadeniach  na  spaľovanie  nebezpečných
         odpadov musí  byť zásobník tuhého  odpadu vyhotovený tak, 
         aby  sa v  ňom mohol  trvalo udržiavať  podtlak a  aby sa
         odsávaný  vzduch  privádzal  do  ohniska.  Pri kvapalných
         odpadoch   vzdušnina  odsávaná   z  miesta   odčerpávania
         a odvzdušnenia nádrží  musí byť zavedená  do spaľovacieho
         priestoru.  Ak je  spaľovacie zariadenie  mimo prevádzky, 
         musí  sa  odsávaný  vzduch  rozptyľovať  vo výške určenej
         okresným úradom.
2.2.2    Všetky  zariadenia  na  spaľovanie  nebezpečných  odpadov
         musia byť vybavené dodatočným spaľovaním.
         V spaľovacom priestore  sa za posledným  prívodom vzduchu
         musí udržiavať  taká teplota, ktorá  zabezpečuje termickú
         a oxidačnú     deštrukciu     všetkých     odchádzajúcich
         nebezpečných  látok  a  ktorá  bude  najmenej 900 stupňov
         C počas  najmenej  dvoch  sekúnd  a  pri  obsahu  kyslíka
         najmenej  6%  obj.,   pri  spaľovaní  kvapalných  odpadov
         najmenej  3%  obj.  Pre  špeciálne spaľovacie zariadenia, 
         napr.  typu   pyrolýznych  pecí  alebo   iných,  osobitné
         podmienky spaľovania určí okresný úrad.
2.2.3    Ak sa spaľuje  nebezpečný odpad obsahujúci vysokostabilné
         organické  látky, napr.  typu polychlórovaných  bifenylov
         (PCB),  musí  sa  v  spaľovacom  priestore  za  posledným
         prívodom vzduchu udržiavať teplota najmenej 1 100 stupňov
         C počas zotrvania  spalín v tomto  priestore najmenej dve
         sekundy  a  pri  obsahu  kyslíka  najmenej  6%  obj., pri
         spaľovaní kvapalných odpadov 3% obj.
2.2.4    Od   28.   decembra   2005   platia  všeobecné  podmienky
         prevádzkovania pre nové a jestvujúce zdroje znečisťovania
         - spaľovne nebezpečných odpadov podľa bodu 2.3.
2.3      Všeobecné podmienky prevádzkovania  pre spaľovne odpadov, 
         pre ktoré sa začne konanie o vydanie súhlasu na povolenie
         stavby, zmeny  technologických zariadení alebo  zmeny ich
         využívania  od  1. januára  2002  a  pre  spoluspaľovanie
         odpadov   v  zariadeniach   uvedených  do   prevádzky  od
         1. januára 2002
2.3.1    Pri  prevádzkovaní   spaľovní  odpadov  a   zariadení  na
         spoluspaľovanie   odpadov   sa   musia   vykonať   všetky
         preventívne  opatrenia,  aby  sa  pri  dodávke  a  príjme
         a medziskladovaní  odpadov zabránilo  zaťaženiu životného
         prostredia,  a ak  to nie  je možné,  v maximálnej  miere
         obmedzilo   najmä   znečistenie   ovzdušia,   obťažovanie
         zápachom, ako aj priame ohrozenie zdravia ľudí.
2.3.2    Spaľovne   odpadov  musia   byť  prevádzkované   s  takou
         účinnosťou  spaľovania,  aby  obsah  celkového  organicky
         viazaného  uhlíka (TOC)  vo zvyškovej  škváre a popolčeku
         bol nižší ako 3% alebo  spaľovacie straty boli nižšie ako
         5%  suchej  hmotnosti  spaľovaných  odpadov.  Ak  sa táto
         hodnota nezabezpečí,  musí sa odpad  pred spálením vhodne
         upraviť.
2.3.3    Všetky  spaľovne odpadov  musia byť  navrhnuté, vybavené, 
         vybudované  a prevádzkované  tak, aby  teplota spalín  za
         posledným   prívodom    spaľovacieho   vzduchu   riadeným
         a rovnomerným   spôsobom   aj   pri   najnepriaznivejších
         podmienkach  dosahovala  hodnotu   850  stupňov  C  počas
         minimálne  dvoch sekúnd  pri obsahu  kyslíka najmenej 6%;
         teplota  sa  musí  merať   v  blízkosti  vnútornej  steny
         spaľovacej komory  alebo na inom  reprezentatívnom mieste
         v súlade  s  povolením  okresného  úradu.  Ak  sa spaľujú
         nebezpečné odpady  s obsahom organických  zlúčenín chlóru
         viac ako 1% vyjadrených ako chlór, musí sa teplota zvýšiť
         na 1 100 stupňov C.
2.3.4    Každá spaľovacia linka spaľovne odpadov musí byť vybavená
         najmenej jedným prídavným horákom. Tieto horáky musia byť
         automaticky  uvedené do  prevádzky, ak  teplota spalín po
         poslednom  prívode  spaľovacieho  vzduchu  klesne pod 850
         stupňov C,  resp. 1 100 stupňov  C. Prídavné horáky musia
         byť  v  prevádzke  aj  počas  nábehu  a odstavovania, aby
         teplota v  žiadnom intervale spaľovania  neklesla pod 850
         stupňov  C, resp.  1 100  stupňov C  po celý  čas, kým sa
         v spaľovacom priestore nachádza ešte nespálený odpad.
         Počas   nábehu   a   odstavovania,   keď  teplota  spalín
         nedosahuje 850 stupňov C, resp.  1 100 stupňov C, môžu sa
         prídavné horáky  prevádzkovať len s  kvapalnými palivami, 
         pri  ktorých  nebudú  vyššie  emisie  ako  pri  spaľovaní
         plynového  oleja s  obsahom síry  maximálne 0, 2%  objemu, 
         skvapalnenými plynmi alebo zemným plynom.
2.3.5    Zariadenia   na   spoluspaľovanie   odpadov   musia   byť
         navrhnuté, vybavené, vybudované  a prevádzkované tak, aby
         teplota spalín pri spaľovaní odpadov po poslednom prívode
         spaľovacieho vzduchu  riadeným a rovnomerným  spôsobom aj
         pri  najnepriaznivejších  podmienkach  dosahovala hodnotu
         850  stupňov  C  počas   najmenej  dvoch  sekúnd.  Ak  sa
         spoluspaľuje  nebezpečný  odpad   s  obsahom  organických
         zlúčenín chlóru  viac ako 1% vyjadrených  ako chlór, musí
         sa teplota zvýšiť na 1 100 stupňov C.
2.3.6    Spaľovne odpadov a  zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
         musia byť vybavené automatickým systémom, ktorý zabezpečí
         odstavenie prísunu odpadu
         a) pri nábehu, keď sa ešte nedosiahla teplota 850 stupňov
            C, resp. 1 100 stupňov C alebo teplota určená okresným
            úradom v zmysle bodov 2.3.7 a 2.3.8, 
         b) pri každom  poklese teploty pod  850 stupňov C,  resp.
            1 100  stupňov  C  alebo  pod  teplotu určenú okresným
            úradom v zmysle bodov 2.3.7 a 2.3.8, 
         c) v každom  prípade, keď  kontinuálne meranie zabudované
            podľa  podmienok  osobitného   predpisu 3)  ukáže,  že
            v dôsledku  poruchy zariadení  na čistenie  odpadových
            plynov boli prekročené emisné limity.
2.3.7    Okresný  úrad  môže  pre  určité  kategórie odpadov alebo
         určité tepelné  procesy, ktoré musia  byť vyšpecifikované
         v povolení, povoliť aj iné  prevádzkové podmienky, ako sú
         uvedené v bode 2.3.3.  Odlišné prevádzkové podmienky však
         nesmú spôsobiť vyššiu tvorbu  zvyškov zo spaľovania alebo
         vyšší  obsah  organického  uhlíka  vo  zvyškoch,  ako  je
         uvedené v bode 2.3.2.
2.3.8    Okresný  úrad  môže  pre  určité  kategórie odpadov alebo
         určité tepelné  procesy, ktoré musia  byť vyšpecifikované
         v povolení, povoliť aj iné  prevádzkové podmienky, ako sú
         uvedené v bode 2.3.5, za  podmienok, že emisné limity pre
         organický  uhlík   a  CO  v   odpadových  plynoch  nebudú
         prekročené.
         V priemysle  výroby  celulózy  a  papiera  je  podmienkou
         udelenia  takého  povolenia,  že  pri spaľovaní vlastných
         odpadov  v kotle  na drevnú  kôru v  mieste vzniku odpadu
         nebude prekročený emisný limit pre plynné organické látky
         vyjadrené ako celkový organický uhlík podľa bodu 4.2.
2.3.9    Spaľovne odpadov a  zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
         musia byť navrhnuté, vybavené, vybudované a prevádzkované
         tak,  aby   emisie  vypúšťané  do   ovzdušia  nespôsobili
         významné  znečistenie  prízemného  ovzdušia;  osobitne je
         potrebné odpadové  plyny kontrolovane vypúšťať  cez komín
         za podmienok dodržania  kvality ovzdušia podľa osobitného
         predpisu. 4)  Výška  komína  sa  musí  voliť  tak, aby sa
         zaručila  ochrana  zdravia  ľudí  a  životného prostredia
         v súlade s prílohou č. 6.
2.3.10   Teplo  vznikajúce  pri   spaľovaní  alebo  spoluspaľovaní
         odpadov musí byť podľa možnosti využité.
2.3.11   Infekčný  nemocničný  odpad  sa  podáva  do  spaľovacieho
         zariadenia  bez  predbežného  zmiešania  s  inými  druhmi
         odpadov a bez priameho kontaktu obsluhy.
------------------------------------------------------------------
3) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
   č. 474/2000    Z.z.    o    zisťovaní    množstva   vypúšťaných
   znečisťujúcich  látok,  o  spôsobe  a  podmienkach  zisťovania, 
   sledovania a preukazovania údajov  o dodržaní určených emisných
   limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania a o požiadavkách
   na technické prostriedky na monitorovanie emisií a imisií.
4) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
   č. 705/2002 Z.z. o kvalite ovzdušia.

3.       PODMIENKY PLATNOSTI EMISNÝCH LIMITOV
3.1      Podmienky   platnosti  emisných   limitov  pre   spaľovne
         komunálnych   odpadov,  pre   ktoré  sa   začalo  konanie
         o vydanie  súhlasu na  povolenie stavby  do 31.  decembra
         2001, platné do 27. decembra 2005
3.1.1    Emisné  limity pre  zariadenia na  spaľovanie komunálnych
         odpadov platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn
         pri  štandardných  podmienkach  101, 32  kPa  a  0 stupňov
         C a  pri  obsahu  kyslíka   v  spalinách  pre  zariadenia
         s kapacitou  1 tony  a menšou  za hodinu  17% obj.  a pre
         zariadenia s  kapacitou vyššou ako  1 tona za  hodinu 11%
         obj.
3.1.2    Od 28. decembra 2005 podmienky platnosti emisných limitov
         pre spaľovne komunálnych odpadov platia podľa bodu 3.3.
3.2      Podmienky   platnosti  emisných   limitov  pre   spaľovne
         nebezpečných  odpadov,   pre  ktoré  sa   začalo  konanie
         o vydanie  súhlasu na  povolenie stavby  do 31.  decembra
         2001, platné do 27. decembra 2005
3.2.1    Emisné limity  pre zariadenia na  spaľovanie nebezpečných
         odpadov platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn
         pri  štandardných  podmienkach  101, 32  kPa  a  0 stupňov
         C a pri obsahu kyslíka v spalinách 11% obj.
3.2.2    Od 28. decembra 2005 podmienky platnosti emisných limitov
         pre spaľovne nebezpečných odpadov platia podľa bodu 3.3.
3.3      Podmienky   platnosti  emisných   limitov  pre   spaľovne
         odpadov, pre ktoré sa začne  konanie o vydanie súhlasu na
         povolenie stavby  alebo jej zmeny,  zmeny technologických
         zariadení alebo  zmeny ich využívania od  1. januára 2002
         a pre spoluspaľovanie odpadov v zariadeniach uvedených do
         prevádzky od 1. januára 2002
         Podmienky platnosti emisných limitov sú:
         a) teplota  273 K,  tlak  101, 3  kPa, obsah  kyslíka 11%, 
            suchý plyn, 
         b) teplota 273 K, tlak 101, 3 kPa, obsah kyslíka 3%, suchý
            plyn, ak sa spaľujú výlučne odpadové oleje, 5)
         c) ak  sa odpad  spaľuje alebo  spoluspaľuje v  atmosfére
            obohatenej kyslíkom, môže okresný úrad určiť iný obsah
            referenčného    kyslíka,    ktorý    zodpovedá   týmto
            podmienkam, 
         d) pri spoluspaľovaní  odpadov sa emisné  limity vzťahujú
            na celkový obsah kyslíka určeného podľa bodu 5.3.1, 
         e) ak  sa  v  spaľovni   odpadov  alebo  v  zariadení  na
            spoluspaľovanie odpadov spaľujú nebezpečné odpady a na
            týchto  zariadeniach  je  zabudované  a  prevádzkované
            zariadenie   na  čistenie   spalín,  výsledky  merania
            emisných  hodnôt sa  prepočítajú na  referenčný kyslík
            len v tom prípade, ak je skutočná koncentrácia kyslíka
            meraná   v  rovnakom   intervale  (perióde),   ako  je
            príslušná  znečisťujúca  látka  spaľovaná,  vyššia ako
            hodnota určeného referenčného kyslíka.
------------------------------------------------------------------
5) § 42 zákona  č. 223/2001 Z.z. o  odpadoch a o  zmene a doplnení
   niektorých zákonov.

4.       EMISNÉ LIMITY PRE SPAĽOVNE ODPADOV
4.1      Emisné limity  pre spaľovne odpadov, pre  ktoré sa začalo
         konanie  o   vydanie  súhlasu  na   povolenie  stavby  do
         31. decembra 2001, platné do 27. decembra 2005
4.1.1    Emisné limity pre spaľovne komunálnych odpadov

------------------------------------------------------------------------------------
Znečisťujúca látka - kapacita  1 t.h-1 a menej 1 až 3 t.h-1 vrátane Viac ako 3 t.h-1
------------------------------------------------------------------------------------
                                Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------------------------
Tuhé znečisťujúce látky spolu          50              30                   20

Organické znečisťujúce látky
vo forme plynov a pár
vyjadrené ako celkový
organický uhlík                        20              20                   20

Ťažké kovy
Pb, Cu, Mn                                           spolu 5              spolu 5
As, Ni, Cr, Co                         *             spolu 1              spolu 1
Hg, Tl, Cd                                           spolu 0, 2            spolu 0, 2

Plynné zlúčeniny chlóru
vyjadrené ako HCl                      30              30                   15

Plynné zlúčeniny fluóru
vyjadrené ako HF                       *                2                    1

Oxid uhoľnatý (CO)                     100            100                  100

Oxidy síry (SO2)                       *              300                  100

Oxidy dusíka ako NO2                   *              400                  400
------------------------------------------------------------------------------------
* Platia všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3.

Poznámky:
1. Do 31. decembra 2004 platí emisný limit 2 mg.m-3 pre jestvujúce
   zdroje pre As, Ni, Cr a Co.
2. Referenčný kyslík pre zariadenia s kapacitou 1 t.h-1 a menej je
   17%.
3. Pre  spaľovne  odpadov  s  kapacitou  menej  ako  6 t.h-1 platí
   uvedený emisný limit pre oxidy dusíka aj od 27. decembra 2005.
4. Emisné limity  pre ďalšie znečisťujúce látky,  ktoré sú uvedené
   v prílohe  č. 1, sa  neurčujú  a  neuplatňujú sa  ani všeobecné
   emisné limity, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.

4.1.2    Emisné limity pre spaľovne nebezpečných odpadov

----------------------------------------------------------------------
Znečisťujúca látka - kapacita    3 t.h-1 a menej     Viac ako 3 t.h-1
----------------------------------------------------------------------
                                Emisný limit [mg.m-3]
----------------------------------------------------------------------
Tuhé znečisťujúce látky spolu          30                    20

Organické znečisťujúce látky vo
forme plynov a pár vyjadrené ako
celkový organický uhlík                20                    20

Ťažké kovy
Pb, Cu, Mn                           spolu 5               spolu 5
As, Ni, Cr, Co                       spolu 1               spolu 1
Cd, Hg, Tl                           spolu 0, 2             spolu 0, 2

Plynné zlúčeniny chlóru
vyjadrené ako HCl                      30                    15

Plynné zlúčeniny fluóru
vyjadrené ako HF                        2                     1

Oxid uhoľnatý (CO)                    100                   100

Oxidy síry (SO2)                      300                   100

Oxidy dusíka ako NO2                  500                   500
----------------------------------------------------------------------

Poznámky:
1. Do 31. decembra 2004 platí emisný limit 2 mg.m-3 pre jestvujúce
   zdroje pre As, Ni, Cr a Co.
2. Ak nemožno dosiahnuť uvedený emisný limit pre SO2 bez odsírenia
   (napr.  pri spaľovaní  nebezpečných odpadov  s vysokým  obsahom
   síry), emisný stupeň oxidov síry nesmie prekročiť hodnotu 10%.
3. Pre spaľovne odpadov s kapacitou menej ako 6 t.h-1 platí emisný
   limit pre oxidy dusíka 400 mg.m-3 aj od 27. decembra 2005.
4. Emisné limity  pre ďalšie znečisťujúce látky,  ktoré sú uvedené
   v prílohe  č. 1, sa  neurčujú  a  neuplatňujú sa  ani všeobecné
   emisné limity, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.

4.1.3    Platnosť emisných limitov od 28. decembra 2005
         Od 28. decembra 2005 platia  emisné limity podľa bodu 4.2
         okrem  emisných  limitov  pre  oxidy  dusíka pre spaľovne
         odpadov s menovitou kapacitou menej ako 6 t.h-1.
4.2      Emisné limity  pre spaľovne odpadov,  pre ktoré sa  začne
         konanie o  vydanie súhlasu na povolenie  stavby alebo jej
         zmeny,  zmeny technologických  zariadení alebo  zmeny ich
         využívania od 1. januára 2002
4.2.1    Emisné limity určené ako denné priemery

------------------------------------------------------------------
Znečisťujúca látka                           Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
Celkové tuhé znečisťujúce látky                          10
Organické znečisťujúce látky vo forme plynov
a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík              10

Plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl                10

Plynné zlúčeniny fluóru vyjadrené ako HF                  1

Oxid siričitý (SO2)                                      50

Oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2)
vyjadrené ako oxid dusičitý                             200*
------------------------------------------------------------------
* Pre spaľovne odpadov  s kapacitou do 6 t.h-1  vrátane, pre ktoré
  sa začalo  konanie o vydanie  súhlasu na povolenie  stavby alebo
  jej zmeny pred 31. decembrom  2001, platia uvedené emisné limity
  aj od 27. decembra 2005 podľa bodov 4.1.1 a 4.1.2.

4.2.2    Emisné limity určené ako polhodinové priemery

------------------------------------------------------------------
Znečisťujúca látka                     (100%) A          (97%) B
------------------------------------------------------------------
                      Emisný limit [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
Celkové tuhé znečisťujúce látky          30                 10

Organické znečisťujúce látky vo
forme plynov a pár vyjadrené ako
celkový organický uhlík                  20                 10

Plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené
ako HCl                                  60                 10

Plynné zlúčeniny fluóru vyjadrené
ako HF                                    4                  2

Oxid siričitý (SO2)                     200                 50

Oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý
(NO2) vyjadrené ako oxid dusičitý       400*               200*
------------------------------------------------------------------
* Pre spaľovne odpadov  s kapacitou do 6 t.h-1  vrátane, pre ktoré
  sa začalo  konanie o vydanie  súhlasu na povolenie  stavby alebo
  jej zmeny pred 31. decembrom  2001, platia uvedené emisné limity
  aj od  27. decembra 2005 podľa  bodov 4.1.1 a 4.1.2  a § 3 tejto
  vyhlášky.

Podmienky dodržania emisného limitu:
A - žiadna hodnota polhodinového priemeru  v roku nesmie prekročiť
    uvedené hodnoty, 
B - 97%  polhodinových priemerov  v roku  nesmie prekročiť uvedené
    hodnoty.

4.2.3 Emisné limity pre ťažké kovy

----------------------------------------------------------------------
Znečisťujúce látky                               Emisný limit [mg.m-3]
----------------------------------------------------------------------
Tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl)      Spolu 0, 05

Kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd)
----------------------------------------------------------------------
Ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg)            0, 05
----------------------------------------------------------------------
Antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako antimón (Sb)

Arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako arzén (As)

Olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako olovo (Pb)

Chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako chróm (Cr)

Kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kobalt (Co)      Spolu 0, 5

Meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako meď (Cu)

Mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako mangán (Mn)

Nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako nikel (Ni)

Vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako vanád (V)
----------------------------------------------------------------------
Emisné limity  sú určené ako priemerné  hodnoty merania pri trvaní
odberu vzorky minimálne 30 min. a maximálne 8 hodín.
Priemerné hodnoty platia aj pre  plynné formy emisií ťažkých kovov
a ich zlúčenín.

4.2.4    Emisné limity pre dioxíny a furány
         Dioxíny a furány 0, 1 ng.m-3
         Emisné limity sú určené  ako priemerné hodnoty pri trvaní
         odberu vzorky minimálne 6 hodín a maximálne 8 hodín.
         Hodnota   emisného   limitu   sa   vzťahuje   na  celkovú
         koncentráciu dioxínov a  furánov prepočítaných na toxický
         ekvivalent podľa bodu 8.
4.2.5    Emisný limit pre oxid uhoľnatý
         Pre  oxid  uhoľnatý  platia  tieto  limitné  koncentrácie
         v odpadových plynoch  s výnimkou nábehových  a odstavných
         fáz:
         a) 50 mg.m-3 ako denný priemer, 
         b) 150 mg.m-3 pre najmenej  95% zo všetkých 10-minútových
            priemerných  hodnôt   alebo  100  mg.m-3   pre  všetky
            polhodinové priemerné hodnoty, ktoré sú namerané počas
            ľubovoľného 24-hodinového  intervalu (plávajúci časový
            interval).

         Okresný úrad môže určiť  pre spaľovne odpadov na princípe
         fluidného lôžka  iné emisné hodnoty  CO, nie však  vyššie
         ako 100 mg.m-3 ako hodinový priemer.

4.2.6    Emisné limity pre ďalšie znečisťujúce látky
         Emisné  limity pre  ďalšie znečisťujúce  látky, ktoré  sú
         uvedené v prílohe č. 1, sa  neurčujú a neuplatňujú sa ani
         všeobecné emisné limity, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.

5.       EMISNÉ LIMITY PRE ZARIADENIA NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV
5.1      Emisné limity  pre zariadenia na  spoluspaľovanie odpadov
         uvedené  do prevádzky  do 31. decembra  2001, ktoré začnú
         spoluspaľovanie   do   29. decembra   2004,   platné   do
         27. decembra 2005
         Pri  spaľovaní  odpadov  v  iných  zariadeniach,  ako  sú
         spaľovne odpadov,  platia pre vybrané  znečisťujúce látky
         pre danú  technológiu alebo zariadenie  špecifické emisné
         limity, ktoré sú určené v tejto prílohe.
         Pre  znečisťujúce látky,  ktoré sa  v spalinách vyskytujú
         len v  dôsledku spaľovania odpadov,  platia emisné limity
         pre spaľovne odpadov podľa bodov 3.1 a 4.1 tejto časti.
         Pre znečisťujúce látky, ktoré  sú vnášané súčasne palivom
         alebo surovinou  a spaľovaným odpadom  alebo vznikajú pri
         danom  technologickom procese  aj bez  spaľovania odpadu, 
         platia  emisné  limity   pre  spaľovne  odpadov  (vrátane
         referenčného    kyslíka),     ak    podiel    vznikajúcej
         znečisťujúcej látky vnášanej  odpadom alebo pri spaľovaní
         odpadu z celkového  hmotnostného toku danej znečisťujúcej
         látky odvádzanej  spalinami je vyšší  ako 30%. Hmotnostný
         tok  danej  znečisťujúcej  látky  odvádzanej spalinami sa
         zistí ako rozdiel hmotnostného  toku pri spaľovaní odpadu
         a bez  spaľovania  odpadu.  Ak  je  hmotnostný podiel 30%
         a menší,  platia  všeobecne  platné  emisné  limity  (bez
         prepočtu na referenčný kyslík), ak v tejto prílohe nie je
         pre  danú technológiu  a znečisťujúcu  látku určené inak.
         Pre rotačné  cementárske pece platí emisný  limit pre NOx
         800 mg.m-3 bez ohľadu na podiel spaľovaného odpadu.
         Pre  ostatné znečisťujúce  látky platia  všeobecné emisné
         limity. Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané
         na  suchý plyn  pri štandardných  podmienkach. Špecifické
         emisné limity platia pre  referenčný obsah kyslíka, ktorý
         je  určený v  tejto prílohe.  Prírastok hmotnostného toku
         jednotlivých  znečisťujúcich látok  odvádzaných spalinami
         (okrem  tuhých  znečisťujúcich  látok,  NOx,  SO2  a  CO)
         zistený  ako  rozdiel  hmotnostných  tokov  pri spaľovaní
         a bez   spaľovania   odpadov   nesmie   byť   vyšší   ako
         1, 2-násobok   hmotnostného   toku   znečisťujúcich  látok
         odvádzaných   spalinami   z   technologicky   a  výkonovo
         zodpovedajúcej   spaľovne    odpadov   (hmotnostné   toky
         zodpovedajúce   príslušným   koncentračným   limitom  pre
         spaľovne odpadov).
         Pre rotačné cementárske pece možno považovať za palivo aj
         odpadové  ropné  oleje,  ak  neobsahujú  chlór  vo väčšom
         množstve  ako 0, 5%  a PCB  a PCT  vo väčšom  množstve ako
         50 mg.kg-1.
         Podmienky   spaľovania   odpadov   (z   hľadiska  ochrany
         ovzdušia)  v iných  zariadeniach, ako  sú spaľovne,  určí
         okresný  úrad. Všeobecné  podmienky prevádzkovania  (body
         2.1  a  2.2)  sa  uplatňujú  primerane  v  závislosti  od
         charakteru   a   množstva   spaľovaného   odpadu  a  času
         spaľovania.
5.2      Emisné limity pre  zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, 
         ktoré  boli  uvedené  do  prevádzky  do 31. decembra 2001
         a ktoré  začnú  spoluspaľovanie   do  29. decembra  2004, 
         platné od 28. decembra 2005
         Od 28. decembra 2005 platia  emisné limity pre zariadenia
         na  spoluspaľovanie   odpadov,  ktoré  boli   uvedené  do
         prevádzky   do   31. decembra    2001   a   ktoré   začnú
         spoluspaľovanie do 29. decembra 2004 podľa bodu 5.3.
5.3      Emisné limity  na spoluspaľovanie odpadov  pre zariadenia
         uvedené do prevádzky od 1. januára 2002
5.3.1    Všeobecné   podmienky   určenia   emisných   limitov  pri
         spoluspaľovaní odpadov
         Ak   nie  je   v  uvedených   tabuľkách  pre   jednotlivé
         technológie uvedený celkový emisný  limit "C", použije sa
         na  výpočet emisného  limitu pre  danú znečisťujúcu látku
         zmesný vzťah.
         Emisný limit pre každú  príslušnú znečisťujúcu látku a CO
         v odpadových   plynoch   zo   zariadení,   v  ktorých  sa
         spoluspaľujú odpady, sa vypočíta podľa tohto vzťahu:

                 Vodpad . Codpad + Vproces . Cproces
            C = -------------------------------------
                         Vodpad + V proces

Vodpad:  Objem spalín  výlučne zo spaľovania  odpadov určený podľa
         odpadu  s  najnižšou  výhrevnosťou  uvedenou  v  povolení
         a vztiahnutý na podmienky tejto vyhlášky.
         Pokiaľ je uvoľnené teplo  zo spaľovania odpadu menšie ako
         10%  z celkového  uvoľneného tepla,  vypočíta sa  hodnota
         Vodpad z takého  predpokladaného množstva odpadu, ktorého
         spálením by sa uvoľnilo 10% z celkového uvoľneného tepla.

Codpad : Emisné  limity  pre  relevantné  znečisťujúce  látky a CO
         platné pre spaľovne odpadov podľa bodu 4.2.

Vproces: Objem   odpadových  plynov   zo  zariadenia   využívaného
         (príslušného)   procesu  vrátane   spaľovania  povolených
         a v procese bežne používaných palív (s vylúčením odpadov)
         pri  zohľadnení  referenčného  kyslíka  určeného pre daný
         proces, resp.  zariadenie. V prípade, že  pre daný proces
         alebo zariadenie  nie je určený  referenčný kyslík, treba
         vziať  za  základ  skutočný  obsah  kyslíka  v odpadových
         plynoch bez zriedenia prívodom  vzduchu, ktorý pre proces
         nie  je  potrebný.  Ostatné  podmienky  určenia  emisných
         limitov (tlak,  teplota, suchý plyn)  sú určené v  bodoch
         5.3.2 až 5.3.4.

Cproces: Emisné limity pre  vybrané technologické procesy, uvedené
         v bode 5.3.3,  alebo emisné limity  pre iné technologické
         procesy  spaľovaní  štandardných  povolených  palív  (bez
         odpadov). Ak  takéto emisné limity nie  sú určené právnym
         predpisom, použijú sa emisné limity určené v povolení. Ak
         v povolení  nie  sú  určené  emisné  limity,  použijú  sa
         skutočné emisné koncentrácie.

C:       Celková  hodnota emisného  limitu a  referenčného kyslíka
         určeného pre vybrané technológie alebo vypočítaného podľa
         uvedeného vzťahu, ktorá nahradí určené emisné limity.

         Ak sa  v zariadení na spoluspaľovanie  odpadov získa viac
         ako 40% energie zo  spaľovania nebezpečných odpadov alebo
         ak  sa  v  zariadení  na  spoluspaľovanie odpadov spaľuje
         neupravený zmesný  komunálny odpad, platia  emisné limity
         ako pre spaľovne odpadov podľa  bodu 4.2 a ustanovenia na
         určenie emisného limitu pre zariadenia na spoluspaľovanie
         odpadov sa neuplatňujú. Pod zmesným komunálnym odpadom sa
         myslí  odpad  z  domácností,  komerčný priemyselný odpad, 
         ktorý  je v  dôsledku  svojej  povahy a  zloženia podobný
         odpadu z domácností mimo skupín  odpadu 2001 a 2002 podľa
         osobitného predpisu. 6)
------------------------------------------------------------------
6) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
   č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
   vyhlášky č. 409/2002 Z.z.

5.3.2    Osobitné podmienky pre cementárske rotačné pece
         Denné  priemery pri  kontinuálnom meraní:  periódy odberu
         vzoriek a  ostatné požiadavky merania  sa uplatňujú podľa
         ustanovení  tejto  vyhlášky   a  osobitného  predpisu. 4)
         Všetky  hodnoty  sú  v  mg.m-3,  pre  dioxíny  v  ng.m-3.
         Priemerné  polhodinové  koncentrácie  sú  potrebné len na
         výpočet denného priemeru.
         Výsledky   merania   musia   byť   prepočítané  na  tieto
         štandardné podmienky: teplota 273 K, tlak 101, 325 kPa pri
         obsahu kyslíka 10% obj. v suchom plyne.
5.3.2.1  C - celkové emisné limity

------------------------------------------------------------------
Znečisťujúca látka                                  C
                                                 [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
Celkové tuhé znečisťujúce látky                    30

Plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl          10

Plynné zlúčeniny fluóru vyjadrené ako HF            1

NOx vyjadrené ako NO2                             500 1)

Cd + Tl                                             0, 05

Hg                                                  0, 05

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V                   0, 5

Dioxíny a furány                                    0, 1 ng.m-3
------------------------------------------------------------------
1) Pre cementárske  rotačné pece, ktoré boli  uvedené do prevádzky
   do  31. decembra  2001,  platí  emisný  limit  pre oxidy dusíka
   vyjadrené ako  NO2 800 mg.m-3, aj  keď začnú spoluspaľovanie od
   29. decembra 2004.

   Do 1. januára 2008 môže okresný úrad určiť inú hodnotu emisného
   limitu pre  oxidy dusíka pre cementárske  pece pracujúce mokrým
   spôsobom,  alebo ktoré  spaľujú menej  ako 3  t.h-1 odpadu,  ak
   určená koncentrácia  NOx vyjadrených ako NO2  nebude vyššia ako
   1 200 mg.m-3.

   Do 1. januára 2008 môže okresný úrad určiť inú hodnotu emisného
   limitu pre tuhé znečisťujúce  látky pre cementárske pece, ktoré
   spaľujú menej ako 3 t.h-1 odpadu, ak určená koncentrácia tuhých
   znečisťujúcich látok nebude vyššia ako 50 mg.m-3.

5.3.2.2  C - celkové  emisné limity  pre SO2  a celkový  organický
             uhlík

------------------------------------------------------------------
Znečisťujúca látka                                  C
                                                 [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
SO2                                                50
Celkový organický uhlík (TOC)                      10
------------------------------------------------------------------
Okresný úrad môže určiť inú hodnotu emisného limitu, keď SO2 a TOC
nepochádzajú zo spaľovania odpadov.

5.3.2.3  Emisné limity pre CO
         Emisné limity pre CO môže určiť okresný úrad.
5.3.3    Osobitné podmienky  na spoluspaľovanie odpadov  v kotloch
         na spaľovanie palív
         Podľa  druhu,  zloženia  a  množstva  odpadu,  ak nehrozí
         riziko    ohrozenia     životného    prostredia,    možno
         spoluspaľovanie povoliť aj v kotli s tepelným príkonom od
         0, 3 MW do 5 MW.

Spoluspaľovať odpady možno len  v zariadeniach na spaľovanie palív
s tepelným príkonom 5 MW a viac.

Emisné   limity  platia   ako  denné   priemery  pri  štandardných
podmienkach:  teplota  273  K,   tlak  101, 325  kPa,  suchý  plyn.
Polhodinové priemery sú potrebné len na výpočet denných priemerov.
Emisné limity sú členené podľa tepelného príkonu v MW.

5.3.3.1  Cproces pre tuhé palivá v mg.m-3 pri obsahu kyslíka 6% obj.

---------------------------------------------------------------------
Znečisťujúca látka  <50 MW 1)  50 - 100 MW  100 - 300 MW  >300 MW
---------------------------------------------------------------------
                            [mg.m-3]
---------------------------------------------------------------------
SO2
Všeobecne                        850         850 až 200     200

Domáce palivo                alebo účinnosť  lineárne      alebo
                               odsírenia     znižovanie    účinnosť
                                 >= 90%      od 100 do     odsírenia
                                             300 MW alebo  >= 95%
                                             účinnosť
                                             odsírenia
                                             >= 92%

NOx vyjadrené
ako NO2                          400             300        200

Tuhé znečisťujúce
látky                 50          50              30         30
---------------------------------------------------------------------
1) Pre SO2 a NOx platia emisné  limity podľa časti I bodov 1.6.3.2
   a 1.6.4.2.

Do 1. januára  2007 pre zariadenia s  tepelným príkonom vyšším ako
50 MW, v ktorých sa  spoluspaľujú výlučne nebezpečné odpady, platí
emisný limit pre NOx podľa časti I bod 1.6.

Do 1. januára  2008 môže určiť  okresný úrad inú  hodnotu emisného
limitu pre NOx a SO2 pre  zariadenia na spaľovanie tuhých palív na
princípe fluidného spaľovania s tepelným príkonom 100 MW až 300 MW
uvedené do  prevádzky do 31. decembra  2001, ak v  povolení určená
koncentrácia Cproces  pre NOx vyjadrené ako  NO2 nebude vyššia ako
350 mg.m-3  a pre SO2  nebude vyššia od  850 mg.m-3 do  400 mg.m-3
v lineárnej závislosti od tepelného príkonu 100 MW až 300 MW.

5.3.3.2 Cproces pre biomasu v mg.m-3 pri obsahu kyslíka 6% obj.

-------------------------------------------------------------------
Znečisťujúca látka  < 50 MW 1)  50 - 100 MW  100 - 300 MW  > 300 MW
-------------------------------------------------------------------
                            [mg.m-3]
-------------------------------------------------------------------
SO2                               200           200          200

NOx vyjadrené ako
NO2                               350           300          300

Tuhé znečisťujúce
látky                   50         50            30           30
-------------------------------------------------------------------
1) Pre SO2 a NOx platia emisné  limity podľa časti I bodov 1.6.3.2
   a 1.6.4.2.

Do 1. januára  2008 môže určiť  okresný úrad inú  hodnotu emisného
limitu  pre  NOx  pre  zariadenia  na  spaľovanie  tuhých palív na
princípe fluidného spaľovania s príkonom  100 až 300 MW uvedené do
prevádzky do  31. decembra 2001, ak  koncentrácia Cproces pre  NOx
určená v povolení nebude vyššia ako 350 mg.m-3.

5.3.3.3  Cproces pre  kvapalné palivá v mg.m-3  pri obsahu kyslíka
         3% obj.

------------------------------------------------------------------
Znečisťujúca látka  < 50 MW 1)  50 - 100 MW  100 - 300 MW > 300 MW
------------------------------------------------------------------
                            [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
SO2                               850        850 až 200     200
                                             lineárne
                                             znižovanie
                                             od 100
                                             do 300 MW

NOx vyjadrené
ako NO2                           400           300         200

Tuhé znečisťujúce
látky                    50        50            30          30
------------------------------------------------------------------
1) Pre SO2 a NOx platia emisné  limity podľa časti I bodov 1.7.3.2
   a 1.7.4.2.

5.3.3.4 C - celkový emisný limit pre ťažké kovy, dioxíny a furány

C v  mg.m-3 pri  obsahu kyslíka  6% obj.  Všetky priemerné hodnoty
počas odberu vzorky min. 30 minút a max. 8 hodín.

------------------------------------------------------------------
Znečisťujúca látka                                  C
                                                [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
Cd + Tl                                            0, 05

Hg                                                 0, 05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V          0, 5
------------------------------------------------------------------

C v  ng.m-3 pri  obsahu kyslíka  6% obj.  Všetky priemerné hodnoty
počas odberu vzorky v trvaní min. 6 hodín a max. 8 hodín.

------------------------------------------------------------------
Znečisťujúca látka                                  C
                                                [ng.m-3]
------------------------------------------------------------------
Dioxíny a furány                                   0, 1
------------------------------------------------------------------

5.3.4    Osobitné  podmienky pre  ostatné neuvedené  technologické
         procesy
         C -  celkové emisné  limity pre  dioxíny, furány  a ťažké
         kovy

C v ng.m-3. Všetky priemerné hodnoty  počas odberu vzorky v trvaní
min. 6 hodín a max. 8 hodín.

------------------------------------------------------------------
Znečisťujúca látka                                  C
                                                [ng.m-3]
------------------------------------------------------------------
Dioxíny a furány                                   0, 1
------------------------------------------------------------------

C v mg.m-3.  Všetky priemerné hodnoty počas  odberu vzorky min. 30
minút a max. 8 hodín.

------------------------------------------------------------------
Znečisťujúca látka                                  C
                                                [mg.m-3]
------------------------------------------------------------------
Cd + Tl                                            0, 05

Hg                                                 0, 05
------------------------------------------------------------------

6.       Zvyšky
         Zvyškami  sa  rozumejú  všetky   kvapalné  a  tuhé  látky
         (vrátane    roštového   popola    a   škvary,   kotlového
         a filtračného   popolčeka,  tuhých   reakčných  produktov
         z čistenia  spalín,  kalov  z  čistenia  odpadových  vôd, 
         použitých   katalyzátorov  a   aktívneho  uhlia),   ktoré
         vznikajú   pri   spaľovaní,   čistení   spalín,   čistení
         odpadových  vôd   alebo  pri  iných   procesoch  v  rámci
         spaľovania odpadu.
         Pri  prevádzke  spaľovne   odpadov  alebo  zariadenia  na
         spoluspaľovanie odpadov treba  predchádzať tvorbe zvyškov
         alebo ich tvorbu podľa množstva a škodlivosti obmedziť na
         minimum.  Zvyšky   sa  musia  podľa   možnosti  zhodnotiť
         (recyklovať)  priamo  v  zariadení  na spaľovanie odpadov
         alebo  mimo  neho  pri  dodržaní osobitných predpisov. 7)
         Suché  zvyšky  vo  forme  prachu,  napr. kotlový popolček
         a vysušené zvyšky z čistenia  spalín, sa musia dopravovať
         a medziskladovať tak, aby  sa zamedzilo ich rozprašovaniu
         do prostredia, napr. v uzavretých kontajneroch.
         Pri zneškodňovaní alebo zužitkovaní zvyškov zo spaľovania
         alebo   spoluspaľovania   odpadov   sa   postupuje  podľa
         osobitných predpisov.
------------------------------------------------------------------
7) Napríklad zákon č. 223/2001 Z.z.

7.       Mimoriadne prevádzkové stavy
         Prevádzkovateľ  musí  v  prípade  poruchy  prevádzku v čo
         najkratšom čase obmedziť alebo odstaviť, kým sa prevádzka
         uvedie do riadneho prevádzkového stavu.
         Ak sa prekročí emisný limit,  nemôžu sa odpady v spaľovni
         alebo   v  zariadení   na  spoluspaľovanie   odpadov  bez
         prerušenia  ďalej spaľovať  alebo spaľovacie  linky ďalej
         neprerušene prevádzkovať  viac ako štyri  hodiny; celkový
         čas takého stavu počas roka nesmie prekročiť 60 hodín.
         Priemerná polhodinová  koncentrácia tuhých znečisťujúcich
         látok  v  emisiách  nesmie  v  žiadnom  prípade prekročiť
         hodnotu 150  mg.m-3; emisný limit CO  a organických látok
         vyjadrených  ako   celkový  organický  uhlík   sa  nesmie
         prekročiť.    Všetky   ostatné    prevádzkové   podmienky
         a požiadavky podľa bodu 2 a požiadavky týkajúce sa emisií
         CO sa musia dodržať.

8.       Ekvivalentné faktory pre dibenzodioxíny a dibenzofurány
         Na určenie kumulatívnej hodnoty emisie dioxínov a furánov
         treba  hmotnostné   koncentrácie  jednotlivých  uvedených
         dioxínov   a   furánov   pred   ich   sčítaním  vynásobiť
         nasledovnými faktormi:

------------------------------------------------------------------
                         Názov                 Toxický ekvivalent
------------------------------------------------------------------
2, 3, 7, 8       tetrachlórdibenzodioxín (TCDD)         1
1, 2, 3, 7, 8     pentachlórdibenzodioxín (PeCDD)        0, 5
1, 2, 3, 4, 7, 8   hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)         0, 1
1, 2, 3, 6, 7, 8   hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)         0, 1
1, 2, 3, 7, 8, 9   hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)         0, 1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 heptachlórdibenzodioxín (HpCDD)        0, 01
              oktachlórdibenzodioxín (OCDD)          0, 001
2, 3, 7, 8       tetrachlórdibenzofurán (TCDF)          0, 1
2, 3, 4, 7, 8     pentachlórdibenzofurán (PeCDF)         0, 5
1, 2, 3, 7, 8     pentachlórdibenzofurán (PeCDF)         0, 05
1, 2, 3, 4, 7, 8   hexachlórdibenzofurán (HxCDF)          0, 1
1, 2, 3, 6, 7, 8   hexachlórdibenzofurán (HxCDF)          0, 1
1, 2, 3, 7, 8, 9   hexachlórdibenzofurán (HxCDF)          0, 1
2, 3, 4, 6, 7, 8   hexachlórdibenzofurán (HxCDF)          0, 1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 heptachlórdibenzofurán (HpCDF)         0, 01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 heptachlórdibenzofurán (HpCDF)         0, 01
              oktachlórdibenzofurán (OCDF)           0, 001
------------------------------------------------------------------

9.       Interval spoľahlivosti merania
         Hodnoty   95%   intervalov   spoľahlivosti   jednotlivého
         výsledku  merania  nesmú  prekročiť  uvedené percentuálne
         podiely  z  hodnôt  emisných  limitov  určených ako denný
         priemer:
         oxid uhoľnatý - 10%, 
         oxid siričitý - 20%, 
         oxidy dusíka - 20%, 
         tuhé znečisťujúce látky - 30%, 
         chlorovodík - 40%, 
         fluorovodík - 40%, 
         celkový organický uhlík - 30%.

VI.      OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA

1.       SPRACOVANIE DREVA
1.1      Spracovanie dreva
         a) pri  všetkých technologických  operáciách, pri ktorých
            vznikajú  emisie tuhých  znečisťujúcich látok,  nesmie
            ich koncentrácia prekročiť hodnotu 50 mg.m-3, 
         b) pri brúsení vo výrobe dýh, preglejok, dosiek a nábytku
            nesmie   koncentrácia   tuhých   znečisťujúcich  látok
            prekročiť hodnotu 10 mg.m-3.

2.       VÝROBA A RAFINÁCIA CUKRU
2.1      Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky
2.1.1    Emisný limit pre nové zdroje
         Koncentrácia  tuhých  znečisťujúcich  látok  v odpadových
         plynoch  nesmie prekročiť  hodnotu 75  mg.m-3 počítanú vo
         vlhkom plyne.
2.1.2    Emisný limit pre jestvujúce zdroje znečisťovania
         Platí všeobecný emisný limit pre jestvujúce zdroje.

3.       SUŠIARNE ZELENÝCH KRMÍV
3.1      Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky
3.1.1    Emisný limit pre nové zdroje
         Koncentrácia  tuhých  znečisťujúcich  látok  v odpadových
         plynoch nesmie  prekročiť hodnotu 150  mg.m-3 počítanú vo
         vlhkom plyne.
3.1.2    Emisný limit pre jestvujúce zdroje znečisťovania
         Platí všeobecný emisný limit pre jestvujúce zdroje.
3.2      Emisný limit pre ostatné znečisťujúce látky
3.2.1    Emisný limit pre nové zdroje
         Pre  ostatné  znečisťujúce  látky  okrem oxidu uhoľnatého
         platia  emisné  limity  podľa  I.  časti  bodu  3.2 tejto
         prílohy. Emisný limit pre  oxid uhoľnatý sa určí osobitne
         podľa § 33 ods. 3 písm. l) zákona.
3.2.2    Emisný limit pre jestvujúce zdroje znečisťovania
         Platí všeobecný emisný limit pre jestvujúce zdroje.
3.3      Všeobecné     podmienky    prevádzkovania     pre    nové
         zdroje-obmedzenie obsahu síry v palive pre nové zdroje
         V zariadeniach na  sušenie možno spaľovať  len zemný plyn
         naftový, skvapalnené uhľovodíkové  plyny, kvapalné palivá
         s obsahom  síry najviac  1% hmotnosti  alebo tuhé  palivá
         s mernou sírnatosťou najviac 0, 5 g.MJ-1.

4.       ZARIADENIA NA ÚDENIE MÄSA A RÝB
4.1      Všeobecné podmienky prevádzkovania
         Na obmedzenie  emisií zapáchajúcich látok  treba odpadové
         plyny z procesu údenia  zachytávať a odvádzať na čistenie
         alebo realizovať iné rovnocenné opatrenia.
4.2      Platnosť všeobecných podmienok prevádzkovania
         Všeobecné  podmienky  prevádzkovania   platia  pre  veľké
         zdroje  a  stredné  zdroje,  pre  ktoré  sa začne konanie
         o vydanie  súhlasu  na  povolenie  stavby  od  1. januára
         2003. Pre  zdroje, pre ktoré sa  začalo konanie o vydanie
         súhlasu na povolenie stavby  do 31. decembra 2002, platia
         všeobecné podmienky prevádzkovania od 1. januára 2006

5.       ZARIADENIA NA PRAŽENIE A BALENIE KÁVY A KÁVOVÍN
5.1      Všeobecné podmienky prevádzkovania
         Technologické zariadenia  vrátane skladovania materiálov, 
         pri ktorých  môžu vznikať zapáchajúce  látky, je potrebné
         umiestniť do uzavretých  priestorov. Zapáchajúce odpadové
         plyny  treba  zachytávať  a  odvádzať  na  čistenie alebo
         realizovať iné rovnocenné opatrenia.
5.2      Emisné  limity  pri   zneškodňovaní  zapáchajúcich  látok
         v odpadových plynoch spaľovaním
         Pri  spaľovaní  odpadových   plynov  nesmie  koncentrácia
         plynných   organických  látok   vyjadrených  ako  celkový
         organický uhlík prekročiť hodnotu 50 mg.m-3. Okresný úrad
         určí  podmienky  spaľovania,  najmä  teplotu  spaľovania, 
         potrebnú zádrž.
5.3      Platnosť všeobecných podmienok  prevádzkovania a emisných
         limitov
         Všeobecné podmienky prevádzkovania a emisné limity platia
         pre zdroje, pre ktoré sa  začne konanie o vydanie súhlasu
         na povolenie  stavby od 1. januára  2003. Pre zdroje, pre
         ktoré sa  začalo konanie o  vydanie súhlasu na  povolenie
         stavby do  31. decembra 2002,  platia všeobecné podmienky
         prevádzkovania a emisné limity od 1. januára 2006.

Príloha č. 5
k vyhláške č. 706/2002 Z.z.

##### VELIČINY, JEDNOTKY A PREPOČTOVÉ VZŤAHY, KTORÝMI SÚ VYJADRENÉ
EMISNÉ LIMITY

I. VELIČINY A JEDNOTKY EMISIÍ A EMISNÝCH LIMITOV
Na vyjadrenie emisií a emisných limitov sa používajú tieto
veličiny a jednotky:

1. Hmotnostná koncentrácia
Hmotnostná koncentrácia (ďalej len "koncentrácia") je
hmotnosť znečisťujúcej látky vztiahnutá na jednotku objemu
odpadového plynu. Vyjadruje sa v jednotkách ng.m-3, mg.m-3, 
prípadne g.m-3.
a) Podmienky určenia emisného limitu ako hmotnostnej
koncentrácie pre nové zdroje
Hmotnostná koncentrácia, pokiaľ to nie je uvedené inak, sa
vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní
na štandardné stavové podmienky (tlak 101, 325 kPa, teplota
0 stupňov C) a určený referenčný obsah kyslíka.
Odchylne od ustanovenia predchádzajúceho odseku pri výrobe
vápenatého a horečnatého hydrátu, výrobe uhoľných brikiet, 
výrobe perlitov, výrobe a rafinácii cukru, sušení zelených
krmív, sušení dreva, výrobe cementu mokrým spôsobom a pri
špeciálnych zariadeniach, ako sú varáky a odparky, sa
počítajú koncentrácie vo vlhkom plyne (t.j. taká vlhkosť
plynu, ktorá vyplýva z technologického procesu).
Pre znečisťujúce látky, pre ktoré nie je určený referenčný
obsah kyslíka pri emisných limitoch pre vybrané
znečisťujúce látky pri vybraných technológiách
a zariadeniach (príloha č. 4), je koncentrácia vztiahnutá
na zloženie a množstvo odpadového plynu, ktoré vyplýva
z podstaty technologického procesu. Množstvo vzduchu
privádzané do zariadenia na riedenie spalín alebo
odpadových plynov alebo na ich ochladzovanie sa pri
zisťovaní koncentrácie odpočítava.
b) Podmienky určenia emisného limitu ako hmotnostnej
koncentrácie pre jestvujúce zdroje
Hmotnostná koncentrácia, pokiaľ to nie je uvedené inak, sa
udáva ako koncentrácia vo vlhkom plyne (t.j. taká vlhkosť, 
ktorá vyplýva z technologického procesu) po prepočítaní na
štandardné stavové podmienky (tlak 101, 325 kPa, teplota
0 stupňov C) a referenčný obsah kyslíka.
Ak nie je určený referenčný obsah kyslíka, je koncentrácia
vztiahnutá na zloženie a množstvo odpadového plynu, ktoré
vyplýva z podstaty technologického procesu. Množstvo
vzduchu privádzané do zariadenia na riedenie spalín alebo
odpadových plynov alebo na ich ochladzovanie sa pri
zisťovaní koncentrácie odpočítava.

2. Hmotnostný tok
Hmotnostný tok je hmotnosť znečisťujúcej látky v odpadovom
plyne vztiahnutá na jednotku času. Vyjadruje sa najmä
jednotkách kg.h-1, g.s-1, t.rok-1.

3. Emisný faktor
Emisný faktor je pomer hmotnosti znečisťujúcej látky
vypúšťanej zo zdroja alebo z jeho časti k jednotke hmotnosti
alebo k inej jednotke množstva výrobku, polotovaru, suroviny, 
alebo výkonu výrobnej technológie znečisťujúcej ovzdušie. Je
údajom charakterizujúcim pomerné množstvo emisií (merná
výrobná emisia) vystupujúcich z daného technologického
procesu (vrátane zariadenia na obmedzenie emisií) do
ovzdušia. Vyjadruje sa najmä v jednotkách kg.t-1, kg.GJ-1.

4. Emisný stupeň
Emisný stupeň je pomer hmotnosti znečisťujúcej látky
vypúšťanej zo zdroja, jeho časti alebo zo zariadenia na
obmedzovanie emisií k hmotnosti tejto látky privedenej do
procesu. Vyjadruje sa v percentách.

5. Stupeň odsírenia
Stupeň odsírenia je pomer množstva síry, ktorá sa za určitú
časovú jednotku zo zariadenia nevypustí do ovzdušia
k množstvu síry, ktorá sa za tú istú časovú jednotku privedie
do zariadenia v palive. Vyjadruje sa v percentách.

6. Tmavosť dymu
Tmavosť dymu je optická vlastnosť dymu, vyvolaná pohltením
svetla. Pri spaľovaní tuhých palív sa vyjadruje v stupňoch
podľa Ringelmanna (0 až 5) alebo opacitou v percentách (pri
použití optických prístrojov). Opacita vyjadrená v percentách
sa na stupne Ringelmanna prepočíta delením číslom 20. Ak sa
pri spaľovaní kvapalných palív kontroluje obsah sadzí meraním
tmavosti škvrny na filtri z odsatej vzorky podľa Bacharacha, 
vyjadruje sa v stupňoch (0 až 9).

II. PLYNNÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY A TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY
Za plynné znečisťujúce látky v odpadovom plyne sa okrem
plynov a pár považujú aj také jemne disperzné suspenzie
kvapalín a tuhých látok, ktoré v daných podmienkach
prechádzajú predsadeným odlučovacím zariadením (filter
z kremičitej vlny, odlučovač kondenzátu a pod.) a pri
analytických metódach vytvárajú merný signál.
Látky, ktoré sa v odlučovacích zariadeniach zachytili, sa
vykazujú ako tuhé znečisťujúce látky.

III. PREPOČTOVÉ VZŤAHY
Ak sú koncentrácie zistené za iných než za štandardných
stavových podmienok, použijú sa na prepočet na štandardné
stavové podmienky alebo na referenčný obsah kyslíka tieto
prepočtové vzťahy:
a) prepočet koncentrácií na štandardné stavové podmienky
vlhkého plynu:

273, 15 + t 101, 325
cn = ---------- . ------------ . cp, 
273, 15 101, 325 + p
b) prepočet koncentrácií na štandardné stavové podmienky
suchého plynu:
s 273, 15 + t 101, 325 100
cn = ------------ . ----------- . ------- . cp, 
273, 15 101, 325 + p 100 - W
c) prepočet koncentrácií na štandardné stavové podmienky
suchého plynu a referenčný obsah kyslíka v spalinách:
r
r 273, 15 + t 101, 325 100 20, 95 - O2
cn = ---------- . ----------- . -------- . --------------- . cp.
273, 15 101, 325 + p 100 - W p
20, 95 - O2

Význam symbolov v uvedených vzťahoch:
cn - koncentrácia po prepočte na štandardný stav vo vlhkom plyne, 
s
cn - koncentrácia po prepočte na štandardný stav v suchom plyne, 
r
cn - koncentrácia po prepočte na štandardný stav v suchom plyne
r
a referenčné podmienky dané obsahom kyslíka O2, 
cp - koncentrácia zodpovedajúca prevádzkovým podmienkam
(nameraná), 
t - teplota odpadového plynu pri prevádzkových podmienkach
(stupne C), 
p - tlaková defirencia oproti štandardnému tlaku zodpovedajúca
prevádzkovým podmienkam (kPa), 
W - obsah vody v spalinách (obj.%), 
r
O2 - referenčný obsah kyslíka v spalinách (obj.%), 
p
O2 - obsah kyslíka v spalinách zodpovedajúci prevádzkovým
podmienkam (nameraný) (obj.%).

Príloha č. 6
k vyhláške č. 706/2002 Z.z.

##### POŽIADAVKY ZABEZPEČENIA ROZPTYLU EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK
PRE NOVÉ ZDROJE

1. Odpadové plyny je potrebné odvádzať tak, aby bol umožnený ich nerušený transport voľným prúdením s cieľom zabezpečiť taký rozptyl emitovaných znečisťujúcich látok, aby neboli prekročené ich prípustné koncentrácie v ovzduší vztiahnuté k predmetnému zdroju. Výška, v ktorej sa vypúšťajú odpadové plyny do ovzdušia, musí byť určená tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia a životného prostredia.

2. Výška komína alebo výduchu musí byť najmenej 5 m nad terénom. Prevýšenie komína alebo výduchu nad hrebeňom strechy budovy musí byť v zariadeniach na spaľovanie palív s tepelným príkonom do 50 kW najmenej 0, 5 m, v zariadeniach na spaľovanie palív s tepelným príkonom od 50 kW do 1 MW najmenej 1 m a v zariadeniach na spaľovanie palív s tepelným príkonom 1 MW a viac najmenej 3 m. Pri malých, stredných a veľkých technologických zdrojoch je potrebné voliť prevýšenie komína alebo výduchu nad hrebeňom strechy primerane prevýšeniam komínov alebo výduchov určených pre zariadenia na spaľovanie palív v závislosti od množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok.
Pri sklone strechy menej ako 20 stupňov alebo pri plochej streche je potrebné voliť rovnaké prevýšenie, aké je určené pre šikmú strechu podľa tepelného príkonu zariadení na spaľovanie palív alebo veľkosti zdroja znečisťovania, zvýšené o 0, 5 m. Pri určení prevýšenia treba v prípade plochej strechy vychádzať z výšky atiky a v prípade šikmej strechy so sklonom menej ako 20 stupňov treba požadované prevýšenie vzťahovať k miestu vyvedenia komína alebo výduchu nad strechu. V osobitných prípadoch možno aj pri šikmej streche so sklonom viac ako 20 stupňov vzťahovať prevýšenie k miestu vyvedenia komína alebo výduchu nad strechu, ak sa na základe odborného posudku preukáže rozptyl emisií, ktorý zabezpečí požiadavky podľa bodu 1. Prevýšenie komína alebo výduch určí príslušný orgán ochrany ovzdušia podľa konkrétnych podmienok. Zariadenia na spaľovanie zemného plynu s tepelným príkonom do 35 kW, u ktorých z technických dôvodov nie je možné odviesť spaliny nad strechu budovy, môžu mať za osobitných podmienok zverejnených vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vyústenie na vonkajšiu stenu budovy. To sa nevzťahuje na budovy, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie po 1. januári 2004, okrem zariadení s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s tepelným výkonom 10 kW a menším.
Ak sú na plochej streche situované iné časti stavby, napríklad nadstavby, strojovne výťahov, treba z hľadiska zabezpečenia optimálneho rozptylu prevýšenie komína alebo výduchu osobitne posudzovať vo vzťahu k výške týchto objektov a ich vzdialenosti od komína alebo výduchu.
Osobitne je potrebné posudzovať aj prípady, keď nejde o komíny alebo výduchy na odvod spalín alebo iných odpadových plynov, ale o iné technické riešenie zodpovedajúce stavu techniky odvádzania znečisťujúcich látok.

3. Pri projektovaní a realizácii stavieb zdrojov znečisťovania treba voliť také technické riešenie, aby vzhľadom na danosti technologického procesu boli emisie znečisťujúcich látok vypúšťané do ovzdušia čo najmenším počtom výduchov alebo komínov.

4. Komín alebo výduch môže presiahnuť výšku 250 m, ak sú vyčerpané všetky možnosti dostupných technických opatrení, pri primeranosti výdavkov, na zníženie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok.

5. Minimálna výška komína alebo výduchu sa určí na základe hmotnostného toku a koeficientu podľa charakteru znečisťujúcej látky, prípadne ďalších parametrov. Postup výpočtu a príslušné koeficienty budú zverejnené vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Ak sa jedným komínom alebo výduchom vypúšťa viac znečisťujúcich látok, výška komína alebo výduchu sa určí podľa najväčšej z výšok vypočítaných pre jednotlivé znečisťujúce látky.

6. Pri určovaní výšky komína alebo výduchu sa do výšky komína alebo výduchu môže zarátať aj rozdiel medzi nadmorskou výškou základu budovy zdroja a päty komína alebo komína (napr. v prípade situovania dymovodu a komína alebo výduchu vo svahu).